Справка руководителя проекта, ГИПа

Документация по планировке территории разработана в составе, предусмотренном действующим Градостроительным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 N 190-ФЗ), Законом Самарской области от 12.07.2006 №90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» и техническим заданием на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: 3928П «Сбор нефти и газа со скважины №52 Солоцкого месторождения» на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

| Руководитель проекта | С.И. Мялькин |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | Е.Г. Щелочков |

Книга 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

| № п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| Основная часть проекта планировки территории |
|  | Текстовая часть |  |
| 1. | Положения о размещении линейных объектов | 7 |
| 1.1 | Исходно-разрешительная документация | 7 |
| 1.2 | Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика | 8 |
| 1.3 | Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории | 11 |
| 2. | Положения о размещении площадных объектов | 13 |
| 2.1 | Сведения о размещении площадного объекта и его краткая характеристика | 13 |
| 3. | Сведения о размещении объекта АО "Самаранефтегаз" на осваиваемой территории | 14 |
| - | Техническое задание на подготовку схемы расположения земельного участка и выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: 3928П «Сбор нефти и газа со скважины №52 Солоцкого месторождения» на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области. (Приложение №1) | 18 |
|  | Графическая часть |  |
| 1 | Чертеж планировки территории М 1:2000 | 20 |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |
|  | Текстовая часть |  |
| 1. | Исходно-разрешительная документация | 21 |
| 1.1 | Исходно-разрешительная документация | 21 |
| 2. | Обоснование положений по размещению линейного объекта | 23 |
| 2.1 | Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории | 23 |
| 2.2 | Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия | 32 |
| 2.3 | Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования земельных участков в границах красных линий | 34 |
| 3. | Обоснование положений по размещению площадного объекта | 35 |
| 3.1 | Обоснование положений по размещению площадного объекта | 35 |
| 4. | Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности | 36 |
| 4.1 | Противопожарные мероприятия | 36 |
| 4.2 | Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод | 40 |
| 4.3 | Мероприятия по охране атмосферного воздуха | 41 |
| 4.4 | Мероприятия по охране земельных ресурсов и растительности | 41 |
| 4.5 | Мероприятия по охране животного мира | 43 |
| 4.6 | Мероприятия, направленные на предупреждение развития аварий | 44 |
|  | Графическая часть |  |
| 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры | 46 |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки планировки территории | 47 |
| 3 | Схема организации улично-дорожной сети, схема движения транспорта схема вертикальной планировки и инженерной подготовки | 48 |
| 4 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | 49 |
|  | Приложение |  |
| - | Письмо ООО «МРК-С» №373 от 05.05.2017г. с Предложением о подготовке документации по планировке территории |  |
| - | Копия Постановления администрации сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 16.05.2017 года №47 «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта АО «Самаранефтегаз» 3928П «Сбор нефти и газа со скважины №52 Солоцкого месторождения» на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области |  |
| - | Копия газеты «Александровские вести» №18 (168) от 11.05.2017г. |  |
| - | Письмо ООО «МРК-С» №401 от 17.05.2017г. |  |
| - | Копия Постановления № 50 от 22.05.2017г. «О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории объекта АО «Самаранефтегаз 3928П «Сбор нефти и газа со скважины №52 Солоцкого месторождения» в границах сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области |  |
| - | Копия газеты «Александровские вести» №20 (170) от 22.05.2017г. |  |
| - | Копия Протокола мероприятия по информированию жителей сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области по вопросам публичных слушаний от 30.05.2017г. |  |
| - | Копия Протокола публичных слушаний в сельском поселении Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области |  |
| - | Копия Заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории объекта АО «Самаранефтегаз» 3928П «Сбор нефти и газа со скважины №52 Солоцкого месторождения» в границах сельского поселения Александровка на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22.06.2017г. |  |
| - | Копия газеты «Александровские вести» |  |
| - | Копия Постановления №___ от ________2017г. «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории по объекту АО «Самаранефтегаз» 3928П «Сбор нефти и газа со скважины №52 Солоцкого месторождения» в границах сельского поселения Александровка на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области |  |
| - | Копия газеты |  |
| - | Письмо Администрации муниципального района Болшеглушицкий №370а от 31.01.2017г. |  |
| - | Письмо Администрации муниципального района Болшеглушицкий №231а от 27.01.2017г. |  |
| - | Письмо Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области № 270401/3516 от 14.02.2017г. |  |
| - | Письмо Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области № 270502/3039 от 08.02.2017г. |  |
| - | Письмо Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области № 270303/2567 от 02.02.2017г. |  |
| - | Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России) от 03.03.2017 года №12-47/5935 |  |
| - | Заключение об отсутствии (наличии) полезных ископаемых Департамента по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу (Приволжскнедра) № СМ-ПФО-13-00-36/678 от 20.03.2017 г. |  |
| - | Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области №43/803 от 13.02.2017г. |  |
| - | Лицензия на осуществление геодезических и картографических работ № 63-00019Ф от 18 октября 2016 г. |  |
| - | Свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0135-03/И-038 от 16.06.2015 г. |  |
| - | Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №П-175-6311088471-02 от 28.08.2015 г. |  |
| - | Схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории М1:5000 (приложение к акту выбора земельных участков) |  |
| - | Решение собственника земельного участка о предварительном согласовании схемы места размещения объекта |  |

- Основная часть проекта планировки территории

1.Положения о размещении линейных объектов

1.1 Исходно-разрешительная документация

Данный проект подготовлен в целях установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объекта АО "Самаранефтегаз": 3928П «Сбор нефти и газа со скважины №52 Солоцкого месторождения».

Проект планировки территории является базовым градостроительным документом.

Проект планировки территории линейного объекта – документация по планировке территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития территории линейных объектов, образующих элементы планировочной структуры территории.

Проект подготовлен в границах территории, определенной в соответствии с Постановлением администрации сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 16.05.2017 года №47 «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта АО «Самаранефтегаз» 3928П «Сбор нефти и газа со скважины №52 Солоцкого месторождения» в границах сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Документация по планировке территории подготовлена на основании следующей документации:

- Схема территориального планирования муниципального района Большеглушицкий Самарской области М 1:70000 от 10.11.2008 г.

- Генеральный план сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области;

- Карта градостроительного зонирования сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области М 1:25000;

- Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области М 1:25000.

- Карта функциональных зон сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области М 1:25000.

- Карта зон с особыми условиями использования территории сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области М 1:25000.

- Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области М 1:25000.

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденные Утверждены решением Собрания представителей сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 23.12.2013 г. № 132.

Основная цель проекта заключается в том, чтобы закрепить планировочные границы структурных градостроительных компонентов, разработать архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение застройки, а также сформировать систему инженерного оборудования и подготовки территории, ее транспортного обслуживания и благоустройства озеленения.

1.2 Сведения об линейном объекте и его краткая характеристика

Для строительства объекта АО «Самаранефтегаз» «Сбор нефти и газа со скважины №52 Солоцкого месторождения» в составе проекта 3928П «Сбор нефти и газа со скважины №52 Солоцкого месторождения» на территории муниципального районов Большеглушицкий Самарской области, в границах сельского поселения Александровка планируется размещение следующих сооружений:

трасса выкидного трубопровода от скв. №52;

трасса ВЛ - 6 кВ к скв. № 52;

трасса кабеля электрохимзащиты в траншее ВБШВ 2х35;

подъездная дорога к скважине № 52.

В административном отношении территория планируемого размещения линейных объектов расположена в Большеглушицком районе Самарской области. Объект располагается в северной части кадастрового квартала 63:14:0202006. Солоцкое месторождение было открыто разведочным бурением в 1979 г.

Ближайшие населенные пункты:

п. Мал. Вязовка, расположенный в 1,5 км севернее от площадки скважины № 46, в 1,7 км от площадки скважины № 42 и в 1,5 км от существующей АГЗУ-1;

с. Александровка, расположенное в 2,3 км к юго-востоку от площадки скважины № 46, в 2 км от площадки скважины № 42 и в 2,1 км от существующей АГЗУ-1;

п. Ледяйка, расположенный в 7,1 км к юго-западу от площадки скважины № 46, в 7,3 км от площадки скважины № 42 и в 7,4 км от существующей АГЗУ-1;

с. Мокша, расположенное в 11,0 км к северо-западу от площадки скважины № 46 и в 11,2 км существующей АГЗУ-1 и в 11,5 км от площадки скважины № 42.

Дорожная сеть представлена автодорогой Самара – Александровка, проходящей севернее района работ, подъездными автодорогами к вышеуказанным селам, а также проселочными дорогами.

Местность района работ открытая, рельеф равнинный, с небольшим перепадом высот.

Проектной документацией предусматривается прокладка выкидного трубопровода от скважины № 52 до существующей АГЗУ-1 Солоцкого месторождения.

Характеристика трассы выкидного трубопровода от скважины №52:

Трасса выкидного трубопровода, протяженностью 507,6 м, следует в общем юго-восточном направлении, преимущественно по пахотным землям. Рельеф по трассе равнинный, с перепадом высот от 128,5 до 133 м.

Выкидной трубопровод от скважины № 52 проектируется из труб стальных бесшовных или прямошовных повышенной коррозионной и эксплуатационной стойкости, стойкой к СКРН, диаметром и толщиной стенки 89х5 мм из стали 20А класса прочности не ниже К48 по ГОСТ 31443-2012:

- подземные участки – с заводским изоляционным покрытием усиленного типа;

- надземные участки – без покрытия.

При пересечении выкидного трубопровода от скважины № 52 с существующими нефтепроводами АО «Самаранефтегаз» прокладка проектируемого выкидного трубопровода осуществляется ниже уровня пересекаемого трубопровода с расстоянием в свету не менее 0,35 м под углом не менее 60 градусов.

В состав линейного объекта входят площадные сооружения: опознавательные знаки, КИП. По трассе выкидного трубопровода устанавливаются опознавательные знаки:

- на пересечениях с подземными коммуникациями;

- на углах поворота трассы.

Подключение выкидного трубопровода от скважины № 52 к ранее запроектированной СКЗ-1 выполняется через блок диодно-резисторный кабелем ВБШв 2х35, протяженностью 140,0 м.

Для электроснабжения проектируемых нагрузок объекта «Сбор нефти и газа со скважины №52 Солоцкого месторождения» проектной документацией предусматривается строительство ответвлений ВЛ-6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ «Солоцкая», реконструкция ПС 35/6 кВ «Солоцкая».

Электроснабжение проектируемых нагрузок предусматривается от вновь проектируемых комплектных трансформаторных подстанций КТП типа «киоск» на напряжение 6/0,4 кВ с воздушными высоковольтными вводами и кабельными низковольтными выводами (ВК). На ВЛ-6 кВ подвешивается сталеалюминиевый провод АС 70/11.

Характеристика трассы ВЛ-6 кВ к скважине № 52:

Трасса ВЛ-6 кВ, протяженностью 176 м, следует от существующего фидера в общем юго-западном направлении по пахотным землям. Пересечений с инженерными коммуникациями по трассе нет. Рельеф по трассе равнинный, с небольшим перепадом высот. На проектируемой трассе ВЛ-6кВ предусматривается установка опор ЛЭП в количестве 5 единиц.

Характеристика трассы кабеля электрохимзащиты в траншее ВБШВ 2х35:

Трасса кабеля электрохимзащиты, протяженностью 139 м, следует в общем юго-западном направлении по пахотным землям. Пересечений с инженерными коммуникациями по трассе нет. Рельеф по трассе равнинный, с небольшим перепадом высот.

Проектируемый проезд к площадке скважины №52 предусматривается от ранее запроектированного подъезда по заказу 2757П (положительное заключение Саратовского филиала ФАУ «Главгосэкспертизы России» №515-15/СГЭ-4577/02 от 21.12.2015.) с грунто-щебеночным покрытием с общей шириной –  6,50 м, толщиной – 0,25 м проходимым в период весенне-осенней распутицы.

Длина подъезда к площадке скважины №52 – 44,75 м, длина подъезда к ТП – 164,15 м.

Проектируемая подъездная автомобильная дорога к площадке скважины №52 и ТП со станцией управления располагаются в Большеглушицком районе Самарской области и относятся к III-c категории.

Автомобильные дороги предназначаются для доставки и вывоза различных грузов, оборудования и обслуживающего персонала с мест расположения скважин. Проезжая часть имеет двускатный профиль с покрытием низшего типа из уплотненного грунта. Рельеф равнинный, с небольшим перепадом высот.

1.3 Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории

Выбранное место размещения линейных объектов в наибольшей степени соответствуют всем требованиям норм и правил, обеспечивающих благоприятное воздействие объекта на окружающую природную среду и население района, а также предупреждение возможных экологических и иных последствий.

Планировочные решения проектируемых площадок разработаны с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных коммуникаций, рельефа местности, существующих зданий сооружений и коммуникаций, наиболее рационального использования земельного участка, а также санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

Инженерные коммуникации по проектируемым площадкам предусматривается прокладывать подземным и надземным способами. Трубопроводы канализации прокладываются подземно. Подземным способом прокладываются электрические кабели и кабели КИПиА. ВЛ прокладываются на опорах. На проектируемых ВЛ приняты железобетонные опоры по типовой серии 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ» на стойках СВ 105.

Расстояния между инженерными коммуникациями принимаются минимально допустимые в соответствии с СП 18.13330.2011 и ПУЭ.

Мероприятия по охране окружающей среды сводятся к рациональному использованию земель и запасов полезных ископаемых и недопущению загрязнения водоемов, почв и атмосферного воздуха.

При подготовке территории и строительстве будет нарушен плодородный слой почвы и для его сохранения предусмотрены следующие мероприятия:

- все земляные работы будут проведены в теплое время;

- плодородный слой почвы будет снят на полную толщину и складирован отдельно на время строительства, не будет допускаться перемешивание плодородного слоя с минеральным, по окончании строительства почва будет возвращена на прежнее место;

- для восстановления земельного участка предусмотрена биологическая рекультивация, включающая обработку почвы, внесение удобрений и посев многолетних трав;

- прокладка коммуникаций в существующих коридорах с минимально допустимыми расстояниями между ними;

- отходы, образующиеся в процессе строительства, временно складируются на специально отведенных площадках;

- отходы вывозятся автотранспортом и подлежат захоронению на санкционированном полигоне отходов.

В проекте приняты решения, обеспечивающие повышение надежности добычи транспорта нефти и,  как следствие, повышение пожарной безопасности проектируемого объекта.

Предусмотренные проектом решения представлены комплексом организационных, технологических и технических мероприятий, конструкционных решений, принятых в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм и правил. Принятые проектные решения направлены, в первую очередь на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности проектируемых линейных объектов и площадочных сооружений.

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемого нефтегазосборного трубопровода устанавливается охранная зона, которая в соответствии с п.7.4.1 РД 39-132-94, составляет 25 м от оси.

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемой ВЛ – 6 кВ устанавливается охранная зона, которая составляет 10,5 м от оси.

Полоса земли шириной не менее 3 м от оси с каждой стороны трубопроводов содержится в расчищенном состоянии (от деревьев, кустарников, поросли).

Все противопожарные расстояния от проектируемых линейных объектов до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов соответствуют требуемым нормам (табл.13 СП 13-116-97).

Трасса проектируемого выкидного трубопровода на местности обозначена опознавательно-предупреждающими знаками.

2. Положения о размещении площадных объектов

2.1 Сведения о размещении площадного объекта на осваиваемой территории

Для строительства объекта АО "Самаранефтегаз": 3928П «Сбор нефти и газа со скважины №52 Солоцкого месторождения» на территории сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области планируется размещение следующих сооружений:

- площадки для строительства скважины № 52;

- площадки под обустройство скважины № 52.

Площадка проектируемой скважины №52 расположена на пахотных землях, ближайший населенный пункт – п. Мал. Вязовка. Рельеф на площадке равнинный, с небольшим перепадом высот. На устье скважины № 52 установлена фонтанная арматура АФК 2 65x35 К2 по ГОСТ 13846-89 условным давлением 35 МПа.

С северной стороны проходит проектируемый подъезд к скважине №52.

В состав площадки нефтяной скважины № 52 входят следующие сооружения:

- площадка приустьевая нефтяной скважины (с ЭЦН);

- площадка под ремонтный агрегат;

- щит пожарный;

- подстанция трансформаторная комплектная;

- станция управления;

- молниеотвод;

- радиомачта;

- шкаф КИПиА;

- емкость производственно-дождевых стоков.

Проектной документацией предусматривается обустройство устья скважины № 52 Солоцкого месторождения.

Площадка под обустройство скважины № 52 расположена на пахотных землях. С северо-западной стороны к площадке проходит проектируемая трасса ВЛ-6 кВ, с северо-восточной стороны - проектируемая трасса кабеля электрохимзащиты. Рельеф равнинный, перепад высот 2 м.

Существующая АГЗУ-1 расположена на пахотных землях, ближайший населенный пункт – п. Мал. Вязовка. На площадке расположено множество подземных коммуникаций. Рельеф на площадке равнинный с небольшим перепадом высот.

Планировочные решения генерального плана проектируемой площадки скважины № 52 Солоцкого месторождения разработаны с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных коммуникаций, рельефа местности, ранее запроектированных зданий, сооружений и коммуникаций, наиболее рационального использования земельного участка, а также санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

3. Сведения о размещении объекта АО "Самаранефтегаз" на осваиваемой территории

Исходя из вышеперечисленных факторов для установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов, произведен предварительный расчет площадей земельных участков, представленный в таблице 3.1.

Расположение всех сооружений на территории обеспечивает свободный подъезд и подход к ним, расстояния, принятые между зданиями, соответствуют допустимым противопожарным разрывам.

Существующая дорожно-транспортная сеть обеспечивает внешний подъезд к участку строительства объекта АО "Самаранефтегаз": 3928П «Сбор нефти и газа со скважины №52 Солоцкого месторождения», расположенного в границах сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Таблица 3.1. Предварительный расчет площадей земельных участков

| № п/п | Номер кадастро-вого квартала | Номер земель-ного участка | Наименование объекта | Наименование правообладателей земельных участков | Категория земель | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь (кв.м.) | Оче-редь стро-ительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63:14:0202006 | :186/чзу1 | Трасса выкидного трубопровода от скв. №52 | Администрация муниципального района Большеглушицкий, аренда АО "Самаранефтегаз" | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 63:14:0202006:53 (63:14:0000000:186) | 696 | 1 |
| 2 | 63:14:0202006 | :848/чзу1 | Трасса выкидного трубопровода от скв. №52 | Сафиуллин Марат Джаудатович | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:14:0000000:848 | 7452 | 1 |
| 3 | 63:14:0202006 | :125/чзу1 | Трасса выкидного трубопровода от скв. №52 | Сафиуллин Марат Джаудатович (в стадии оформления) | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:14:0202006:125 | 2923 | 1 |
| 4 | 63:14:0202006 | :125/чзу2 | Обустройство скважины №52 | Сафиуллин Марат Джаудатович (в стадии оформления) | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:14:0202006:125 | 2 | 3 |
| 5 | 63:14:0202006 | :848/чзу2 | Трасса выкидного трубопровода от скв. №52, кабель электрохимзащиты в траншее ВБШВ 2х35 | Сафиуллин Марат Джаудатович | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:14:0000000:848 | 72 | 1 |
| 6 | 63:14:0202006 | :848/чзу3 | Трасса выкидного трубопровода от скв. №52, обустройство скважины №52 | Сафиуллин Марат Джаудатович | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:14:0000000:848 | 331 | 1 |
| 7 | 63:14:0202006 | :848/чзу4 | Трасса кабеля электрохимзащиты в траншее ВБШВ 2х35 | Сафиуллин Марат Джаудатович | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:14:0000000:848 | 803 | 3 |
| 8 | 63:14:0202006 | :848/чзу/5 | Обустройство скважины №52 | Сафиуллин Марат Джаудатович | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:14:0000000:848 | 5515 | 3 |
| 9 | 63:14:0202006 | :848/чзу/6 | Строительство скважины №52 | Сафиуллин Марат Джаудатович | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:14:0000000:848 | 3600 | 3 |
| 10 | 63:14:0202006 | :848/чзу7 | Подъездная дорога к скв. №52 | Сафиуллин Марат Джаудатович | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:14:0000000:848 | 1225 | 3 |
| 11 | 63:14:0202006 | :848/чзу8 | Трасса ВЛ 6 кВ к скв. № 52, обустройство скважины №52 | Сафиуллин Марат Джаудатович | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:14:0000000:848 | 148 | 2 |
| 12 | 63:14:0202006 | :848/чзу9 | Трасса ВЛ 6 кВ к скв. № 52 | Сафиуллин Марат Джаудатович | Земли сельскохозяйственного назначения | 63:14:0000000:848 | 1259 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО: | 24026 |  |

# Text boxes

1.2