# Материалы по обоснованию

проекта изменений в генеральный план

# сельского ПОСЕЛЕНИЯ Александровка

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Большеглушицкий

# САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(Утверждена решением Собрания представителей от 05.07.2022 № 103)

Исполнитель: ООО «ОКТОГОН ЗЕМЛЯ»

г. Самара

2022

СОДЕРЖАНИЕ:

| I. Материалы по обоснованию изменений в генеральный план в текстовой форме: |  |
| --- | --- |
|  | Общие положения | 3 |
| 1.1. | Анализ территорий, в отношении которых вносятся изменения в генеральный план | 6 |
| 1.2. | Обоснование вносимых в генеральный план изменений | 9 |
|  | Анализ соответствия предлагаемых изменений региональным нормативам градостроительного проектирования | 9 |
|  | Сведения о планируемых для размещения на территории объектах местного значения поселения, обоснование выбранного варианта их размещения и оценка их возможного влияния на комплексное развитие поселения | 10 |
|  | Сведения о планируемых для размещения на территории объектах местного значения муниципального района, обоснование выбранного варианта их размещения и оценка их возможного влияния на комплексное развитие поселения | 10 |
|  | Сведения о планируемых для размещения на территории объектах федерального и регионального значения, обоснование выбранного варианта их размещения и оценка их возможного влияния на комплексное развитие поселения | 10 |
| 6. | Перечень земель и/или территорий, включаемых в границы населенных пунктов или исключаемых из границ населенных пунктов поселения | 11 |
| 7. | Параметры функциональных зон, изменение которых повлечет проект изменений в генеральный план | 11 |
| 8. | Предмет согласования проекта изменений в генеральный план с уполномоченными органами | 11 |
| II 1. | Материалы по обоснованию изменений в генеральный план в виде карт: Структура материалов по обоснованию изменений в генеральный план в виде карт | 15 |
|  | Материалы по обоснованию изменений в генеральный план в редакции решения Собрания представителей от 17.02.2020 № 226 Материалы по обоснованию изменений в генеральный план в редакции решения Собрания представителей от 28.11.2013 № 120 | 16 47 |

I. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН                 В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

- Общие положения

Генеральный план сельского поселения Александовка муниципального района Большеглушицкий Самарской области утвержден решением Собрания представителей сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 120 от 28.11.2013 (в редакции Решений Собрания представителей сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области №226 от 17.02.2020) (далее также – Генеральный план).

Проект изменений в генеральный план сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее по тексту также – проект изменений в генеральный план, проект) выполнен ООО «ОКТОГОН ЗЕМЛЯ» на основании обращения ООО «РИТЭК» в №106-05-01/01-71аи от 24.02.2022 и постановления Администрации сельского поселения Александровка «О подготовке проекта изменений в Генеральный план сельского поселения Александровка муниципального района  Большеглушицкий Самарской области» №29 от «18» марта 2022 года.

В проекте изменений в генеральный план принят проектный период, аналогичный установленному в Генеральном плане до 2030 года.

Целью разработки проекта внесения изменений в генеральный план является обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Основная задача проекта:

- внесение изменений в функциональное зонирование территории, с целью приведения зонирования территории в соответствие с планируемым землепользованием  и обеспечения пользования недрами на участке недр, расположенном в Большеглушицком районе Самарской области на территории сельского поселения Александровка в соответствии и на основании лицензии, выданной Департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (серия СМР номер 02267 вид лицензии НР).

Проект изменений выполнен в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

# Правовые акты Российской Федерации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

- Приказ Минрегиона Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СП 53.13330.2011. «Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*»;

- СП 31.13330.2012. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;

- СП 59.13330.2012. «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. от 09.09.2010 г.);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений»;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 24 апреля 1992 года № 9 (с дополнениями, внесенными постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 23 ноября 1994 года № 61).

# Правовые акты Самарской области:

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»;

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;

- Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. № 46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»;

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»;

- Закон Самарской области от 08.05.2009 № 67-ГД «Об организации библиотечного обслуживания населения Самарской области областными государственными библиотеками, комплектовании и обеспечении сохранности их библиотечных фондов»;

- Закон Самарской области от 15.07.2008 № 92-ГД «О музейном деле и музеях Самарской области»;

- Закон Самарской области от 08.12.2008 № 142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»;

- Закон Самарской области № 36-ГД от 25.02.2005 «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Большеглушицкий Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ»;

- Закон Самарской области от 10 мая 2018 года № 36-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

- Лесной план Самарской области, утвержденный постановлением Губернатора Самарской области от 19.02.2019 № 17;

- Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2017 №441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года»;

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»;

- Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 685 «Об утверждении Концепции жилищной политики Самарской области до 2020 года»;

- Приказ министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 № 526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;

- Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 13.05.2014 № 148-п «Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории Самарской области, использование которых для других целей не допускается»;

другие нормативно-правовые документы Российской Федерации и Самарской области.

1.1. Анализ территорий,                                                                                                                                  в отношении которых вносятся изменения в генеральный план

Проектом изменений в генеральный план предусматривается:

- изменение функционального зонирования территории общей площадью 32294 кв.м, расположенной за границами населенных пунктов поселения, с функциональной зоны «Зона сельскохозяйственного использования» на функциональную зону «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур».

В соответствии со сведениями ЕГРН на момент подготовки проекта изменений в генеральный план проектируемая территория располагается в границах земельных участков с кадастровыми номерами 63:14:0201001:335, 63:14:0201001:336, 63:14:0201001:337.

Для земельных участков с кадастровыми номерами 63:14:0201001:335, 63:14:0201001:336, 63:14:0201001:337 установлена категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование – «для ведения сельскохозяйственного производства».

Координаты территории, в отношении которой проектом изменяется функциональное зонирование:

| № | X | Y | № | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1400143,61 | 326116,24 | 9 | 1400286,97 | 326315,12 |
| 2 | 1400170,88 | 326169,02 | 10 | 1400314,30 | 326375,12 |
| 3 | 1400157,43 | 326179,58 | 11 | 1400243,52 | 326412,55 |
| 4 | 1400129,51 | 326123,64 | 12 | 1400189,67 | 326285,19 |
| 5 | 1400133,97 | 326121,59 | 13 | 1400182,96 | 326270,54 |
|  |  |  | 14 | 1400199,25 | 326271,40 |
| 6 | 1400324,17 | 326203,08 | 15 | 1400206,44 | 326271,47 |
| 7 | 1400343,17 | 326241,08 | 16 | 1400215,38 | 326269,17 |
| 8 | 1400307,34 | 326268,75 | 17 | 1400220,96 | 326264,01 |
| № | X | Y | № | X | Y |
| 18 | 1400223,86 | 326258,06 |  |  |  |
| 19 | 1400238,99 | 326251,62 | 31 | 1400658,68 | 326554,60 |
| 20 | 1400233,62 | 326237,65 | 32 | 1400699,24 | 326624,45 |
|  |  |  | 33 | 1400640,40 | 326645,45 |
| 21 | 1400628,95 | 326369,13 | 34 | 1400616,29 | 326603,85 |
| 22 | 1400648,17 | 326401,93 | 35 | 1400500,23 | 326658,76 |
| 23 | 1400634,83 | 326410,08 | 36 | 1400488,92 | 326634,14 |
| 24 | 1400582,39 | 326439,26 | 37 | 1400579,24 | 326591,18 |
| 25 | 1400517,38 | 326475,98 |  |  |  |
| 26 | 1400498,55 | 326443,07 |  |  |  |
| 27 | 1400714,73 | 326489,81 |  |  |  |
| 28 | 1400723,06 | 326506,13 |  |  |  |
| 29 | 1400676,46 | 326527,36 |  |  |  |
| 30 | 1400669,33 | 326511,87 |  |  |  |

Функциональная зона, к которой территория отнесена в соответствии с Генеральным планом, – «Зоны сельскохозяйственного использования».

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки поселения – Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий».

Наличие объектов федерального, регионального, местного значения на данной территории – отсутствуют.

Наличие ЗОУИТ на территории в соответствие с данными ЕГРН:

- 63:14-6.659 Санитарно-защитная зона для действующей производственной площадки ООО "РИТЭК" МБСНУ Чечерская;

- 63:14-6.125 Охранная зона объекта существующей газораспределительной сети "Газопровод высокого давления в с. Александровка от а/дороги Самара-Б-Черниговка до ГРП №5 (от ГК №1 в района перекрестка Александровка -Мокша до ШГРП в с. Александровка)".

Соответствие техническим регламентам – соответствует.

Иные условия, которые могут повлиять на принятие решения (ОКН, ООПТ, ГЛФ, особо ценные земли с/х назначения, водные объекты и так далее) – отсутствуют.

В связи с отсутствием в границах проектируемой территории ОКН, ООПТ, ГЛФ в рамках проводимых изменений в Генеральный план, в настоящих материалах по обоснованию изменений в Генеральный план не отражается перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Предлагаемые изменения, подлежащие внесению в Генеральный план, не оказывают влияния на показатели обеспеченности объектами местного и регионального значения и их доступности для населения, таким образом не повлекут дополнительных затрат из местного либо регионального бюджетов.

Фрагмент карты обоснования внесения изменений в генеральный план

сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области

1.2. Обоснование вносимых в генеральный план изменений

Изменяемая территория общей площадью 32294 кв.м располагается в границах земельных участков с кадастровыми номерами 63:14:0201001:335, 63:14:0201001:336, 63:14:0201001:337, категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование - для ведения сельскохозяйственного производства.

В настоящее время территория не используется для ведения личного подсобного хозяйства и для выращивания сельскохозяйственных культур.

В отношении указанной территории правообладателем получена лицензия на пользование недрами, выданная Департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу cерия СМР номер 02267 вид лицензии НР.

В соответствии с Генеральным планом поселения данная территория находится в зоне сельскохозяйственного использования.

В соответствии со статьей 78 Земельного кодекса РФ земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания мелиоративных защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства). Использование земель сельскохозяйственного назначения в целях недропользования законодательством не допускается.

Использование земельных участков за границами населенных пунктов в целях недропользования осуществляется на землях промышленности.

Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных в том числе с с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель (часть 1 статьи 7  Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»). При этом основанием для отказа в переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую является установление несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или земельных участков утвержденным документам территориального планирования (статья 4 указанного Федерального закона).

Таким образом, в целях обеспечения возможности использования территории для недропользования правообладателю необходимо обратиться в уполномоченный орган власти для принятия решения о переводе ее из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности. При этом одним из условий принятия решения о переводе является соответствие испрашиваемого целевого назначения функциональному зонированию данной территории, установленному генеральным планом поселения.

Учитывая изложенное, с целью обеспечения возможности использования территории в целях недропользования необходимо внесение изменений в Генеральный план поселения, в части изменения зонирования территории с функциональной зоны «Зона сельскохозяйственного использования» на функциональную зону «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур».

- Анализ соответствия предлагаемых изменений                                           региональным нормативам градостроительного проектирования

Региональные нормативы градостроительного проектирования, учитываемые при разработке генеральных планов и изменений в них, утверждены приказом Министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 № 526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области» (далее также – Региональные нормативы градостроительного проектирования, РНГП).

Согласно разделу 4 Региональных нормативов градостроительного проектирования расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения Самарской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Самарской области, установленные в региональных нормативах градостроительного проектирования Самарской области, применяются при подготовке, в том числе, генеральных планов сельских поселений Самарской области.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципальных образований Самарской области населения Самарской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Самарской области, установленные региональными нормативами, применяются при подготовке документов территориального планирования муниципальных образований, документации по планировке территории в случаях:

- отсутствия утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования;

- противоречия расчетных показателей, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, предельным значениям соответствующих расчетных показателей, установленных региональными нормативами.

В проекте изменений в генеральный план осуществляется изменение функционального зонирования территории за границами населенных пунктов. Данное изменение не обуславливает прирост населения, увеличения объема жилой застройки. Соответственно пересчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Самарской области, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования Самарской области, при внесении изменения не требуется.

Потребность в соблюдении расчетных показателей, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, для объектов регионального значения, при разработке изменений в генеральный план: в рамках проекта изменений в генеральный план численность населения не изменилась. Расчетные показатели, установленные Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области для объектов регионального значения, не изменились.

Потребность в соблюдении предельных значений расчетных показателей, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, для объектов местного значения, при разработке проекта изменений в генеральный план: транспортная доступность до объектов регионального значения обеспечивается за счет существующих объектов общественного, медицинского, социально-бытового назначения (обслуживания).

- Сведения о планируемых для размещения на территории                                  объектах местного значения поселения,                                                                              обоснование выбранного варианта их размещения и оценка их возможного влияния     на комплексное развитие поселения

На территории поселения проектом изменений в генеральный план размещение новых объектов местного значения поселения не планируется, соответственно, влияние на комплексное развитие территории поселения не оказывается.

- Сведения о планируемых для размещения на территории                                  объектах местного значения муниципального района,                                            обоснование выбранного варианта их размещения и оценка их возможного влияния       на комплексное развитие поселения

На территории, в отношении которой вносится изменение в Генеральный план, планируемые объекты местного значения муниципального района отсутствуют, соответственно, влияние на комплексное развитие территории поселения не оказывается.

- Сведения о планируемых для размещения на территории                                          объектах федерального и регионального значения,                                                     обоснование выбранного варианта их размещения и оценка их возможного влияния          на комплексное развитие поселения

На территории, в отношении которой вносится изменение в Генеральный план, планируемые объекты федерального и регионального значения отсутствуют, соответственно, влияние на комплексное развитие территории поселения не оказывается.

- Перечень земель и/или территорий,                                                                   включаемых в границы населенных пунктов                                                                               или исключаемых из границ населенных пунктов поселения

Проектом изменений в генеральный план не предусматривается включение земель и/или территорий в границы населенных пунктов поселения,  а также исключение земель и/или территорий из границ населенных пунктов поселения. Территория, в отношении которой изменяется функциональное зонирование, находится за границами населенных пунктов поселения.

- Параметры функциональных зон,                                                                                  изменение которых повлечет проект изменений в генеральный план

|  | До изменения | После изменения |
| --- | --- | --- |
|  | га | га |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 150,27 | 153,50 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 29848,15 | 29844,92 |

- Предмет согласования проекта изменений в генеральный план                                      с уполномоченными органами

  - Основания для согласования проекта изменений в генеральный план

с  уполномоченным Правительством Российской Федерации                          федеральным органом исполнительной власти

(Минэкономразвития РФ)

| № п/п | Предмет согласования в соответствии с ч. 1 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ | Наличие/отсутствие предмета согласования с уполномоченным органом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Планируется размещение объектов федерального значения на территориях поселения | Отсутствует | Проект изменений в генеральный план выполнен исключительно в части, указанной в пункте 1.1 настоящей пояснительной записки, и не включает корректировку местоположения планируемых объектов федерального значения |
|  | Включение в соответствии с проектом в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, земельных участков из земель лесного фонда | Отсутствует | Проект изменений в генеральный план не включает в границы населенных пунктов участки земель лесного фонда. Изменение функционального зонирования территории не влечет изменения категории земель. |
|  | На территории поселения находятся особо охраняемые природные территории федерального значения | Отсутствует | На территории поселения отсутствуют ООПТ федерального значения |
|  | Размещение в соответствии с проектом объектов местного значения поселения, которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной собственности | Отсутствует | Ранее утвержденным генеральным планом и проектом изменений в генеральный план не предусматривается размещение соответствующих объектов |

На основании изложенного, предмет согласования в соответствии с ч. 1 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ с уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти (Минэкономразвития РФ) отсутствует.

  - Основания для согласования проекта изменений в генеральный план

с Правительством Самарской области

| № п/п | Предмет согласования в соответствии с ч. 2 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ | Наличие/отсутствие предмета согласования с уполномоченным органом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В соответствии с документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования Самарской области планируется размещение объекта регионального значения на территории поселения | Отсутствует | Проект изменений в генеральный план выполнен исключительно в части, указанной в пункте 1.1 настоящей пояснительной записки, и не включает корректировку местоположения планируемых объектов регионального значения |
|  | Включение в границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или исключение из границ этих населенных пунктов земельных участков, которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения | Отсутствует | Проект изменений в генеральный план не предусматривает включение и /или исключение из границ населенных пунктов территорий/земельных участков. Территория, в отношении которой изменяется функциональное зонирование, находится за границами населенных пунктов поселения. |
|  | На территории поселения находятся особо охраняемые природные территории регионального значения | Отсутствует | На территории поселения имеются особо охраняемые территории регионального значения, однако планируемые изменения не затрагивают данные ООПТ |

На основании изложенного, проект изменений в генеральный план не подлежит согласованию с  Правительством Самарской области в соответствии с ч. 2 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ.

  - Основания для согласования проекта изменений в генеральный план

с органом исполнительной власти Самарской области,                          уполномоченным в области охраны атмосферного воздуха

| № п/п | Предмет согласования в соответствии с ч. 2.2 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ | Наличие/отсутствие предмета согласования с уполномоченным органом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В случае, если на территории поселения проведены в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха, проект генерального плана подлежит согласованию в части возможного негативного воздействия на качество атмосферного воздуха планируемых для размещения объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду и на которых будут расположены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. | Отсутствует | Проект изменений в генеральный план выполнен исключительно в части, указанной в пункте 1.1 настоящей пояснительной записки, и не включает планирование размещения новых объектов, которые оказывают воздействие на окружающую среду и на которых будут расположены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. |

  - Основания для согласования проекта изменений в генеральный план

с Администрацией муниципального района Большеглушицкий

| № п/п | Предмет согласования в соответствии с ч. 4 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ | Наличие/отсутствие предмета согласования с уполномоченным органом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | В соответствии с документами территориального планирования муниципального района планируется размещение объектов местного значения муниципального района на территории поселения | Отсутствует | Проект изменений в генеральный план выполнен исключительно в части, указанной в пункте 1.1 настоящей пояснительной записки, и не включает корректировку местоположения планируемых объектов местного значения муниципального района |
|  | На территории поселения находятся особо охраняемые природные территории местного значения муниципального района | Отсутствует | На территории поселения отсутствуют особо охраняемые территории местного значения муниципального района |

Таким образом, проект изменений в генеральный план не подлежит согласованию с Администрацией муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Основания, предусмотренные частью 2.1 статьи 25 ГрК РФ для согласования проекта изменений в генеральный план с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, отсутствуют, так как на территории поселения нет исторического поселения федерального значения или регионального значения.

Основания, предусмотренные частью 3 статьи 25 ГрК РФ для согласования проекта изменений в генеральный план с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, отсутствуют, так как проектом изменений в генеральный план не планируется размещение каких-либо новых объектов местного значения.

II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН                        В ВИДЕ КАРТ

# Структура материалов по обоснованию изменений в генеральный план

# в виде карт

Согласно части 8 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

1) границы поселения, городского округа;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского округа;

4) особые экономические зоны;

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия;

6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Предлагаемые изменения, вносимые в Генеральный план, не затрагивают границы существующих особо охраняемых природных территорий и не оказывают влияния на факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В связи с этим, в рамках настоящих изменений в генеральный план материалы по обоснованию генерального плана в виде карт не содержат территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и данные об особо охраняемых природных территориях.

В границах территории, в отношении которой предлагаются изменения в генеральный план, особые экономические зоны, территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений регионального значения, объекты культурного наследия не располагаются, в связи с чем материалы по обоснованию в обозначенной части не разрабатываются.

Наличие ЗОУИТ на территории в соответствие с данными ЕГРН:

- 63:14-6.659 Санитарно-защитная зона для действующей производственной площадки ООО "РИТЭК" МБСНУ Чечерская;

- 63:14-6.125 Охранная зона объекта существующей газораспределительной сети "Газопровод высокого давления в с. Александровка от а/дороги Самара-Б-Черниговка до ГРП №5 (от ГК №1 в района перекрестка Александровка -Мокша до ШГРП в с. Александровка)".

Фактически ЗОУИТ располагающиеся на данной территории, не препятствуют использованию территории по назначению.

Объекты и иные территории и (или) зоны, которые оказали бы влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения отсутствуют.

Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 0142200001319010043 от 09.09.2019.

ЗАКАЗЧИК: Администрация сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области

Проект изменений в генеральный план 
сельского поселения Александровка

муниципального района Большеглушицкий Самарской области

(утверждена решением Собрания представителей от 17.02.2020 № 226)

Том 4

Материалы по обоснованию

Пояснительная записка

Заместитель директора

по территориальному планированию                                                 И.В. Власов

г. Самара, 2019 г.

1. Состав проекта	2

2. Общие положения	3

3. Сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации,  Самарской области, муниципальных правовых актах	5

4. Обоснование внесения в генеральный план изменений, направленных на приведение границ населенных пунктов в соответствие с требованиями действующего законодательства	10

4.1. Состав и наименования населенных пунктов поселения	10

4.2. Границы населенных пунктов	10

4.2.1. Учет границ муниципальных образований	10

4.2.2. Учет границ земельных участков	11

4.2.3. Учет границ лесничеств и лесопарков	11

4.2.4. Учет границ особо охраняемых природных территорий	11

5. Функциональное зонирование	12

6. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	14

7. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	14

8. Сведения о планируемых для размещения на территории поселения новых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района, объектах местного значения поселения, обоснование выбранного варианта размещения данных объектов и оценка их  возможного влияния  на комплексное развитие территорий	14

9. Предмет согласования проекта изменений в генеральный план   с уполномоченными органами	18

Приложение 1. Перечень выявленных пересечений границ населенных пунктов с границами земельных участков	21

Приложение 2. Перечень земельных участков, которые в результате изменений в Генеральный план включаются в границы населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области	25

Приложение 3. Перечень земельных участков, которые в результате изменений в Генеральный план исключаются из границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области	25

Приложение 4. Площади территорий, включаемых в границы и/или исключаемых из границ населенных пунктов сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области	26

# 1. Состав проекта

Проект изменений в Генеральный план разработан в соответствии с требованиями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в следующем составе:

- Утверждаемая часть

- Том 1. Положение о территориальном планировании сельского поселения Александровка  муниципального района Большеглушицкий Самарской области;

- Том 2. Графические материалы:

  - Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (М 1:25000);

  - Карта функциональных зон сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (М 1:25000);

  - Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (М 1:10000);

  - Карта, планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (М 1:10000);

- Том 3. Сведения о границах населенных пунктов сельского поселения Александровка  муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

- Материалы по обоснованию

- Том 4. Пояснительная записка;

- Том 5. Материалы по обоснованию в виде карт:

  - Карта обоснования внесения изменений в генеральный план сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (М 1:25000, 
М 1:10000);

- Том 6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пояснительная записка и графические материалы.

- Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

# 2. Общие положения

Настоящим проектом вносятся изменения в Генеральный план сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области,  утвержденный решением Собрания представителей  сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 28.11.2013  № 120 (далее также – Генеральный план).

Проект внесения изменений в Генеральный план (далее по тексту также – проект изменений в генеральный план, проект) выполнен Государственным унитарным предприятием Самарской области институтом «ТеррНИИгражданпроект» на основании муниципального контракта № 0142200001319010043 от 09.09.2019.

Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пояснительная записка и графические материалы» выполнен ООО «Архитектурное Бюро» на основании договора.

Раздел «Сведения о границах населенных пунктов сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» выполнен  ООО «Притяжение» на основании договора.

Целью разработки проекта внесения изменений в генеральный план в соответствии с муниципальным контрактом является обеспечение соответствия границ населенных пунктов сельского поселения Александровка требованиям градостроительного, земельного законодательства, Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», а также утверждение обязательного приложения к генеральному  плану в соответствии с частью 5.1 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основные задачи проекта:

- исключение пересечения границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, с границами муниципальных образований, границами земельных участков, границами территориальных зон, лесничеств и лесопарков;

- внесение изменений в функциональное зонирование территории поселения с учетом изменения границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, а также в части приведения в соответствие с требованиями приказа Минэкономразвития РФ 
от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению 
в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- установление перечня земельных участков, подлежащих включению (исключению) в (из) границ населенного пункта;

- приведение в соответствие с требованиями правовых актов Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Большеглушицкий Самарской области, сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области;

- подготовка обязательного приложения к генеральному плану – сведений 
о границах населенных пунктов поселения в соответствии с частью 5.1 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основанием для внесения изменений в Генеральный план является:

постановление Администрации сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 07.06.2019 № 45 
«О подготовке проекта изменений в Генеральный план сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.11.2013  № 120.

В проекте сохранены основные цели и приоритеты развития поселения, установленные Генеральным планом  2013 года. За основу приняты границы населенных пунктов, границы функциональных зон и их параметры, планируемое размещение объектов местного значения, установленные Генеральным планом в редакции решения Собрания представителей  сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 28.11.2013  № 120. В проекте принят проектный период, аналогичный установленному в Генеральном плане, -  до 2033 года.

Проектом предусматривается локальное внесение изменений в Генеральный план только в части вышеописанных задач.

В карты утверждаемой части Генерального плана изменения вносятся посредством их изложения в новой редакции.

Материалы по обоснованию в виде карт подготовлены в виде Карты обоснования внесения изменений в генеральный план сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (М:25000, М:10000) и обосновывают изменения границ населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Настоящая пояснительная записка содержит обоснование вносимых проектом изменений в части вышеуказанных задач.

Материалы по обоснованию (карты и пояснительная записка), подготовленные в составе Генерального плана, действуют в части, не противоречащей Проекту изменений в генеральный план.

Проект изменений в генеральный план содержит обязательное приложение к генеральному плану, предусмотренное частью 5.1 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации - сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.  Сведения о границах содержат:

- графическое описание местоположения границ населенных пунктов;

- перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 04.05.2018 № 236 «Об установлении форм графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях, сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа, сведения о границах территориальных зон».

# 3. Сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации,  Самарской области, муниципальных правовых актах

Проект изменений в генеральный план выполнен в соответствии со следующими  нормативными правовыми актами:

Правовые акты Российской Федерации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Воздушный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г.    № 972 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г.        № 17 «Об утверждении Правил установления  на  местности  границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»;

- Постановление правительства Российской Федерации от 28.10.2016 № 1099 
«О лицензировании геодезической и картографической деятельности»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 года     №1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 N 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

- Распоряжение Правительства РФ от 6 мая 2015 г. N 816-р «О схеме территориального планирования РФ в области федерального транспорта» (в части трубопроводного транспорта) (с изменениями и дополнениями);

- Распоряжение Правительства РФ от 19 марта 2013 г. N 384-р 
«Об утверждении схемы территориального планирования РФ в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения» (с изменениями и дополнениями)

- Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236» (далее также - приказ Минэкономразвития РФ № 650);

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 01.08.2014 № п/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*»;

- СП 53.13330.2011. «Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*»;

- СП 31.13330.2012. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;

- СП 59.13330.2012. «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (с изм.№1)»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74 (в ред. от 25.04.2014 г.);

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- СНиП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

- Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 года № 9 (с изменениями, внесенными постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 23 октября 1994 года № 61).

Правовые акты Самарской области:

- Закон Самарской области от 25.02.2005 № 36-ГД «Об  образовании сельских поселений в пределах муниципального района Большеглушицкий Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ»;

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»;

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;

- Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. № 46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»;

- Закон Самарской области от 08.12.2008 № 142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»;

- Закон Самарской области от 10.02.2009 № 7-ГД «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области»;

- Лесной план Самарской области, утвержденный постановлением Губернатора  Самарской области от 19.02.2019 № 17;

- Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2017 №441 
«О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года»;

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 
«Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»;

- Приказ министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 № 526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;

- Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 13.05.2014 № 148-п «Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории Самарской области, использование которых для других целей не допускается»;

- другие нормативно-правовые документы Российской Федерации и Самарской области.

Муниципальные акты

- Схема территориального планирования муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденная Решением Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
от 30.12.2009 № 426;

- Генеральный план сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденный Решением Собрания представителей сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.11.2013 № 120.

# 4. Обоснование внесения в генеральный план изменений, направленных на приведение границ населенных пунктов в соответствие с требованиями действующего законодательства

## 4.1. Состав и наименования населенных пунктов поселения

В соответствии с Законом Самарской области Закон Самарской области 
от 25.02.2005 № 36-ГД «Об  образовании сельских поселений в пределах муниципального района Большеглушицкий Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» сельского поселения Александровка включает населенные пункты село Александровка, поселок Малая Вязовка, поселок Среднедольск, с административным центром в селе Александровка.

Генеральный план соответствует указанному Закону в части состава и наименований населенных пунктов, входящих в сельское поселение Александровка.

## 4.2. Границы населенных пунктов

В рамках подготовки проекта изменений в генеральный план проведен анализ установленных Генеральным планом границ населенных пунктов сельского поселения Александровка на предмет их соответствия требованиям статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 11.9  и части 2 статьи 83 Земельного кодекса,  пункту 5 части 2 статьи 34 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», в части исключения пересечения границ населенных пунктов с границами: земельных участков, предоставленных гражданам и юридическим лицам, границами муниципальных образований, границами лесничеств и лесопарков.

Анализ границ земельных участков осуществлен на основании данных Единого государственного реестра недвижимости по состоянию на 09.09.2019.

При этом под пересечением границ земельного участка с границами муниципальных образований, населенных пунктов, лесничеств, лесопарков в соответствии с частью 11 статьи 22 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» понимается:

1) наличие общей точки или точек границ земельного участка и границ муниципального образования, населенного пункта, лесничества, лесопарка, которые образованы в результате расположения одной или нескольких характерных точек границ земельного участка за пределами диапазона средней квадратической погрешности определения характерных точек границ муниципального образования, населенного пункта, лесничества, лесопарка;

2) расположение хотя бы одного из контуров границ многоконтурного земельного участка за границами соответствующих муниципального образования и (или) населенного пункта.

### 4.2.1. Учет границ муниципальных образований

В рамках подготовки проекта изменений в Генеральный план осуществлен анализ границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Александровка, на предмет их пересечения с границами муниципальных образований: сельского поселения Александровка и  муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Границы сельского поселения Александровка установлены Законом Самарской области от 25.02.2005 № 36-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Большеглушицкий Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ».

Границы муниципального района Большеглушицкий Самарской области установлены Законом Самарской области от 28.12.2004 № 180-ГД «Об установлении границ муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (в редакции 
от 11.10.2010).

В генеральном плане границы муниципальных образований отображены в соответствии с указанными законами Самарской области.

Границы населенных пунктов сельского поселения Александровка не содержат пересечений с границами сельского поселения Александровка и муниципального района Большеглушицкий.

### 4.2.2. Учет границ земельных участков

Границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Александровка, установленные Генеральным планом (утвержденном Решением Собрания представителей сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.11.2013 № 120)  имеют пересечения с границами земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет.

Перечень выявленных пересечений и предложения их устранению приведены в Приложении 1. Проектом изменений в Генеральный план исключены пересечения границ населенных пунктов с границами земельных участков.

### 4.2.3. Учет границ лесничеств и лесопарков

С целью анализа границ населенных пунктов, входящий  качестве исходных данных о границах лесничеств и лесопарков приняты:

- Лесной план Самарской области, утвержденный постановлением Губернатора  Самарской области от 19.02.2019 № 17;

- данные ЕГРН по состоянию на 09.09.2019 г.;

- письмо Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 13.08.2019 г.  №  02-05-07/3848.

Согласно данным Лесного плана Самарской области защитные леса Большглушицкого лесничества расположены на землях лесного фонда. С учетом имеющейся информации пересечений границ населенных пунктов с границами лесопарков и лесничеств не выявлено. Настоящий проект изменений в генеральный план не содержит изменений, направленных на включение в границы населенных пунктов поселения территорий лесничеств и лесопарков.

### 4.2.4. Учет границ особо охраняемых природных территорий

В границах сельского поселения Александровка располагается 3 особо охраняемых природных территории «Вязовская ковыльная степь» (частично), «Богдановская сыртовая ковыльная степь» (частично), «Фрунзенско-Каралыкская лесная полоса» (частично).

На территории сельского поселения Александровка не планируются к размещению перспективные особо охраняемые природные территории.

# 5. Функциональное зонирование

Проектом изменений в Генеральный план состав функциональных зон приведен в соответствие с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации 
от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».

Для определения границ функциональных зон может применяться как карта функциональных зон сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (М 1:25 000), так и карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (М 1:10000).

Генеральным планом поселения установлены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона рекреационного значения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения;

- иные территориальные зоны.

Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения изложены в материалах утверждаемой части генерального плана с учетом внесенных изменений.

Таблица 1

Параметры функциональных зон сельского поселения  Александровка

муниципального района Большеглушицкий Самарской области

|  | Вид зоны | Площадь, га | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | Плотность населения, чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые зоны | 275,54 | 0,2-0,3 | 0,4-0,6 | 20-30 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 7,44 | 0,8-1,0 | 2,4-3,0 | - |
| 3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 150,27 | 0,8* | 2,4* | - |
| 4 | Зоны сельскохозяйственного использования | 29 848,15 | 0,6** | 1,8** | - |
| 5 | Зоны рекреационного назначения | 328,93 | - | - | - |
| 6 | Зоны специального назначения | 2,03 | - | - | - |
| Всего по сельскому поселению: | 30 612,36 |  |  |  |

Примечание:

* для промышленных предприятий минимальную плотность застройки, (%) принимать в соответствии с СП 18.13330.2011

** для сельскохозяйственных предприятий минимальную плотность застройки, (%) принимать в соответствии с СП 19.13330.2011

# 6. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

На территории поселения отсутствуют утверждённые предметы охраны и  границы территорий исторических поселений федерального значения и регионального значения. Соответственно в проекте изменений в генеральный план данные сведения не отображаются

# 7. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

В сельском поселении Александровка муниципального района Большеглушицкий утверждены следующие программы:

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2016-2033  годы, утвержденная решением собрания представителей сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области №110 от 14.12.2017 г.

Программа  комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2016 – 2033 годы, утвержденная решением собрания представителей сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 111 от 14.12.2017 г.

Программа  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2014 – 2016 годы и на период до 2023 года, утвержденная решением собрания представителей сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области №135 от 29.01.2018 г., (с изм. №113 от 22.12.2017 г.)

# 8. Сведения о планируемых для размещения на территории поселения новых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района, объектах местного значения поселения, обоснование выбранного варианта размещения данных объектов и оценка их  возможного влияния  на комплексное развитие территорий

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации планируется:

- в области энергетики:

| Номер объекта | Наименование | Местоположение | Класс напряжения (кВ) | Основное назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-959 | ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая | Красноармейский район, Большеглушицкий район, Алексеевский район, Самарская область, Курманаевский район, Бузулукский район, Тонкий район, Сорочинский район, Новосергиевский район, Переволоцкий район, Оренбургский район, Сакмарский район, Оренбургская область | 500 | повышение надежности электроснабжения потребителей Самарской и Оренбургской областей; строительство ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая |

- в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения:

реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-300 " Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан".

В соответствии со Схемой территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 
(в редакции  от 27.06.2019) планируется:

- в части размещения объектов, предназначенных для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных предусмотрено:

строительство скотомогильника (биотермической ямы) в с.п. Александровка, 1600 м на север от с.Александровка с биологической камерой, площадью земельного участка - не менее 600 м2;

- в части размещения объектов пожарной безопасности предусмотрено:

строительство пожарного депо на 2 машины в с.п. Александровка, с.Александровка;

- в части размещение объектов нефтедобычи

| № п\п | Наименование объекта строительства | Местоположение объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нефтепровод ДНС «Солоцкая» – ДНС «Богдановская»* | м.р. Нефтегорский, м.р. Большеглушицкий |

*точное местоположение объекта подлежит уточнению на дальнейших стадиях проектирования.

В соответствии со Схемой территориального планирования муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утверждённой Решением Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
от 30.12.2009  № 426, на территории поселения планируется размещение объектов местного значения муниципального района Ставропольский, которые учтены в Генеральном плане.

Объекты местного значения поселения, запланированные Генеральным планом к размещению на территории поселения, соответствуют требованиям Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области, утвержденных приказом Министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 № 526-п.

Таблица 2. Сведения о планируемых в соответствии с проектом изменений в Генеральный план

для размещения на территории поселения объектах федерального значения, объектах  регионального значения,

объектах местного значения муниципального района, объектах местного значения поселения,

обоснование выбранного варианта размещения данных объектов

| Вид и наименования объекта | Источник получения сведений об объекте | Рекомендованное место расположения объекта | Функциональная зона по генеральному плану | Оценка условий создания объекта | Оценка влияния на комплексное развитие территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Форма собственности земельного участка, современное состояние и использование территории | Оценка соответствия параметрам функциональной зоны | Необходимость изъятия земельного участка | Наличие ограничений по использования территории, включая прогнозные ограничения | Благоприятность по инженерно-строительным условиям | Обеспеченность транспорт-но-инженерной инфраструктурой |  |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| Автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-300 " Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан" | СТП Российской Федерации | Самара - граница с республикой Казахстан (частично на территории м.р. Большеглушицкий) | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Федеральная, под размещение объектов в области транспортной инфраструктуры | Соответствует | Отсутствует | Установление зоны с особыми условиями использования территории | Благоприятная | - | Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей выход к Республике Казахстан |
| Объекты в области энергетики |
| ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая | СТП Российской Федерации | Красноармейский район, Большеглушицкий район, Алексеевский район, Самарская область, Курманаевский район, Бузулукский район, Тонкий район, Сорочинский район, Новосергиевский район, Переволоцкий район, Оренбургский район, Сакмарский район, Оренбургская область | - | Федеральная, под размещение объектов в области энергетики | - | Отсутствует | Установление зоны с особыми условиями использования территории | Благоприятная | - | Повышение надежности электроснабжения потребителей Самарской и Оренбургской областей |
| Объекты нефтедобычи |
| Нефтепровод ДНС «Солоцкая» – ДНС «Богдановская» | СТП Самарской области | м.р. Нефтегорский, м.р. Большеглушицкий (точное местоположение объекта подлежит уточнению на дальнейших стадиях проектирования) | - | - | - | - | Установление зоны с особыми условиями использования территории | - | - | Расширение сети нефтепроводов на территории Самарской области |

# 9. Предмет согласования проекта изменений в генеральный план 
 с уполномоченными органами

Таблица 3. Основания для согласования проекта изменений в генеральный план

с  уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти

| № п/п | Предмет согласования в соответствии с ч. 1 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ | Наличие/отсутствие предмета согласования с уполномоченным органом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Планируется размещение объектов федерального значения на территориях поселения | Имеется | В соответствии с СТП РФ в проекте изменений в генеральный план учтены объекты федерального значения в области энергетики Проект изменений в генеральный план выполнен исключительно в части, указанной в разделе 2 настоящей пояснительной записки, и не включает корректировку местоположения планируемых объектов |
|  | Включение в соответствии с проектом в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, земельных участков из земель лесного фонда | Отсутствует | Проект изменений в генеральный план не включает в границы населенных пунктов лесные участки |
|  | На территории поселения находятся особо охраняемые природные территории федерального значения | Отсутствует | На территории поселения отсутствуют ООПТ федерального значения |
|  | Размещение в соответствии с проектом объектов местного значения поселения, которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной собственности | Отсутствует | Ранее утвержденным генеральным планом и проектом изменений в генеральный план не предусматривается размещение соответствующих объектов |

Таким образом, проект изменений в генеральный план подлежит согласованию с Правительством Российской Федерации.

Таблица 4.  Основания для согласования проекта изменений в генеральный план

с Правительством Самарской области

| № п/п | Предмет согласования в соответствии с ч. 2 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ | Наличие/отсутствие предмета согласования с уполномоченным органом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В соответствии с документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования Самарской области планируется размещение объектов регионального значения на территориях поселения | Имеется | Объекты регионального значения, установленные СТП Самарской области, учтены в проекте изменений в генеральный план. Проект изменений в генеральный план выполнен исключительно в части, указанной в разделе 2 настоящей пояснительной записки, и не включает корректировку местоположения планируемых объектов |
|  | Включение в границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или исключение из границ этих населенных пунктов земельных участков, которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения | Имеется | Проект изменений в генеральный план включает в границы населенных пунктов земли сельскохозяйственного назначения |
|  | На территории поселения находятся особо охраняемые природные территории регионального значения | Имеется | На территории поселения находится особо охраняемая территория регионального значения «Вязовская ковыльная степь», «Богдановская сыртовая ковыльная степь» |

Таким образом, проект изменений в генеральный план подлежит согласованию с Правительством Самарской области.

Таблица 5.  Основания для согласования проекта изменений в генеральный план

с  Администрацией муниципального района Большеглушицкий

| № п/п | Предмет согласования в соответствии с ч. 4 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ | Наличие/отсутствие предмета согласования с уполномоченным органом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В соответствии с документами территориального планирования муниципального района планируется размещение объектов местного значения муниципального района на территории поселения | Присутствует | Объекты местного значения муниципального района, установленные СТП муниципального района, учтены в проекте изменений в генеральный план. Проект изменений в генеральный план выполнен исключительно в части, указанной в разделе 2 настоящей пояснительной записки, и не включает корректировку местоположения планируемых объектов |
|  | На территории поселения находятся особо охраняемые природные территории местного значения муниципального района | Отсутствует | На территории поселения отсутствуют особо охраняемые территории местного значения муниципального района |

Таким образом, проект изменений в генеральный план подлежит согласованию с Администрацией муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Основания, предусмотренные частью 2.1 статьи 25 ГрК РФ для согласования проекта изменений в Генеральный план с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, отсутствуют, так как на территории поселения нет исторического поселения федерального значения или регионального значения.

Основания, предусмотренные частью 3 статьи 25 ГрК РФ для согласования проекта изменений в Генеральный план с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, отсутствуют, так как проектом изменений в Генеральный план не планируется размещение каких-либо новых объектов местного значения.

# Приложение 1. Перечень выявленных пересечений границ населенных пунктов с границами земельных участков

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель в соответствии с данными ЕГРН | Вид разрешенного использования в соответствии с данными ЕГРН | Процент площади земельного участка, находящегося в границах населенного пункта | Решение, принятое по результатам анализа | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| П. Среднедольск |
|  | 63:14:0204002:12 | Земли водного фонда | Для размещения гидротехнических сооружений | 50% | Исключается из границ населенного пункта | Согласно ч. 1 ст. 102 Земельного кодекса РФ к землям водного фонда относятся земли: 1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; 2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах. |
|  | 63:14:0000000:634 многоконтурный земельный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | для размещения газопроводов высокого и низкого давления для газоснабжения пос. Среднедольск | 50% | Исключается из границ населенного пункта | Согласно с ч.1 ст. 87 Земельного кодекса РФ землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач. Земельный участок многоконтурный, часть которого расположена в границах, часть за границами населенного пункта. С целью исключения размещения контуров многоконтурного участка в разных категориях земель проектом Генерального плана земельный участок исключен из границ населенного пункта. |
|  | П. Малая Вязовка-с. Александровка |
|  | 63:14:0000000:263 многоконтурный земельный участок | Земли населенных пунктов | для автомобильной дороги общего пользования "Самара - Большая Черниговка" - Александровка - Среднедольск | 100% | Требуется раздел земельного участка | Земельный участок многоконтурный, часть которого расположена в п. Малая Вязовка, часть в с. Александровка. Кроме того, данный земельный участок имеет пересечение с земельными участками, расположенными в с. Александровка: с земельным участком 63:14:0206004:241 категория: земли населенных пунктов ВРИ: Для индивидуальной жилой застройки с земельным участком 63:14:0206014:54, который входит в состав ЕЗ 63:14:0000000:1 категории: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения ВРИ: Для размещения ЛЭП-35 кВ с земельным участком 63:14:0206005:50 категория: земли населенных пунктов ВРИ: Для ведения личного подсобного хозяйства с земельным участком 63:14:0206002:23 категория: земли населенных пунктов ВРИ: Для ведения личного подсобного хозяйства с земельным участком 63:14:0206013:30 категория: земли населенных пунктов ВРИ: Для ведения личного подсобного хозяйства с земельным участком 63:14:0206002:35 категория: земли населенных пунктов ВРИ: Для общего пользования (уличная сеть) (права в ЕГРН не зарегистрированы), который в свою очередь пересекает земельный участок 63:14:0206002:36 категория: населенных пунктов ВРИ: Под коммунально-складские объекты и земельный участок 63:14:0206002:85 категория: населенных пунктов ВРИ: Для размещения нежилого здания В целях обеспечения соответствия границ населенных пунктов требованиям действующего законодательства проектом генерального плана предлагается проведение работ по разделу земельного участка 63:14:0000000:263. |
| П. Малая Вязовка |
|  | 63:14:0201001:102 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | Более 75% | Включается в границы населенного пункта | Более 75% площади земельного участка расположено в границах населенного пункта. В связи с этим, правила частей 8,10 ст. 34 ФЗ 218, Закона о государственной регистрации распространяются на данный участок. Включение земельного участка в границы населенного пункта является целесообразным. |
| С. Александровка |
|  | Земельные участки 63:14:0206020:41 63:14:0206020:42 63:14:0206020:43 63:14:0206020:44 63:14:0206020:45 63:14:0206017:55 63:14:0206017:56 63:14:0206017:57 63:14:0206017:58 63:14:0206017:59 63:14:0206014:54 63:14:0206014:55 63:14:0206006:78 63:14:0206006:79 63:14:0206006:80 63:14:0206006:81 63:14:0206006:82 63:14:0203001:3 63:14:0206003:31 63:14:0206003:32 63:14:0206003:33 в составе единого землепользования63:14:0000000:1 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения . | Для размещения ЛЭП-35 кВ | Менее 75% | Исключаются из границ населенного пункта | Согласно с ч.1 ст. 87 Земельного кодекса РФ землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач. Земельные участки в составе единого землепользования, расположены за границами и внутри населенного пункта. С целью исключения размещения участков единого землепользования в разных категориях земель проектом Генерального плана земельные участки исключены из границ населенного пункта. Кроме того, при исключении земельных участков в составе единого землепользования из границ населенного пункта обнаружено пересечение с земельными участками категории - земли населенных пунктов (рис.1, рис 2): 63:14:0206003:31 (ЕЗ 63:14:0000000:1) с участками 63:14:0206003:25 категории: земли населенных пунктов ВРИ: Под коммунально-складские объекты 63:14:0206003:29 категории: земли населенных пунктов ВРИ: для ведения личного подсобного хозяйства (права в ЕГРН не зарегистрированы), 63:14:0206003:32 (ЕЗ 63:14:0000000:1) с участком 63:14:0206003:20 категории: земли населенных пунктов ВРИ: Под коммунально-складские объекты 63:14:0206003:33 (ЕЗ 63:14:0000000:1) с участком 63:14:0206003:16 - единое землепользование 63:14:0000000:13 категория: земли населенных пунктов ВРИ: Для размещения подстанции 63:14:0206003:17 - единое землепользование 63:14:0000000:13 категория: земли населенных пунктов ВРИ: Для размещения подстанции 63:14:0206014:54 (ЕЗ 63:14:0000000:1) с участком 63:14:0000000:263 категории: земли населенных пунктов ВРИ: Для автомобильной дороги общего пользования "Самара - Большая Черниговка" - Александровка - Среднедольск Необходимо устранения двойного пересечения земельных участков 63:14:0206003:16 и 63:14:0206003:33. |

Рис.1

Рис.2

# Приложение 2. Перечень земельных участков, которые в результате изменений в Генеральный план включаются в границы населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель в соответствии с данными ЕГРН | Вид разрешенного использования в соответствии с данными ЕГРН | Наименование населенного пункта, в границы которого включается земельный участок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 63:14:0201001:102 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | П. Малая Вязовка |

# Приложение 3. Перечень земельных участков, которые в результате изменений в Генеральный план исключаются из границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель в соответствии с данными ЕГРН | Вид разрешенного использования в соответствии с данными ЕГРН | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок в соответствии с проектом изменений в генеральный план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| П. Среднедольск |
| 2 | 63:14:0204002:12 | Земли водного фонда | Для размещения гидротехнических сооружений | Земли водного фонда |
|  | 63:14:0000000:634 многоконтурный земельный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | для размещения газопроводов высокого и низкого давления для газоснабжения пос. Среднедольск | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| С. Александровка |
|  | Земельные участки 63:14:0206020:41 63:14:0206020:42 63:14:0206020:43 63:14:0206020:44 63:14:0206020:45 63:14:0206017:55 63:14:0206017:56 63:14:0206017:57 63:14:0206017:58 63:14:0206017:59 63:14:0206014:54 63:14:0206014:55 63:14:0206006:78 63:14:0206006:79 63:14:0206006:80 63:14:0206006:81 63:14:0206006:82 63:14:0203001:3 63:14:0206003:31 63:14:0206003:32 63:14:0206003:33 в составе единого землепользования 63:14:0000000:1 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения ЛЭП-35 кВ | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 63:14:0206003:25 | Земли населенных пунктов | Под коммунально-складские объекты | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 63:14:0206003:20 | Земли населенных пунктов | Под коммунально-складские объекты | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 63:14:0206003:16 в составе единого землепользования 63:14:0000000:13 | Земли населенных пунктов | Для размещения подстанции | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |

# Приложение 4. Площади территорий, включаемых в границы и/или исключаемых из границ населенных пунктов сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области

| Населенный пункт | Площадь территории населенного пункта (существ.), га | Площадь территории населенного пункта (в планируемых границах), га | Площадь территории, включаемой в границы(+)/ исключаемой из границ(-) населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая площадь территории, включаемая в границы(+)/ исключаемая из границ(-) населенного пункта, га | в т.ч. площадь земель лесного фонда, га | в т.ч. площадь земель, занятых поверхн. водными объектами, га | в т.ч. площадь сельхоз. угодий, га | в т.ч. площадь под регион. дорогами, га |
| С. Александровка | 784,54 | 784,38 | -0,16 | - | - | - | - |
| П. Малая Вязовка | 202,37 | 202,46 | -0,09 | - | - | - | - |
| П. Среднедольск | 83,34 | 83,16 | -0,18 | - | - | - | - |

# Правительство Самарской области

# Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт №0142300015512000010 от 10.09.2012 г.

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Большеглушицкий

# УТВЕРЖДАЮ:

# Директор ГУП

«ТеррНИИгражданпроект»

____________ В. О. Чекмарев

Генеральный план

сельского поселения Александровка

муниципального района Большеглушицкий Самарской области

# Пояснительная записка

# (утверждена решением Собрания представителей от 20.11.2013 № 120)

# ТОМ 3

# Заместитель директора

по архитектуре                                                                             Г.О. Черемисин

г. Самара, 2012 г.

# СОСТАВ ПРОЕКТА

# УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

- Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

2.  Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 1.

2.2. Карта функциональных зон сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 2а, М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 2б.

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 3.

2.4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 4.

2.5. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 5.

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

- Том 3. Пояснительная записка (ДСП).

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. (ДСП).

- Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы. Электронная версия проекта СД (ДСП).

6. Том 6. Графические материалы:

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области.  М 1:25000 (ДСП) Лист № 6а, М 1:5000 (ДСП) Лист № 6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в границах сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 8а, М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области.   М 1:10000 (ДСП). Лист № 10.

7. Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                            Г.О. Черемисин

Начальник отдела ИСОГД                                                                           И.В. Власов

Начальник отдела ЭТО                                                                             О.А. Маслова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                     Е.А. Черемисина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                         О.Н. Игнатова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                       С.В. Петрунина

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                       В.М. Мельникова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                           Т.В. Филанова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                                 С.В.Позняк

Главный специалист отдела ИСОГД                                                          А.В.Ананьев

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                          Л.А. Стрелец

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                          И.А. Никонов

Руководитель группы отдела ИСОГД                                                  А.В. Сосновская

Ведущий архитектор отдела ГП и застройки                                           М.В.Букатина

Главный специалист СТО                                                                        Н.В. Завацкая

Руководитель группы СТО                                                                        Т.Л. Кузьмина

Ведущий специалист СТО                                                                          Е.Е.Маринич

Руководитель группы ЭТО                                                                       Г.С. Назарова

Ведущий специалист ЭТО                                                                        И.К. Марфина

Ведущий специалист ЭТО                                                                         Л.А. Гришина

Архитектор отдела ГП и застройки                                                          Н.Э. Рыжкина

Ведущий инженер                                                                                  О.П. Лекомцева

Ведущий инженер                                                                                     Е.А.Андреева

Ведущий инженер                                                                                  А.А.Бундеряков

# Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Проект-С».

# ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	8

2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ	22

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	22

2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая историческая справка	22

2.1.2. Место и роль сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий в системе расселения Самарской области	24

2.1.3. Местоположение сельского поселения Александровка на территории Самарской области	24

2.1.4. Природно-климатические условия исследуемой территории	27

2.1.4.1. Климат	27

2.1.4.2. Рельеф и геоморфология	27

2.1.4.3. Гидрогеологические условия	28

2.1.4.4. Опасные природные процессы	29

2.1.4.5. Гидрографическая сеть	29

2.1.4.6. Полезные ископаемые	30

2.1.4.7. Почвы и растительный покров	30

2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы	30

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВКА	31

2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Александровка муниципального района Большеглушицкий	31

2.2.1.1. Основные демографические тенденции	31

2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Большеглушицкий	34

2.2.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Александровка м.р. Большеглушицкий	40

2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Александровка	43

2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВКА	48

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВКА	48

2.4.1. Жилая зона	49

2.4.1.1. Характеристика жилищного фонда	49

2.4.2. Общественно-деловая зона	50

2.4.2.1. Учреждения и предприятия обслуживания	50

2.4.3. Производственные и коммунально-складские зоны	58

2.4.3.1. Характеристика существующих предприятий	58

2.4.4. Зоны транспортной инфраструктуры	59

2.4.4.1. Транспорт	59

2.4.4.1.1. Внешний транспорт	59

2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта	59

2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств	59

2.4.4.2. Сеть улиц и дорог населённых пунктов	59

2.4.5. Зоны инженерной инфраструктуры	61

2.4.5.1. Инженерное оборудование территории	61

2.4.5.1.1. Водоснабжение	61

2.4.5.1.2. Водоотведение	62

2.4.5.1.3. Теплоснабжение	62

2.4.5.1.4. Газоснабжение	63

2.4.5.1.5. Электроснабжение	64

2.4.5.1.6. Телефонизация	66

2.4.6. Рекреационные зоны	66

2.4.7. Зоны сельскохозяйственного использования	67

2.4.8. Зоны специального назначения	67

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	68

2.5.1. Зоны особо охраняемых территорий	68

2.5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия	68

2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий	70

2.5.2. Санитарно-защитные и охранные зоны	71

2.5.2.1. Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса	72

2.5.2.2 Канализационные очистные сооружения	73

2.5.2.3 Кладбища	73

2.5.2.4 Объекты размещения биологических отходов	73

2.5.2.5 Объекты размещения твердых бытовых отходов с.п. Александровка	73

2.5.2.6 Объекты электроснабжения	74

2.5.2.7 Транспортная инфраструктура	74

2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов	75

2.5.4. Охранные зоны	75

2.5.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	76

2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения	77

2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	79

2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых	79

2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ	81

2.6. ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИИ	82

3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПОСЕЛЕНИЯ	83

3.1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	83

3.1.1. Мероприятия регионального значения, предусмотренные схемой территориального планирования м.р. Большеглушицкий, и реализуемые на территории сельского поселения Александровка	83

3.1.2. Мероприятия по территориальному планированию        муниципального района Большеглушицкий Самарской области	84

3.1.3. Ранее разработанные проекты	87

3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ АЛЕКСАНДРОВКА	87

3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	90

3.3.1. Архитектурно-планировочное решение	90

3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон	91

3.3.2.1. Развитие жилой зоны	91

3.3.2.1.1. Проектируемые объекты жилищного фонда местного значения	92

3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны	96

3.3.2.2.1. Проектируемые объекты обслуживания местного значения	99

3.3.2.3. Развитие производственной и коммунально-складской зоны	101

3.3.2.3.1. Проектируемые объекты производственного и коммунально-складского назначения местного значения	101

3.3.2.4.1. Проектируемые объекты инженерной инфраструктуры	102

3.3.2.5. Развитие транспортной инфраструктуры	126

3.3.2.5.1. Проектируемые объекты транспортной инфраструктуры	126

3.3.2.6. Развитие рекреационной зоны	128

3.3.2.7. Развитие зон специального назначения	129

3.3.2.8. Экспликация планируемых объектов. Описание и параметры функциональных зон	130

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	139

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ	143

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	144

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	145

3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	146

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВКА	147

5. ВЫВОДЫ	151

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов муниципального района Большеглушицкий Самарской области №0142300015512000010 от 10.09.2012 г., заключенного с администрацией муниципального района  Большеглушицкий.

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- «Анализ состояния территории сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (1 этап), разработан ОАО «ГИПРОГОР» на основании муниципального контракта № 2 от 10.11.08 г.;

- Схема территориального планирования муниципального района Большеглушицкий Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» на основании муниципального контракта № 9118 от 10 ноября 2008 года с администрацией муниципального района Большеглушицкий;

- Схема территориального планирования Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2007 году;

- Землеустроительное дело по установлению границы сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (Книга 9), разработано ОАО «ВолгоНИИгипрозем», г. Самара, 2004 г, на основании государственного контракта №226 от 30.04.2004 г.

Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Самарской области (в действующей редакции на момент проектирования генерального плана):

# Федеральные законы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (от 28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (от 28.07.2012 7 № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (от 25.06.2012 г.  №93-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (от 29.06.2012 г. №96-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (от 28.07.2012 г. № 133-ФЗ).Подгот. новая редакция, вступ. в силу 01.01.2013г.

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии", 21.05.2012г. №636

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №342-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (20.03.2011г. №41-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (19.07.2011 №246-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (29.06.2012 года №96-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 10.07.2012г. № 110-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 02.05.2012г. №40-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №374-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (25.06.2012г №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 06.12.2011г. №409-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 06.11.2011г. №301-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (01.04.2012г №23-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (от  25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 28.11.2011г. №337-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (19.07.2011г. №248-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (28.07.2012г. №128-ФЗ)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (18.07.2011г №242-ФЗ)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ "О связи" ( 08.12.2011г. №424-ФЗ)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" ( 28.02.2012г. №6-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации» (07.11.2011г. №303-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике в Российской Федерации» (29.06.2012г №96-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»( ред.с измен. от 10.07.2012 г. №109-ФЗ)

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании» (от 28.07.2012 N 133-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (от 10.07.2012г №118-ФЗ)

- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (от 29.12.2010г №441-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(10.07.2012г. №117-ФЗ)

# Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011 №399)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; Правительство РФ. Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063-р (в ред. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р); Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

# Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 №207.

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19.

# Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N675 (от 15.12.2010 г. N1018)

- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года",  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N858 (от 06.03.2012 года №198)

- Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (от 14.07..2012 года №721)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65 (09.06.2010г. №403).

# Законы Самарской области:

- Закон Самарской области от 28.12.2004 № 184-ГД «Об установлении границ муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД).

- Закон Самарской области от 25.02.2005 года N 36-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Большеглушицкий Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД).

- Закон Самарской области от 11 марта 2005 г. № 94-ГД «О земле» (03.07.2012г.  №62-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области» (04.05.2012 г. № 34-ГД)

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (от 13.06.2012 г. №54-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».(07.03.2012 г. №13-ГД)

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» (12.12.2011г.№146-ГД)

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области» (от 05.05.2011г №43-ГД)

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области» ( от 22.11.2011г №124-ГД)

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011)

# Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. №253 «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области» (ред. от 19.03.2009г.№ 107)

- Постановление Правительства Самарской области от 16.01.2008 г. №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (от 13.09.2012 г. №437).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674 (с  изменениями от 13.07.2011 №336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.№69)

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».(редак.25.06.2012г.№296)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области» (дейст. докум. приостановлено до 01.01.2013г)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы» (от 07.06.2012г.№266)

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», 02.05.2012г. №226

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября 2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 №286)

- «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2011г №882)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. №138 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010-2011 годы, от 22.02.2012 г. №82

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 22.02.2012 года №99)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 18.06.2012г.  №273)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года №43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. №167 и №169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384 «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы» (22.02.2012г. №88)

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г. № 88

О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов.

# Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193  (от 30.07.2012г.N 347)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N179 (24.08.2012 г. N383)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399  (28.06.2012г №311)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 №276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 03.08.2012г №357

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 22.02.2012г №70

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 08.12.2010 №632

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области от 24.08.2011 г. №419

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355, (24.05.2012г.№253)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542  (02.04.2012г №148)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 09.06.2010г. №217, от 23.06.2010г. №293, от 10.09.2010г. №415, от 27.09.2010г.№ 456, от 29.10.2010г. №572, от 15.11.2010г. №595, от 29.11.2010 №621, от 14.12.2010 №650, от 17.02.2011 №63, от 25.03.2011 №112, от 21.04.2011 №140, от 28.04.2011 №156, от 27.05.2011 №248, от 11.08.2011 № 375, от 07.09.2011 №442, от 29.09.2011 №472, от 29.09.2011 №487, от 19.12.2011 №817, от 22.02.2012 №93, от 11.04.2012 №187, от 26.06.2012 №306, от 06.09.2012 №419)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (от 09.04.2012 г.№165)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.08.2010 года №369, от 27.09.2010г. №434)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297)

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (от 10.04. 2012 г.№184)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2016 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 года №473  (в редакции от 28 июня 2012 г. №308)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №539 (06.09.2012 №420).

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576 (в редакции от 22.03.2012 г.№135).

# Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области:

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 21.12.2010 N74).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области».

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

- Прогнозы социально-экономического развития муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2010-2012 годы.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*

- СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2012 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2012.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Генеральный план разработан на территорию сельского поселения Александровка с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования. В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Проектное решение разработано с учётом перспективы развития поселения на расчётный срок – до 2030-2033гг.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения сельского поселения Александровка.

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения состояния (функционального, пространственного, планировочного) территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Александровка

- Территориальное планирование сельского поселения Александровка осуществляется Генеральным планом  в целях:

1) обеспечения устойчивого развития территорий сельского поселения Александровка (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

- Задачами территориального планирования сельского поселения Александровка являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения Александровка, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Александровка исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Большеглушицкого района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Александровка по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Александровка для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Большеглушицкого района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Александровка;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Александровка;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Александровка;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Александровка для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Александровка в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Александровка, доступ мало-мобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Александровка;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Александровка.

# 2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ

## 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

### 2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая историческая справка

Долгие годы на территории, которую в настоящее время занимает Большеглушицкий район,  существовали только летние кочевья степняков. Они занимались скотоводством и всю жизнь передвигались за своими стадами. Их захоронения известны на всей территории Большеглушицкого района.

По данным Министерства культуры Самарской области на территории с.п. Александровка обнаружено 5 памятников археологии (См. таблицу 1).

# Таблица 1

# Памятники археологии на территории с.п. Александровка

| N | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |  |
| 1 | Александровка I | кург. мог. | Александровка | 5,5 км юв | не опред. | 2,40 |
| 2 | Малая Вязовка I | кург. мог. | Малая Вязовка | 4,2 км зюз | не опред. | 2,20 |
| 3 | Малая Вязовка II | кург. мог. | Малая Вязовка | 4 км юз | не опред. | 27,00 |
| Дополнительно выявленные памятники археологии (по результатам картирования) |
| 4 | Александровка I | кург. один. | Александровка | 2 км з | не опред. | 0,00 |
| 5 | Александровка II | кург. мог. | Александровка | 4 км вюв | не опред. | 0,00 |

После ликвидации Ногайской орды, Астраханского и Казанского ханства  границы Московского государства в Поволжье далеко отодвинулись к югу. Основными задачами управления территориями являлось их заселение и создание постоянных поселений, но  для  этого требовалось большое количество  населения.

В начале 50-х годов XVIII века на месте развалин золотоордынских мечетей возникло русское поселение – слобода Мечетная, положившая начало формированию г. Николаевск.

В 1762 году правительство Екатерины II издало Указ, по которому разрешалось бежавшим раскольникам-староверам селиться на окраинных необжитых местностях государства. В 1785 году другим царским указом было разрешено переселяться на свободные окраинные земли государственным крестьянам из других губерний России.

После опубликования этих указов в заволжские степи стали переселяться  крестьяне из украинских губерний, Курской, Рязанской, Калужской, Воронежской губерний. Украинские крестьяне зачастую переселялись по принуждению. Прибывшие в степное Заволжье русские и украинские семьи стали селиться на прибрежных территориях реки Большой Иргиз, начиная от ее устья, всё дальше удаляясь от Волги, проникая в степную полосу.

Муниципальный район Большеглушицкий, как административная территориальная единица Самарской области, образован в июле 1928 года.

Его возникновение связано с Указами Петра I по заселению Поволжья в целях развития сельского хозяйства. Далее Екатерина II издает в 1762 и 1764 гг. манифесты, которыми велит селиться ниже города Самары по реке Волге до устья реки Иргиза и вверх по Иргизу. По пятой переписи населения 1794 г. на левой стороне Вольского уезда насчитывалось 34 селения.

При участии Союза геральдистов России, в 2003 году разработан и внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации – герб муниципального образования «Большеглушицкий район». Главная фигура герба – дрофа, аллегорически показывает уникальность и богатство глушицкой земли, богатой разнообразной птицей – оседлой, кочующей, перелетной.

Первоначальное заселение села Александровка относится к 1840 году. Основу села составляли великороссы, переселенцы из Тамбовской и Орловской губернии. Это были крестьяне-землепашцы, безграмотные, но очень трудолюбивые люди, поэтому скоро они сделались зажиточными.

Муниципальный район Большеглушицкий располагает ресурсами для развития познавательного (памятники истории и культуры), научно-просветительского и коммерческо-делового туризма.

На территории сельского поселения Александровка находятся объекты культурного наследия и объекты, являющиеся памятниками и ценными объектами истории и культуры местного значения (см. табл. 2, 3).

# Таблица 2

Список выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории с.п. Александровка*

| №№ п./п. | Наименование памятника | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) | Заключение экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Церковь | Конец XIXв. | с. Александровка | 426 |

# Таблица 3

# Памятники и ценные объекты истории и культуры местного значения

| № пп | Наименование | Место нахождения | Дата сооружения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Усадьба А.Толстого (комплекс) | с. Александровка | Вторая половина ХIХ в. |
| 2 | Памятник В.И.Ленину | с. Александровка, центральная площадь |  |
| 3 | Памятник «Скорбящая мать» | с. Александровка, парковая зона Дома культуры |  |

На территории сельского поселения Александровка нет памятников природы Самарской области, принятых на охрану.

#### 2.1.2. Место и роль сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий в системе расселения Самарской области

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных, международных, межрегиональных и внутренних социально-экономических и миграционных процессов. Местоположение исторических центров городских агломераций определено геометрией ландшафтов и закреплено крупнейшими транспортными узлами.

К настоящему времени на территории Самарской области сложились укрупненные зоны расселения, дифференцированные по типам расселения. Первые три зоны представляют собой территорию Самарско-Тольяттинской агломерации (зона ядра агломерации, зона периферии ядра агломерации, зона периферии агломерации). На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения, имеющие общие структурно-функциональные характеристики.

В региональном каркасе системы расселения Самарской области Муниципальный район Большеглушицкий входит в состав приагломерационной зоны.

Сельское поселение Александровка муниципального района Большеглушицкий расположено на севере района.

Сельское поселение Александровка является слабо убывающим поселением, с оттоком внешних мигрантов. По состоянию на 1.01.2012 г. численность населения составила 1506 чел. Доля трудоспособного населения на уровне среднего показателя по сельскому населению района.

Сельское поселение Александровка располагает местами приложения труда, на его территории находятся объекты агропромышленного комплекса. Социальная инфраструктура поселения близка к нормативному уровню, что обеспечивает его самостоятельное функционирование, при сохранении значительного объема межселенных связей, ориентированных на административный центр района. Своеобразие природных ресурсов позволили его включить в состав рекреационно-туристического кластера Самарской области.

Для сельского поселения Александровка как элемента приагломерационной зоны рекомендовано стимулирование внешней миграции, заселение за счет предоставления льгот на строительство жилья. Строительство объектов сельскохозяйственного производства, культурно-бытового обслуживания, рынков сельхозпродукции, развитие сети объектов пищевой промышленности.

#### 2.1.3. Местоположение сельского поселения Александровка на территории Самарской области

Муниципальный район Большеглушицкий расположен в юго-восточной части Самарской области.

Площадь района составляет 253340 га.

Сельское поселение Александровка расположено на севере муниципального района Большеглушицкий Самарской области. Административным центром поселения является село Александровка, территориально расположенное в центре поселения. Кроме него на территории располагаются посёлки Малая Вязовка (в северной части поселения) и Среднедольск (на востоке поселения).

Площадь сельского поселения Александровка составляет 30395 га.

Границы сельского поселения Александровка приняты законом Самарской области от 25.02.2005 № 36-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Большеглушицкий Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ».

Сельское поселение Александровка граничит:

- с сельским поселением Летниково муниципального района Алексеевский;

- с сельским поселением Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий;

- с сельским поселением Новопавловка муниципального района Большеглушицкий;

- с сельским поселением Мокша муниципального района Большеглушицкий;

- с сельским поселением Подъём-Михайловка муниципального района Волжский;

- с сельским поселением Дмитриевка муниципального района Нефтегорский;

- с сельским поселением Богдановка муниципального района Нефтегорский.

Внешнее сообщение сельского поселения Александровка с районным и областным центрами осуществляется автотранспортом по асфальтированным дорогам общего значения и по автодороге М-32 «Самара – Большая Черниговка – граница с Казахстаном», проходящей вдоль западной границы сельского поселения.

#### 2.1.4. Природно-климатические условия исследуемой территории

#### 2.1.4.1. Климат

Климат рассматриваемой территории континентальный, засушливый, со свойственными резкими колебаниями температур, быстрыми переходами от жаркого лета к холодной зиме, наличием и частым повторением поздних весенних и ранних осенних заморозков, небольшим количеством атмосферных осадков, относительной сухостью воздуха и интенсивным поверхностным испарением; часты так же суховеи с очень низкой относительной влажностью. Положительной чертой климата являются достаточные термические ресурсы вегетационного периода, допускающего возделывание требовательных к теплу культур.

Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», по данным метеостанции «Большая Глушица» среднегодовая температура воздуха в границах  проектирования составляет +4,7 ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного  месяца (январь) составляет -12,7 ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98% – 39ºС.

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает – 46 ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 151 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину 218 см.

В холодный период года в основном преобладают ветра южные, юго-западные и юго-восточные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,6 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 2,9 м/с.

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +31,4 ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +21,6 ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +41ºС.

В теплый период преобладают ветра западные, северо-западные и юго-западные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,4 м/с.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 ºС в сторону понижения осуществляется в начале ноября. В это время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. В декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 136 дней. Разрушение устойчивого снежного покрова отмечаются в начале апреля. Окончательно снег сходит в его первой декаде.

Осадки по временам года распределяются не равномерно. Сумма осадков за теплый период (с апреля по октябрь) составляет 277 мм, за зимний (с ноября по март) – 143 мм. Максимум осадков приходится на летние и осенние месяцы. Твердые осадки (снег) при малом количестве дождей и суровой зиме служат дополнительным источником запаса влаги в почве, а также являются надежной защитой от зимнего промерзания почвы.

#### 2.1.4.2. Рельеф и геоморфология

Территория м.р. Большеглушицкий приурочена к геоморфологической провинции Сыртовая равнина Низменного Заволжья и представляет собой обширную денудационную плиоценовую равнину, в пределах которой выделены аккумулятивные аллювиальные горизонты.

Характерной особенностью рельефа проектируемой территории является асимметричность строения, связанная с экспозицией склонов: обращенные к северу и западу склоны ровные, пологие и длинные, южные – короткие, более покатые и неровные, подвержены интенсивной эрозии. Рельеф осложнен оврагами и балками.

Основу геологического строения проектируемой территории составляют осадочные породы плиоцена и нижней перми.

Аллювиальные отложения поймы р. Большой Иргиз представлены песками с гравием и галькой, суглинками, глинами, алевритами общей мощностью до 20м.

Аллювиальные отложения первой и второй надпойменных террас р.Большой Иргиз слагают  пески с гравием и галькой, суглинки и глины общей мощностью до 7 м.

Покровные (нерасчлененные элювиальные и делювиальные) отложения представлены суглинками, суглинками с дресвой и щебнем, суглинками лессовидными, погребенными почвами, песками общей мощностью от 0,5 до 25 м.

#### 2.1.4.3. Гидрогеологические условия

Условия формирования  ресурсов подземных вод, т.е. особенности их питания,  разгрузки, химического состава в значительной степени определяются структурой земной коры,  характером рельефа, степенью обнаженности пород, т.е. тектоническими, геоморфологическими и геологическими условиями проектируемой территории.

Для территории сельского поселения характерно распространение порово-пластовых вод в песчано-глинистых отложениях юрского и нижнетриасового возраста.

По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, редко натриевые, жесткость колеблется от 2 до 22 мг/экв, обычно 2-10 мг/экв. Воды спорадического распространения апшеронских отложений имеют широкое развитие на водораздельных пространствах и пологих склонах долин рек. Их водообильность слабая, химический состав – хлоридно-сульфатный со смешанным катионным составом и значительным преобладанием катионов натрия. Жесткость общая в пределах 50-100 мг/экв.

Воды в отложениях акчагыльского возраста отмечаются по долине реки Большой Иргиз и на водораздельных склонах. Их минерализация составляет 0,2-17 г/л. По гидрохимическому составу воды преимущественно хлоридно-сульфатно-натриевые, хлоридно-кальциевые, сульфатно-натриевые, гидрокарбонатно-натриевые и кальциевые. Их общая жесткость изменяется от 3,6 до 131 мг/экв. Водоносный горизонт среднеюрских (батский ярус) отложений широкого распространения не имеет. Минерализация воды изменяется от 0,2 г/л до 1,3 г/л. Водоносный горизонт нижнетриасовых отложений имеет довольно широкое распространение. Минерализация вод здесь имеется от 0,3 г/л до 0,5 г/л. Воды умеренно жесткие, дебиты не превышают 0,2 л/сек. При понижении 1,17 м, их можно использовать для целей водоснабжения. Воды водоносного комплекса верхнепермских (татарский ярус) отложений заключены в пачках, прослоях и линзах алевролитов, песчаников татарского возраста. Минерализация составляет 2,2-6,0 г/л. Воды сульфатно-хлоридные натриевые. Подземные воды водоносного комплекса верхнеказанских отложений приурочены к слабо трещиноватым доломитам и известнякам Водообильность горизонта незначительна. По химическому составу воды сульфатно-кальциево-магниевые, с минерализацией 4,8-7,5 г/л.

#### 2.1.4.4. Опасные природные процессы

В границах проектирования заметно выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа проектируемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличению площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

#### 2.1.4.5. Гидрографическая сеть

Основным объектом гидрографической сети в границах проектирования является река Кутуруша, протекающая в центральной части сельского поселения, и принадлежащая бассейну р. Чапаевка. Также на северо-западе поселения протекает река Малая Вязовка, берущая свое начало в одноименном селе. Также в центральной части сельского поселения располагается крупный искусственный водоем – Кутурушинское водохранилище.

Кроме того, по территории поселения протекает разветвленная сеть эпизодических водотоков в оврагах Соленый, Гусиха, Средний, Феколкин, Паршевка.

#### 2.1.4.6. Полезные ископаемые

Полезные ископаемые в границах сельского поселения Александровка представлены Солоцким месторождением нефти (Солоцкий, Кутурушинский и Горелкинский купол). Также на территории поселения располагается месторождение бентонитоподобных глин «Парижская коммуна».

#### 2.1.4.7. Почвы и растительный покров

Формирование состава и структуры почвенного покрова обусловлено особенностями физико-географического положения, климатических условий, геологического строения, состава почвообразующих материнских пород.

На территории сельского поселения преобладают черноземы южные, черноземы южные карбонатные и  черноземы обыкновенные карбонатные.

По условиям природно-ландшафтного районирования, проектируемая территория относится к сухостепной зоне Низменного Заволжья. В силу значительной распаханности земель в границах проектирования, естественные сообщества типчаково-ковыльных богато-разнотравных и мелкозлаково-богаторазнотравных степей, характерных для сухостепной зоны, сохранились только на крутых склонах, бровках оврагов и других, малодоступных для вспашки участках.

В речных поймах наиболее возвышенные, хорошо дренированные участки обычно заняты дубом и осиной, иногда березой. Травянистый покров их обилен (костер безостый, пырей ползучий, мятлик луговой, чина луговая, ежевика, таволга вязолистная, подмаренник, осоки).

Участки, близкие к береговой полосе, менее возвышенные и менее дренированные, покрыты вязовыми лесами с аналогичным травянистым покровом. Береговая полоса занята осокорями, низкие места у воды на глинистых почвах – ивняком и ольшаником, в травянистом покрове преобладают растения сырых заболоченных мест: осоки, ситники, частуха, ситняги и др.

#### 2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы с.п. Александровка представлены лесами, лесостепями, а также акваторией и прибрежными территориями рр. Кутуруша, Малая Вязовка; озер и прудов, используемые жителями для отдыха и рыболовства.

Кроме того, на территории сельского поселения располагается два памятника природы регионального значения:

- «Вязовская ковыльная степь» - степной природный комплекс. В границы памятника входит участок долины р. Малая Вязовка и прилегающие склоны.

- «Богдановская сыртовая ковыльная степь» представляющее собой участок типчаково-ковыльной степи и являющееся местом обитании растений и животных занесенных в Красную книгу Самарской области.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

## 2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВКА

### 2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Александровка муниципального района Большеглушицкий

#### 2.2.1.1. Основные демографические тенденции

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Рис. 1. Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2. Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста.  Рис. 3. Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,53 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается. Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Большеглушицкий по возрастным группам.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 20 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2011 году их было только 235.

# Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области

и муниципального района Большеглушицкий по возрастным группам

#### 2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Большеглушицкий

На территории муниципального района Большеглушицкий расположены 8 сельских поселений. Административным центром муниципального района является с. Большая Глушица (численность населения на 01.01.12г. – 9891 человек).

# Сельские поселения муниципального района Большеглушицкий:

- Александровка (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  1506 человек;

- Большая Глушица (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  9891  человек;

- Большая Дергуновка (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей 744 человека;

- Малая Глушица (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 1358 человек;

- Мокша  (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей  1015 человек;

- Новопавловка (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 1693 человека;

- Фрунзенское  (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей 2191 человек;

- Южное  (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей  1683 человека.

В целом в муниципальном районе Большеглушицкий по данным на 1.01.12 проживает 20081 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Большеглушицкий близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5.1. Динамика естественного движения населения муниципального района Большеглушицкий. На протяжении последних 20 лет наблюдается естественная убыль населения. Рис. 5.2. Динамика численности населения муниципального района Большеглушицкий.

С 1997 по 2011 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по области: уровень смертности в районе оказался ниже, при близких показателях уровня рождаемости. Рис. 6.1. Коэффициенты естественного движения населения в муниципальном районе Большеглушицкий.

Младенческая смертность в поселениях Большеглушицкого района в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в 1997 году. По последним данным показатель младенческой смертности в поселениях муниципального района находится на уровне среднего показателя по сельскому населению области. Рис. 7. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей.

Распределение населения муниципального района Большеглушицкий по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется прежним, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступает в пожилой возраст.

В последующие 5 лет в муниципальном районе ожидается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, входящих в детородный возраст. Однако на расчетный срок в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку существенно сократится доля репродуктивного населения. Рис. 8. Распределение населения муниципального района Большеглушицкий по полу и возрасту.

В 2010 году соотношение населения Большеглушицкого района, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его, отличалось от соотношения в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В муниципальном районе Большеглушицкий доля стариков превышает долю молодого населения: 23,1% против 15,9%, Таким образом, разрыв составляет 7,2%, что немного ниже среднего показателя по сельскому населению Самарской области (8,3%). Доля трудоспособного населения в районе на 1,5% больше среднего областного показателя.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Большеглушицкий примерно на 1,3 года больше, чем в области в целом.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По последним статистическим данным в 2011 году в Самарском регионе миграционный прирост населения составил  8245 человек, 11,7% из них выпал на долю межрегиональной миграции, 88,3% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. Рис. 9. Общие итоги миграции сельского населения Самарской области.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в муниципальном районе Большеглушицкий на протяжении периода «перестройки» характеризовались высоким притоком населения, который покрывал естественную убыль. В 2000 году миграционный прирост заметно снизился, в 2004 году естественная убыль усугубилась миграционным оттоком населения. Рис. 6.2. Динамика естественного и механического прироста населения в муниципальном районе Большеглушицкий.

Сегодня по общим итогам миграции на 1.01.2011 года в муниципальный район Большеглушицкий прибыло на 275 человек меньше, чем убыло из него. Рис. 10. Общие итоги миграции населения муниципального района Большеглушицкий.

Население муниципального района Большеглушицкий отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 80,7%. Около 1,3% населения района – мордва; 4,2% - башкиры; 1, 1% - татары; 4,2% – чуваши; 1,0% - украинцы; 4,3% - казахи; 1,4% - марийцы.

#### 2.2.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Александровка м.р. Большеглушицкий

Общая тенденция устойчивой депопуляции, характерная для региона, наблюдается также в сельских поселениях муниципального района Большеглушицкий, в том числе в с.п. Александровка. (Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Александровка муниципального района Большеглушицкий).

По сравнению с муниципальным районом Большеглушицкий в целом, демографическая ситуация в сельском поселении Александровка несколько лучше. Средний коэффициент рождаемости в анализируемый период был на 0,8 промилле меньше среднего районного показателя, при этом на 2,6 промилле меньше был и средний уровень смертности. (Рис. 11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Александровка и муниципального района Большеглушицкий).

В последние годы в сельском поселении Александровка наблюдается рост рождаемости, при этом растет и уровень смертности. Миграционные процессы в с.п. Александровка с 2005 года характеризуются оттоком мигрантов. (Рис. 11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Александровка).

Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Александровка муниципального района Большеглушицкий (на 1 тыс. жителей)

# 11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Александровка

# 11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Александровка

Демографические тенденции сказались на возрастной структуре населения с.п. Александровка. По данным, предоставленным администрацией сельского поселения Александровка, в настоящий момент в поселении соотношение возрастных групп близко к средним показателям по Самарской области и по муниципальному району Большеглушицкий в целом. (Таблица 4)

# Таблица 4

# Данные о возрастной структуре населения с.п. Александровка на 01.01.2012г.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 259 | 17,2 |
|  | до 6 лет | 98 | 6,5 |
|  | от 7 до 15 | 136 | 9,0 |
|  | от 16 до 17 лет | 25 | 1,7 |
| II. | Из общей численности населения: | 1506 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 234 | 15,5 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 904 | 60,0 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 407 | 27,0 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 497 | 33,0 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 368 | 24,5 |
|  | женщины старше 54 лет | 257 | 17,1 |
|  | мужчины старше 59 лет | 111 | 7,4 |

Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 15,5% от всего населения, то есть находится на уровне среднего районного показателя. Процент населения в возрасте старше трудоспособного в с.п. Александровка составляет 24,5%, тогда как в среднем по м.р. Большеглушицкий эта доля почти на 1,4% меньше.

Доля трудоспособного населения в с.п. Александровка составляет 60%, это на 1% меньше, чем по району в целом. (Рис. 12. Распределение населения по основным возрастным группам.)

Рис. 12.

По данным с.п. Александровка, в последние 12 лет число жителей в сельском поселении значительно не менялось, в последние годы заметна тенденция к сокращению численности населения. В таблице 5 приведены данные по численности населения сельского поселения Александровка, предоставленные администрацией сельского поселения.

# Таблица 5

# Динамика численности населения сельского поселения Александровка

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2003 | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 | Данные на 1.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Александровка | 1581 | 1582 | 1546 | 1576 | 1512 | 1506 |

Рис. 13.

* Численность населения на 2012 г. приведена по данным Самарастат

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Александровка численность жителей по сравнению с 2002 годом сократилась на 74 человека. (Рис. 13. Динамика численности населения с.п. Александровка).

### 2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Александровка

Согласно действующему Земельному кодексу РФ, введенному в действие 25 октября 2001 года, N 136-ФЗ, все земли Российской Федерации в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов (в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ);

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

Земли сельскохозяйственного назначения – это земли, предоставленные для нужд городского хозяйства или предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья и земли, занятые лесополосами, внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесами, болотами, замкнутыми водоемами, зданиями, строениями и сооружениями, необходимыми для функционирования городского хозяйства, а также карьерами, землями, отчуждаемыми из активного оборота для складирования и захоронения отходов сельскохозяйственного производства.

Сельскохозяйственные угодья в землях сельскохозяйственного назначения - это особо ценные земельные угодья, предназначенные для ведения общественного сельскохозяйственного производства и подлежащие особой охране. Перевод этих земель в другие категории земель для несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях, установленных Земельным кодексом Российской Федерации.

Земли населенных пунктов, к ним  относятся все земли в пределах городской, поселковой черты и черты сельских населенных пунктов, находящиеся в ведении городских, поселковых и сельских администраций.

В составе земель населенных пунктов выделяются: земли городской, поселковой и сельской застройки; земли площадей, улиц, переулков и пр.; земли сельскохозяйственного использования; земли под городскими лесами, парками, скверами и пр.; земли, занятые водоемами и болотами; земли под захоронениями и свалками неутилизируемых промышленных и бытовых отходов, неиспользуемыми оврагами и пр.

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения - это земли, предоставленные в пользование или аренду предприятиям, учреждениям и организациям для осуществления возложенных на них специальных задач.

В составе земель этой категории выделяются: земли под постройками и сооружениями, предназначенными для реализации соответствующих видов хозяйственной деятельности; земли транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных и пр.) как общего пользования, так и специального назначения; земли под водными объектами, ресурсы которых используются для реализации соответствующих видов деятельности; земли под защитными лесными и древесно-кустарниковыми насаждениями, располагающимися вдоль путей сообщения, вокруг хозяйственных объектов соответствующего профиля; земли под современными разработками полезных ископаемых и земли прежних разработок, находящиеся в стадии рекультивации; земли с особыми (охранными, санитарными и др.) условиями использования, необходимые для безопасной эксплуатации промышленных, транспортных и иных объектов, а также земли под свалками, захоронениями и полигонами неутилизируемых промышленных отходов; земли, используемые предприятиями, организациями и учреждениями промышленности, транспорта и иного назначения, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под болотами и другие слабо используемые в хозяйственной деятельности земли.

Земли особо охраняемых территорий, к ним  относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В составе земель особо охраняемых территорий выделяются: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других водоемов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий; земли под каменистыми, песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых природных ландшафтов; земли, используемые организациями и учреждениями, занимающимися охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственной деятельности

Земли лесного фонда - это покрытые лесом земли, а также не покрытые лесом земли, но предназначенные для нужд лесного хозяйства.

Правовые основы использования земель лесного фонда установлены Лесным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории выделяются: земли под лесами, на которых осуществляется основная лесохозяйственная деятельность; земли под лесным подростом на гарях, вырубках, лесопосадках и пр.; земли, используемые лесохозяйственными предприятиями или переданные во временное пользование другим предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под постройками и сооружениями, а также дорогами, находящимися в ведении предприятий, организаций и учреждений, занимающихся лесохозяйственной деятельностью; земли под водными объектами, расположенными в границах земель лесного фонда; земли под лесными болотами; земли под осушаемыми лесами, карьерами и пр. нарушенными землями; земли под каменистыми, песчаными и другими слабо используемыми поверхностями, расположенные в пределах земель лесного фонда

Земли водного фонда, к ним  относятся земли, занятые водоемами, гидротехническими, водохозяйственными сооружениями, а также выделенные под водоохранные зоны и полосы отвода по берегам водоемов.

Правовые основы использования земель водного фонда установлены Водным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории, кроме земель под поверхностными водными объектами, выделяются: земли под дорогами и застройкой водохозяйственного комплекса; земли под болотами, лесами и древесно-кустарниковой растительностью, расположенные в пределах полос отвода водных объектов; нарушенные земли, занятые карьерами, недостроенными объектами гидротехнического и водохозяйственного комплексов (каналами, водохранилищами и пр.); прочие земли, включающие санитарно-защитные зоны вокруг объектов питьевого водоснабжения и других важных объектов Государственного водного фонда.

Земли запаса - это земли, не предоставленные в собственность, владение, пользование, включая аренду, вследствие природно-предопределенных свойств, ограничивающих или делающих невозможным их современное хозяйственное использование; вследствие временного высвобождения из хозяйственного оборота по социально-экономическим причинам или в результате нерационального использования; вследствие консервации.

В составе земель этой категории выделяются: сельскохозяйственные угодья, временно не используемые по каким-либо причинам; земли под дорогами, зданиями и инженерными сооружениями, не взятые на баланс предприятиями, организациями и учреждениями; земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, земли под поверхностными водными объектами, земли под болотами и другими слабо используемыми по природным показателям элементами природных ландшафтов; земли, выведенные из хозяйственного оборота либо по экономическим, либо по технологическим причинам (брошенные карьеры, земли, загрязненные вредными, в том числе токсичными и радиоактивными веществами, и пр.).

Отнесение земель к той или иной категории и перевод их из одной категории в другую осуществляется органами исполнительной власти федерального уровня и субъектов Российской Федерации на основании соответствующих законов.

Всего площадь территории сельского поселения Александровка составляет – 30604,2 га, представлена следующими категориями земель:

1- земли сельскохозяйственного назначения

2- земли населённых пунктов

3- земли промышленности, энергетики, транспорта и т.д.:

4- земли лесного и водного фонда.

# Таблица 6

Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Александровка

| № | Категории земель | Площадь в га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения |  |
| 2 | Земли населенных пунктов | 1842,5 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечение космической деятельности, обороны, безопасности, иного спец назначения. | 116,3 |
| 4 | Земли лесного фонда | 481,6 |
| 5 | Земли водного фонда | 311,9 |
|  | Всего земель в существующих границах сельского поселения: | 30604,2 |

По формам собственности земли в административных границах сельского поселения Александровка разделяются на:

-земли в собственности граждан – 25900 га,

-земли в собственности юридических лиц – 1800 га,

-земли в государственной и муниципальной собственности – 4300 га.

Большая часть земель сельскохозяйственного назначения занята сельскохозяйственными угодьями – 29166,3 га.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности, иного специального назначения, а также земли запаса в целом в административных границах сельского поселения Александровка находятся в государственной и муниципальной собственности.

Территории, занятые древесной и кустарниковой растительностью, в границах сельского поселения Александровка занимает 481,6 га, что составляет всего  1,6% от общей площади земель в административных границах поселения.

Под водными объектами (реки Кутуруша, Малая Вязовка и искусственные водоемы на них) находится 311,9 га территории поселения.

## 2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВКА

Все населённые пункты сельского поселения Александровка имеют вытянутую форму с севера на юг. Особенно посёлок Малая Вязовка, его протяжённость составляет 3,7 км, при этом с запада на восток только 0,8 км.

Село Александровка имеет гибкую планировочную структуру, подчинённую особенностям гидрографической ситуации. Особенно ул.Комаровка повторяет изгибы реки Кутуруша, притока реки Чапаевки. Село сформировано на правом и левом берегу реки. На севере территория села вытянута на запад вдоль главного въезда. Дорога и проходящие вдоль неё продуктопроводы ограничивают развитие села на север. Въезд осуществляется по ул.Урожайной.

Посёлки Малая Вязовка и Среднедольск имеют по три улицы. Главный въезд в Малую Вязовку осуществляется на западе по асфальтированной дороге общего пользования, которая насквозь проходит через населённый пункт. Главный въезд в посёлок Среднедольск осуществляется на севере.

## 2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВКА

Существующее функциональное использование территории населенных пунктов сельского поселения Александровка

Функциональные зоны – зоны, для которых определены границы и функциональное назначение. В соответствии с пунктом 4.8 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом их предназначения и преимущественного характера использования:

- жилая зона (зона жилой застройки) - зоны размещения жилых домов малой, средней и многоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных жилых домов с приусадебными участками;

- общественно-деловая зона (зона общественно-деловой застройки) - зона размещения объектов культуры, здравоохранения, образовательных учреждений, торговли, культовых зданий и иных объектов, связанных  с обеспечением жизнедеятельности граждан;

- зона производственного использования (производственная и коммунально-складская зона) - зона размещения промышленных и коммунально-складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной  инфраструктуры;

- рекреационная зона – зона мест отдыха населения, включающая парки, лесопарки, пляжи, территории для занятий физической культурой и спортом;

- зона сельскохозяйственного использования, включающая территории сельскохозяйственных угодий и объекты сельскохозяйственного назначения;

- зона специального назначения, включающая территории кладбища, мемориальные парки, а также территории, подлежащие рекультивации (свалки, закрытые карьеры), объекты  обращения с отходами.

### 2.4.1. Жилая зона

Земельные участки в составе  жилой зоны предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения.

Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки, а также иных видов застройки.

Жилая зона в селе Александровка сформирована на левом и правом берегах реки Кутуруша. Но на левом берегу реки и, особенно, в северной части села концентрация жилой застройки наибольшая. Здесь построены двухквартирные дома на ул.Озёрная и ул.Шоссейная. Чёткая сетка улиц отсутствуют. Они протянулись с севера на юг, перпендикулярно к ним проходят только несколько улиц.

Жилая зона в посёлке Малая Вязовка занимает небольшую территорию и располагается в северной части.

Жилая зона в посёлке Среднедольск расположена на юге населённого пункта.

Застройка жилых зон населённых пунктов сельского поселения Александровка представлена одноэтажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и двухэтажными многоквартирными. Дома деревянные, кирпичные и панельные.

#### 2.4.1.1. Характеристика жилищного фонда

Общий жилой фонд населённых пунктов составляет 32 тыс. м2. Средняя обеспеченность общей площадью в расчёте на 1 человека составляет 21,5 м2. Данные представлены в табл. 7, 8, 9.

# Таблица 7

# Данные по жилому фонду

| № пп | Наименование | На 01.01. 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 32000 |
|  | государственный (муниц.) | 4300 |
|  | частный | 25900 |
|  | ведом. жил. фонд СПК «Правда» | 1800 |
| 2 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 жилой площади | 21,5 |

# Таблица 8

Характеристика жилого фонда по этажности

| № пп | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Индивидуальная застройка | 268 | 14400 | 45 |
| 2 | Секционная застройка: |  |  |  |
|  | 2-х этажная | 16 | 10667 | 33,3 |
|  | 3-х этажная | - | - | - |
| 3 | Блокированная застройка | 58 | 6933 | 21,7 |
| 4 | Всего | 342 | 32000 | 100 |

# Таблица 9

Ветхий фонд, подлежащий сносу

| № пп | Наименование | Улица | Материал стен | % износа | Общая площадь, м2 | Прожив., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Жилой дом с.Александровка | Центральная | 47 | панели | 855,72 | 56 |

### 2.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

#### 2.4.2.1. Учреждения и предприятия обслуживания

Общественно-деловая зона села Александровка сформировалась в северо-западной части села на ул.Центральная. Здесь расположены детский сад, школа, интернат, офис врача общей практики, клуб, различные магазины, кафе-бар. Немного севернее расположились в одном здании администрация сельского поселения Александровка и отделение социальной защиты. Напротив в здании находятся контора СПК «Правда» и библиотека. Южнее в пер.Больничный расположена поликлиника. Объекты соцкультбыта обеспечивают нормальный уровень обслуживания населения.

В посёлке Малая Вязовка общественно-деловая зона отсутствует. На ул.Степная расположены в одном здании контора и фельдшерско-акушерский пункт. В центре ул.Зеленодольская находится магазин «Продукты».

Объекты культурно-бытового назначения в посёлке Среднедольск расположены на въезде в посёлок, это школа, фельдшерско-акушерский пункт, магазин.

Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», сеть учреждений культурно-бытового обслуживания в основном не обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения.

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с их качественными характеристиками приведён в таблице  7.

Расчет процента обеспеченности населения основными объектами обслуживания выполнен в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области» и представлен в таблице 8.

Таблица 10

# Объекты культурно-бытового назначения сельского поселения Александровка (существующие положение)

| № | № ГП | Наименование | Адрес (местонахождение) | Мощность вместимость | Этаж-ность | Материал стен | ГОД стр. | Собственность | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ |  |
| 3 |  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | МДОУ детский сад «Колобок» | с.Александровка, ул.Центральная, 4 | 60 мест | 2 |  |  | Муниц.района | уд. |
| 4 |  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | МОУ Александровская СОШ «ОЦ» | с.Александровка, ул.Центральная, 3 | 624 уч-ся | 2 |  |  | Муниц.района | уд. |
|  | 4.2 | Интернат | с.Александровка, ул.Центральная |  | 2 |  |  | Муниц.района | уд. |
|  | 4.3 | Школа | п.Среднедольск | - | - |  |  | Муниц.района | аварийное |
| 5 |  | УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |
|  | 5.1 | Поликлиника | с.Александровка, пер.Больничный, 2 | 38 посещ. / см. | 1 |  |  | Муниц.района | уд. |
|  | 5.2 | Аптечный пункт | с.Александровка, пер.Больничный, 2 |  | 1 |  |  | Муниц.района | уд. |
|  | 5.3 | Офис врача общей практики | с.Александровка, ул.Центральная |  |  |  |  | Муниц.района | уд. |
|  | 5.4 | ФАП | п.Среднедольск, ул.Полевая, 5 | 5 посещ. / см. | 1 |  |  | Муниц.района | уд. |
|  | 5.5 | ФАП | п.Малая Вязовка, ул.Степная, 33 | 8 посещ. / см. | 1 |  |  | Муниц.района | уд. |
| 6 |  | УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ |  |
|  | 6.1 | Отделение социальной защиты населения | с. Александровка, ул. Центральная, 5 | обс. 60 чел. | 1 |  |  | Муниц.района | уд. |
| 7 |  | ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |
|  | 7.1 | Спортивный зал МОУ Александровской СОШ | с.Александровка, ул.Центральная, 3 | 180 м2 | 2 |  |  | Муниц.района | уд. |
|  | 7.2 | Плоскостное спортивное сооружение | с.Александровка | 150 м2 |  |  |  | Муниц.района | уд. |
| 8 |  | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |  |
|  | 8.1 | Клуб | с. Александровка, ул. Центральная, 2 | 400 мест | 2 |  |  | Сельс.посел. | уд. |
|  | 8.2 | Библиотека | с. Александровка, ул. Алексея Афанасьева, 172 | 16290 книг / 9 чит. мест. | 2 |  |  | Сельс.посел. | уд. |
| 9 |  | УЧРЕЖДЕНИЯ ТОРГОВЛИ |  |
|  | 9.1 | Магазин «У девчат» | с.Александровка, ул.Центральная, 167 | 200 м2 | 1 |  |  | Частн. | уд. |
|  | 9.2 | Магазин | с.Александровка, ул.Комаровка | 30 м2 | 1 |  |  | Частн. | уд. |
|  | 9.3 | Магазин «Продукты» Райпо | с.Александровка, ул.Центральная, 66 | 100 м2 | 1 |  |  | Частн. | уд. |
|  | 9.4 | Магазин «Продукты» Сафиуллин | с.Александровка, ул.Урожайная, 171 | 80 м2 | 1 |  |  | Частн. | уд. |
|  | 9.5 | Магазин | п.Среднедольск | - | - |  |  | Частн. | не действ. |
|  | 9.6 | Магазин «Продукты» Райпо | п.Малая Вязовка, ул.Зелёнодольская, 72 | 100 м2 | 1 |  |  | Частн. | уд. |
|  | 9.7 | Магазин «Елена» | с.Александровка, ул.Центральная, 46 | 74 м2 | 2 |  |  | Частн. | уд. |
| 10 |  | УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ |  |
|  | 10.1 | Бар «Фортуна» | с.Александровка, ул.Центральная | 167 | 1 | 30 мест |  | Частн. | уд. |
| 11 |  | УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |
|  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |
|  |  | прачечные |  | нет |  |  |  |  |  |
|  |  | химчистка |  | нет |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 | Баня | с. Александровка |  |  |  |  | Частн. | не действ. |
| 13 |  | ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ |  |
|  | 13.1 | Администрация сельского поселения Александровка | с.Александровка, ул.Центральная, 5 | 10 | 1 |  |  | Сельс.посел. | уд. |
|  | 13.2 | Центральная контора СПК «Правда» | с.Александровка, ул.Ал.Афанасьева, 172 | 50 | 2 |  |  | Частн. | уд. |
|  | 13.3 | Контора | п.Среднедольск |  | 1 |  |  | Частн. | уд. |
|  | 13.4 | Контора | п.Малая Вязовка, ул.Степная, 33 |  | 1 |  |  | Частн. | уд. |
| 14 |  | БАНКИ И ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ |  |
|  | 14.1 | Филиал Большеглушицкого Сбербанка | с.Александровка, ул.Ал.Афанасьева, 172 |  | 2 |  |  | Частн. | уд. |
|  | 14.2 | Почта, АТС | с.Александровка, ул.Центральная |  |  |  |  | Федер. | уд. |
| 15 |  | ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |  |
|  |  | гостиницы - нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пождепо - нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 | ПОЖКХ | с. Александровка, ул. Центральная, 38 |  | 2 |  |  | Частн. | уд. |
|  | 15.2 | Общежитие | с. Александровка, ул. Центральная | 20 мест | 1 |  |  | Частн. | не действ. |
| 16 |  | КУЛЬТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ |  |
|  | 16.1 | Церковный приход | с. Александровка, ул. Клачковка, 1 | 30 | 1 |  |  | Частн. | уд. |
| 17 |  | ОБЪЕКТЫ ОТДЫХА И ТУРИЗМА |  |
|  | 17.1 | Турбаза | с. Александровка, юго-западная часть села за границей населенного пункта | 60 | 1 |  |  | Частн. | Хор. |

# Таблица 11

Существующая обеспеченность жителей сельского поселения Александровка объектами социального и культурно-бытового обслуживания (расчет приведен на существующую численность населения 1506 чел.)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Нормативная обеспеченность на 1 тыс. чел. | Расчётная мощность объектов | Существующая мощность объектов | Процент обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Учреждения образования |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста (68 из 98) | 68 | 60 | 76% |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | всего детей (259) | 259 | 624 | 241% |
|  |  |  | 100% детей от 7 до 15 лет I, II ступень (136) | 136 |  |  |
|  |  |  | 75% от 16 до 17 III ступень (из 38) | 29 |  |  |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 10% от общего числа школьников | 14 | - | 0% |
| 2 | Учреждения здравоохранения |
| 2.1 | Поликлиники | посещ. в смену | по заданию на проектирование | - | 38 | - |
| 2.2 | Больницы | койка | по заданию на проектирование | - | - | - |
| 2.3 | ОВОП | посещ. в смену | по заданию на проектирование | - | 1 объект | - |
| 2.4 | ФАП | объект | по заданию на проектирование | - | 2 | - |
| 2.5 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | - | 1 | - |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3.1 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,9-1,2 | 0,33 | 27,5% |
| 3.2 | Спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 260 | 180 | 69% |
| 3.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 130 | - | 0% |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |
| 4.1 | Клубы сельских поселений | посетительс-кое место | 190 | 247 | 400 | 162% |
| 4.2 | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед. хранения чит. место | 6,5 5 | 8,45 6,5 | 16,3 9 | 193% 138% |
| 5 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 5.1 | Магазины* | м2 торг. площади | 192 | 250 | 554 | 222% |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 52 | 30 | 58% |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 5-6 | - | 0% |
| 5.4 | Прачечные (самообслуживания) | кг белья в смену | 30 | 39 | - | 0% |
| 5.5 | Химчистки | кг вещей в смену | 1,5 | 2,0 | - | 0% |
| 5.6 | Бани | помыв.место | 7 | 9 | - | 0% |
| 6 | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 6.1 | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 операц. место (окно) | на 1-2 тыс. чел. | 1 | 1 | 100% |
| 7 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 7.1 | Гостиница | место | 6 | 8 | - | 0% |
| 7.2 | Пожарное депо | автомобиль | 0,4 | 1 | - | 0% |

*Согласно Постановлению Правительства Самарской области от 3.03.2011 г.№88. «О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов».

Выявлена недостаточная обеспеченность детскими дошкольными учреждениями, объектами спорта и культбыта. Не все радиусы обслуживания населения объектами культурно-бытового и социального назначения соответствуют нормативным.

### 2.4.3. Производственные и коммунально-складские зоны

В состав зоны производственного использования включаются:

- производственная  зона – зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

- коммунально-складская зона – зона размещения коммунальных и складских объектов, объектов оптовой торговли, складов ГСМ, нефтебаз.

Земельные участки  в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными производственными объектами.

#### 2.4.3.1. Характеристика существующих предприятий

Производственная и коммунально-складская зона в селе Александровка расположена на севере, справа от въезда в административный центр. Здесь расположены склады, мастерские, машинный двор.

На севере посёлков Малая Вязовка и Среднедольск располагаются мастерские.

# Таблица 12

# Объекты производственного назначения сельского поселения Александровка

| № пп | Наименование объекта | Характер производственной деятельности и мощность | Местоположение (адрес) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | Машинный двор | Обслуживание транспорта | с. Александровка |
| 2.2 | Мастерские | Ремонт автотранспорта | с. Александровка |
| 2.3 | Фермы КРС |  | с. Александровка |
| 2.4 | Мастерская |  | п. Среднедольск |
| 2.5 | Мазутохранилище |  | п. Малая Вязовка |
| 2.6 | Мастерская | не действ. | п. Малая Вязовка |
| 2.7 | МТФ | заброшено | с. Александровка, с/в |
| 2.8 | Ферма КРС |  | с.Александровка, север |
| 2.9 | Хлебопекарня | заброшено | с.Александровка, ул.Буяновка |

На территории с.п. Александровка сохранились площадки и объекты не действующих в настоящий момент предприятий, которые могут рассматриваться как резервные территории для перспективного размещения объектов агропромышленного производства.

### 2.4.4. Зоны транспортной инфраструктуры

#### 2.4.4.1. Транспорт

##### 2.4.4.1.1. Внешний транспорт

Внешнее сообщение сельского поселения Александровка осуществляется по автодороге «Самара – Большая Черниговка – граница с Казахстаном», проходящей вдоль западной границы поселения, и примыкающей к ней автомобильной дороге общего пользования с твёрдым покрытием.

##### 2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта

Транспортное сообщение сельского поселения Александровка с другими муниципальными образованиями осуществляется пригородным транспортом по автодорогам общего пользования местного, регионального и федерального значения. Основная часть дорог имеет твердое покрытие.

Расстояние от села Александровка до районного центра составляет 50 км, до областного – 80 км. Перевозки населения осуществляет рейсовый автобус (см. табл. 5).

Через сельское поселение Александровка вдоль западной границы проходят магистральный газопровод и связь.

Таблица 13

# Маршруты пригородных и междугородних автобусов

| № п/п | Исходный и конечный пункт | Протяжен-ность (км) | Число рейсов в сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Александровка – г. Самара | 80 | 1 |
| 2 | с. Александровка – с. Большая Глушица | 50 | 1 |

##### 2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Уровень автомобилизации в сельском поселении Александровка составляет 300 автомобилей на тысячу жителей. Коллективные стоянки постоянного хранения автомобилей в населённых пунктах отсутствуют. Хранение личного транспорта преимущественно осуществляется на приусадебных участках.

Объектов обслуживания транспортных средств, автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей, на территории поселения нет.

#### 2.4.4.2. Сеть улиц и дорог населённых пунктов

Все территории населённых пунктов сельского поселения Александровка связаны единой системой улиц и дорог, обеспечивающих надёжность транспортных связей между жилыми массивами, территориально разделёнными естественными и искусственными преградами и другими элементами планировочной структуры.

Асфальтовое покрытие в селе Александровка имеется только на ул.Цент-ральной, в северной её части, до парка. Остальные улицы либо засыпаны щебнем, либо грунтовые.

В посёлках Малая Вязовка и Среднедольск улицы частично асфальтированы, частично имеют твёрдое покрытие.

Улично-дорожная сеть с.п. Александровка  характеризуется низким уровнем благоустройства, улицы имеющие твердое покрытие, находятся в неудовлетворительном состоянии. Характеристика улично-дорожной сети  с.п. Александровка представлена в таблице 11.

Таблица 14

# Характеристика улично-дорожной сети с.п. Александровка

| № п./п. | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть, протяженность с асфальтобетонным покрытием | Протяж-ть улиц без асф/бет. покрытия | Протяженность всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| с. Александровка |
| 1 | Ул. Центральная | 3 | - | 3 |
| 2 | Ул. Елшанка | 1 | - | 1 |
| 3 | Ул. Комаровка | 1,6 | - | 1,6 |
| 4 | Ул. Афанасьева | 0,25 | - | 0,25 |
| 5 | Ул. Масеневка | 0,6 | - | 0,6 |
| 6 | Ул. Клачковка | 2,1 | - | 2,1 |
| 7 | Ул. Озерная | 0,6 | - | 0,6 |
| 8 | Ул. Лесная | 0,25 | - | 0,25 |
| 9 | Ул. Сельская | - | 0,25 | 0,25 |
| 10 | Ул. Буянова | - | 0,4 | 0,4 |
| 11 | Ул. Новенькая | - | 0,5 | 0,5 |
| 12 | Ул. Рай | - | 0,5 | 0,5 |
| 13 | Пер. Чемеричный | 0,1 | 0,3 | 0,4 |
| 14 | Пер. Больничный | 0,25 | - | 0,25 |
| 15 | От ул. Клачковка до кладбища | 0,3 | - | 0,3 |
| П.Малая Вязовка |
| 1 | Ул. Степная | 0,15 | - | 0,15 |
| 2 | Ул. Зеленодольская | 0,85 | 0,5 | 1,35 |
| П.Среднедольск |
| 1 | Ул. Молодежная | - | 0,6 | 0,6 |
| 2 | Ул. Полевая | - | 0,15 | 0,15 |
| Итого по с.п Александровка: | 11,05 | 3,2 | 14,25 |

Общая протяженность улиц сельского поселения Александровка составляет 14,25 км, в том числе с асфальтовым покрытием – 11,05 км, с грунтовым или грунтощебеночным покрытием – 3,2 км.

Искусственные дорожные сооружения:

– автомобильно-пешеходный мост через р. Кутуруша в с.Александровка, требующий реконструкции.

### 2.4.5. Зоны инженерной инфраструктуры

#### 2.4.5.1. Инженерное оборудование территории

Инженерное обеспечение включает в себя:

- Водоснабжение;

- Водоотведение;

- Теплоснабжение;

- Газоснабжение;

- Электроснабжение;

- Связь.

Через сельское поселение Александровка вдоль западной границы проходят магистральный газопровод и связь.

Село Александровка обеспечено централизованным водоснабжением, электроснабжением, телефонизацией, частично теплоснабжением. Газоснабжением село обеспечено не в полном объёме.

Посёлок Малая Вязовка обеспечены водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением.

В посёлке Среднедольск проложены сети электроснабжения.

##### 2.4.5.1.1. Водоснабжение

# Село Александровка – а/ц

Централизованным водоснабжением село обеспечивается из подземного  водозабора расположенного в 8 км севернее села на границе Нефтегорского и Волжского районов, состоящего из 4 артезианских скважин оборудованных погружными насосами ЭЦВ 6-10-110, производительностью 10м3/час, напор 110м. Санитарно-защитная зона – первый пояс – 30 м. По 2 водоводам ф150мм вода подается в село с помощью насосов К-80/100.

В схему системы водоснабжения включены 2 водонапорные башни расположенная рядом со скважинной, емкостью 25м3. и тупиковые сети водопровода ф100-250мм. Общая протяженность по сельскому поселению Александровка составляет 44км.. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб – а/ц., ПВХ. Износ труб 80%. Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из 16 пожарных гидрантов ( 3 рабочих, остальные требуют замены. Нужен пирс.

# Посёлок Среднедольск.

Централизованное водоснабжение в селе отсутствует. Обеспечение водой из шахтных колодцев. На полив используется техническая вода из пруда.

Для пожаротушения нужен пирс.

# Посёлок Малая Вязовка.

Централизованным водоснабжением обеспечивается из села Александровка по 2 водоводам ф100мм., общей протяженностью 4км.

В схему системы водоснабжения включены 1 водонапорная башня (на ул. Юбилейная) емкостью 50м3. и тупиковые сети водопровода ф100мм, общей протяженностью 1,225км На сети установлены водоразборные колонки. Материал труб - ПВХ ф100мм. Износ труб 80%. Требуется замена и реконструкция. Ввиду того, что летом существует нехватка воды, предлагается соединить водозабор с. Александровка отдельным водоводом напрямую с п. Малая Вязовка.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из открытого водоёма. Нужен пирс.

##### 2.4.5.1.2. Водоотведение

сельского поселения Александровка

Централизованная канализация отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом специальным автотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора.

Дождевая канализация в селах – отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места.

##### 2.4.5.1.3. Теплоснабжение

# Село Александровка – а/ц

Централизованное теплоснабжение общественных и жилых зданий  в селе  обеспечивается  котельными, сведения о которых предоставлены в таблице 15.

# Таблица 15

| №пп | Наименование объекта | Адрес | Тип котлов | Установленная производительность Гкал/час | Потребляемый выход тепла из котельной на нужды города Гкал/час | Параметры теплоносителя С | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Модульная котельная №1, 3 жил. дома | ул.Центра льная 37а | КПД-75 (2 шт.) | 0,129 | - |  |  | 95 | Газ |
| 2 | Модульная котельная №2, 3 жил. дома | ул. Центра льная 43а | КПД-100 (2 шт.) | 0,172 | - |  |  | 95 | Газ |
| 3 | Модульная котельная №3, 4 жил. дома | ул. Центра льная 50а | КПД-100 (3 шт.) | 0,258 | - |  |  | 95 | Газ |
| 4 | Модульная котельная №4, 3 жил. дома | ул. Центра льная 45а | Микро-100 (3 шт.) | 0,258 |  |  |  | 95 | Газ |
| 5 | Модульная котельная №5, школа. | ул. Центра льная 3а | Микро-100 (3 шт.) | 0,258 | - |  |  | 95 | Газ |
| 6 | Модульная котельная №6, детский сад | ул. Центра льная 4а | Микро-75 (2 шт.) | 0,129 | - |  |  | 95 | Газ |
| 7 | Модульная котельная №6, клуб | ул. Центра льная 2а | КПД-75 (2 шт.) | 0,129 | - |  |  | 95 | Газ |

Общая протяженность сетей теплоснабжения надземной прокладки -2300 м.

Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники различной модификации, работающих на газе.

# Посёлок Среднедольск, посёлок Малая Вязовка.

Централизованное теплоснабжение поселка – отсутствует. Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от  собственных автономных источников – котлов различной модификации.

В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ.

##### 2.4.5.1.4. Газоснабжение

# Село Александровка – а/ц

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС №24. По  подземному газопроводу высокого давления 0,3-0,6 МПа из полиэтилена Ǿ 160 мм газ поступает в ШГРП б/н (собст.-Волгатех-99) с регуляторами РДБК-1-100, РДБК-1п-100, ШГРП№70 на ул.Лесной и ШГРП№71 на ул.Гагарина (собст.-Волгатех-99)  с регулятором РДНК-400, где снижается до низкого давления.

По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Трубы стальные. Общая протяженность сетей газоснабжения

- в.д (0,3-0,6 МПа) Ǿ 100-160 мм – 11,8532 км. Трубы – полиэтилен, сталь.

- н.д- 16,1926 км. Ǿ 50-200 мм. Трубы –  сталь.

посёлок Малая Вязовка

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС №24. По  подземному газопроводу высокого давления 0,3-0,6 МПа из полиэтилена Ǿ 160 мм газ поступает в ШГРП№69, где снижается до низкого давления.

По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Трубы стальные. Общая протяженность сетей газоснабжения

- в.д (0,3-0,6 МПа) Ǿ 100 мм – 1,461 км. Трубы – полиэтилен, сталь.

- н.д- 2,209 км. Ǿ25-150 мм. Трубы –  сталь.

# Посёлок Среднедольск

По  подземному газопроводу высокого давления 0,3-0,6 МПа из полиэтилена Ǿ 110 мм газ поступает в ШГРП б/н, где снижается до низкого давления.

По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

Прокладка газопроводов низкого давления подземная и надземная. Трубы полиэтиленовые и стальные. Общая протяженность сетей газоснабжения

- в.д (0,3-0,6 МПа) Ǿ 50-110 мм –7,6895 км. Трубы – полиэтилен, сталь.

- н.д- 1,366 км. Ǿ25-110 мм. Трубы – полиэтилен, сталь.

##### 2.4.5.1.5. Электроснабжение

Источником электроснабжения сельского поселения Александровка(село Александровка, поселок Малая Вязовка, поселок Среднедольск)является головная подстанция ПС «Александровка»  напряжением 35/10кВ, расположенная в селе Александровка.Балансовая принадлежность подстанции филиал ОАО «МРСК ВОЛГИ»   «Самарские распределительные сети».Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по воздушным фидерам 10кв. Питание потребителей осуществляется от распределительных подстанций напряжением 10/0,4кв по сетям 0,4кв. Владельцами сетей 10кв и 0,4кв,подстанций 10/0,4кв являются ОАО»МРСК ВОЛГИ»  »Самарские распределительные сети» и ЗАО»ССК».Данные по сетям и подстанциям приведены в таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- 	общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

# Таблица 16

Данные об электроснабжении населенных пунктов сельского поселения Александровка

| Сооружения, характеристика |  |
| --- | --- |
| Головные подстанции: местоположение количество трансформаторных подстанций, количество и мощность трансформаторов | ПС 35/10кВ «Александровка» с.Александровка |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 6-10 кВ: кабельные, сечением… воздушные, сечением… |  |

# Таблица 17

# Перечень трансформаторных пунктов, расположенных

в с.п. Александровка, питающихся по ЛЭП 10 кВ

| № пп | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ОАО»МРСК ВОЛГИ» |  |
| 1 | КТП 210/160 | с.Александровка |
| 2 | КТП 803/160 | с.Александровка |
| 3 | КТП 804/160 | с.Александровка |
| 4 | КТП 806/400 | с.Александровка |
| 5 | КТП 815/400 | с.Александровка |
| 6 | КТП 901/160 | с.Александровка |
| 7 | КТП 902/160 | с.Александровка |
| 8 | КТП 903/250 | с.Александровка |
| 9 | КТП 904/160 | с.Александровка |
| 10 | КТП 906/160 | с.Александровка |
| 11 | КТП 907/400 | с.Александровка |
| 12 | КТП 908/100 | с.Александровка |
| 13 | КТП 909/100 | с.Александровка |
| 14 | КТП 910/100 | с.Александровка |
| 15 | КТП 911/100 | с.Александровка |
| 16 | КТП 916/100 | с.Александровка |
| 17 | КТП 808/160 | п.Малая Вязовка |
| 18 | КТП 809/100 | п.Малая Вязовка |
| 19 | КТП 810/100 | п.Малая Вязовка |
| 20 | КТП 811/160 | п.Малая Вязовка |
| 21 | КТП 201/630 | п.Среднедольск |
| 22 | КТП 202/250 | п.Среднедольск |
|  | ЗАО»ССК» |  |
| 23 24 25 | КТП 128/250 КТП 125/250 КТП 208/250 | с.Александровка с.Александровка с.Александровка |

##### 2.4.5.1.6. Телефонизация

Телефонную связь в населенных пунктах сельского поселения Александнровка  обеспечивают АТС в с. Александровка.

При телефонизации населенных пунктов сельского поселения Александровка к АТС были проложены соединительные кабели связи. По селам района проведена прокладка распределительной кабельной сети.

В п. Малая Вязовка, п. Среднедольск установлены таксофоны.

Широкий спектр развития получила сотовая связь «Мегафон», строятся базисные станции операторов сотовой связи «Билайн», «Смартс», «МТС».

# Таблица 18

# Данные о телефонизации населенных пунктов сельского поселения Александровка

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| АТСК 100/2000 местоположение емкость Вид собственность | с. Александровка ул.Центральная 39 …300/204номеров ОАО «Ростелеком» |
| Наличие распределительных телефонных шкафов распределительных телефонных ящиков УСК таксофон УУС Протяжённость линий связи | 2шт. 1шт. |

### 2.4.6. Рекреационные зоны

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма.

В селе Александровка в северо-западной части, рядом с общественно-деловой зоной, организован парк зелёных насаждений, площадью 2,7 га. По территории села протекает река Кутуруша.

В посёлках Малая Вязовка и Среднедольск организованы пруды с восточной стороны от жилых зон.

Границы всех населённых пунктов сельского поселения Александровка засажены лесопосадками из ясеня, клёна, карагача, тополя.

К насаждениям ограниченного пользования относится озеленение приусадебных участков и территорий учреждений культурно-бытового назначения.

### 2.4.7. Зоны сельскохозяйственного использования

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах – земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а так же зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами поселений и правилами землепользования и застройки.

Основная отрасль экономики сельского поселения Александровка – сельское хозяйство. На полях поселения основные площади заняты зерновыми культурами: озимая рожь, яровая пшеница, ячмень. Так же основной продовольственной культурой является подсолнечник. Главными сельскохозяйственными продукциями – молочная и мукомольная, производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.

Огороднических объединений, территорий садоводческих объединений и участков индивидуальных садоводов на территории населённых пунктов сельского поселения Александровка нет.

На юго-западе села Александровка расположена ферма крупного рогатого скота. У северо-восточной границы расположена МТФ.

### 2.4.8. Зоны специального назначения

На территории поселения расположены объекты специального назначения, к которым относятся кладбища, свалки, скотомогильники.

На территории сельского поселения Александровка имеется одно действующее кладбище - в селе Александровка, оно расположено у восточной границы, подъезд осуществляется по ул. Клачковка. Площадь 2,0 га.

В посёлках Малая Вязовка и Среднедольск нет организованных мест захоронения.

За западной границей села Александровка расположена огромная неусовершенствованная, несанкционированная свалка твёрдых бытовых и производственных отходов. Её необходимо закрыть, а земли рекультивировать. И построить улучшенную защищённую площадку ТБО и СХО в селе Александровка. Свалки в посёлках Малая Вязовка и Среднедольск также необходимо закрыть и организовать вывоз отходов в село Александровка.

В селе Александровка скотомогильник располагается за западной границей.

В будущем предполагается построить биотермическую яму в селе Мокша для сбора и утилизации биологических отходов из населённых пунктов сельского поселения Александровка.

## 2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации Ст.  1. ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

### 2.5.1. Зоны особо охраняемых территорий

#### 2.5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории с.п. Александровка располагается 3 ценных объекта истории и культуры  и 5 памятников археологии (таблицы 14, 15).

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью;

# Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

До настоящего времени, проекты зон охраны объектов культурного наследия с.п. Александровка, включающие градостроительные регламенты, не разработаны.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

100 м в условиях сложного рельефа;

50 м на плоском рельефе;

15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

разводящих);

5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

Таблица 19

# Памятники и ценные объекты истории и культуры с.п. Александровка

| №№ п./п. | Наименование памятника | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) | Заключение экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Церковь (утрачена) | Конец XIXв. | с. Александровка | 426 |

Таблица 20

# Памятники археологии на территории с.п. Александровка

| N | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |  |
| 1 | Александровка I | кург. мог. | Александровка | 5,5 км юв | не опред. | 2,40 |
| 2 | Малая Вязовка I | кург. мог. | Малая Вязовка | 4,2 км зюз | не опред. | 2,20 |
| 3 | Малая Вязовка II | кург. мог. | Малая Вязовка | 4 км юз | не опред. | 27,00 |
| Дополнительно выявленные памятники археологии (по результатам картирования) |
| 4 | Александровка I | кург. один. | Александровка | 2 км з | не опред. | 0,00 |
| 5 | Александровка II | кург. мог. | Александровка | 4 км вюв | не опред. | 0,00 |

Согласно письму Министерства культуры Самарской области (исх. 26-04/1498 от 29.04.2013), рекомендуемая охранная зона памятников археологии Александровка I и Александровка II составляет 100 м.

В настоящее время проекты охранных зон объектов историко-культурного наследия с.п. Александровка не разработаны.

#### 2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 6 апреля 2009 г. №46 - ГД,  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

  - государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

  - национальные парки;

  - природные парки;

  - государственные природные заказники;

  - памятники природы;

  - дендрологические парки и ботанические сады;

  - лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территории муниципального района Большеглушицкий располагается 6 особо охраняемых природных территорий:

    - Истоки р. Каралык;

    - Колок Дубовенький;

    - Попов сад;

    - Фрунзенско-Каралыкская лесная полоса.

    - Вязовская ковыльная степь (частично)

    - Богдановская сыртовая ковыльная степь (частично)

В границах сельского поселения Александровка располагается две особо охраняемых природных территории «Вязовская ковыльная степь» «Богдановская сыртовая ковыльная степь».

Согласно ст. 27 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ, на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

### 2.5.2. Санитарно-защитные и охранные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

#### 2.5.2.1. Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса

Перечень  основных производственных объектов с.п. Александровка представлен в таблице  21.

Таблица 21

# Объекты производственного назначения сельского поселения Александровка

| № пп | Наименование объекта | Местоположение (адрес) | Ориентировочный радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | Машинный двор | с. Александровка | 300 |
| 2.2 | Мастерские | с. Александровка | 300 |
| 2.3 | Фермы КРС | с. Александровка | 300 |
| 2.4 | Мастерская | п. Среднедольск | 100 |
| 2.5 | Мазутохранилище | п. Малая Вязовка | нет |
| 2.6 | Мастерская | п. Малая Вязовка | нет |
| 2.7 | МТФ | с. Александровка, с/в | нет |
| 2.8 | Ферма КРС | с. Александровка, север | 50 |
| 2.9 | Хлебопекарня | С.Александровка, ул.Буяновка | нет |

# Нефтяные скважины

На проектируемой территории имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами, пунктами налива нефти, пунктами сбора нефти со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой. Ориентировочный радиус СЗЗ нефтяных скважин принят согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СЗЗ промышленных объектов  по добыче нефти варьируется от 300-1000 м, и устанавливается расчетными методами  в каждом конкретном случае в зависимости от конструкции скважины, ее технического состояния и степени воздействия на окружающую среду, и регламентируется проектной документацией.

Освоение территории ранее действующей нефтяной скважины под жилищное строительство возможно после проведения консервации и ликвидации скважины при условии получения разрешения на строительство. Застройка площадей залегания полезных ископаемых допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».

Согласно ПБ 08-624-03  «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» ориентировочный радиус СЗЗ пунктов налива и сбора нефти составляет 500 м.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 наименьшее расстояние от устья нефтяных скважин до зданий, сооружений  составляет 300 м.

#### 2.5.2.2 Канализационные очистные сооружения

В населенных пунктах сельского поселения Александровка наличия канализационных очистных сооружений не выявлено

#### 2.5.2.3 Кладбища

В границах сельского поселения Александровка расположены кладбища:

- Юго-восточная окраина с. Александровка (площадь 1,97 га);

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м.

#### 2.5.2.4 Объекты размещения биологических отходов

В границах сельского поселения Александровка, располагается 1 скотомогильник, расположенный в 400 м на запад от с. Александровка. Скотомогильник представляет собой металлическую емкость. В настоящее время захоронения не производятся. Объект не соответствует требованиям ветеринарно-санитарных правил.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

#### 2.5.2.5 Объекты размещения твердых бытовых отходов с.п. Александровка

Твердые бытовые отходы с. Александровка размещаются на четырех несанкционированных свалках:

- В 200 м на северо-запад от с. Александровка;

- В 115 м на северо-восток от с. Александровка;

- В 900 м на северо-восток от п. Малая Вязовка;

- В 300 м на северо-восток от п. Среднедольск.

Учитывая непосредственную близость данных объектов к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированные свалки в с.п. Александровка оказывают комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежат ликвидации.

#### 2.5.2.6 Объекты электроснабжения

Территорию с.п. Александровка пересекают ЛЭП напряженностью 10 и 35 кВ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ;

В границах с.п. Александровка расположена электроподстанция ПС «Александровка». Для электроподстанций размер СЗЗ устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

В местах расположения существующих подстанций открытого типа напряжением 110/10-6 кВ в непосредственной близости от жилой зоны следует проводить замеры по уровню шума от данных объектов. Если он превышает допустимые значения (45 Дб на расстоянии 2 м от окна) следует устанавливать защитные барьеры от источника шума.

#### 2.5.2.7 Транспортная инфраструктура

# Автомобильный транспорт

Внешний транспорт с.п Александровка представлен автомобильными дорогами, разделенными на категории:

Федерального значения;

- «Самара – Большая Черниговка» (2 категории, 2 полосы движения);

Регионального значения:

- «Самара – Большая Черниговка» - Александровка – Среднедольск» (4 категории,2 полосы движения);

Местного значения:

- «Самара – Большая Черниговка» - Александровка» – Малая Вязовка» (5 категории);

- «Среднедольск - Верхнедольск» (5 категории)

Согласно Приказу Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения  Самарской области», размер придорожный полосы для дороги 4 категории с двумя полосами движения составляет 65 м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

### 2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов

Территорию сельского поселения Александровка пересекает трасса магистральных трубопроводов.

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов  представлены в таблице 22.

# Таблица 22

# Санитарные разрывы магистральных трубопроводов с.п. Александровка

| Магистральные трубопроводы | Диаметр, мм | Санитарные разрывы, м |
| --- | --- | --- |
| Газопровод «Оренбург – Самара отвод на АГРС-99» | 300 | 100 |
| Нефтепровод «Гурьев - Куйбышев» | 700 | 150 |

### 2.5.4. Охранные зоны

# Магистральные трубопроводы

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Для распределительных газопроводов, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений определяется с учетом давления в газопроводе и для газопроводов высокого давления 1,2 МПа составляет 10 м, расстояние от отдельно стоящего газорегуляторного пункта (с учетом давления газа на вводе) до зданий и сооружений должно составлять не менее 10 м.

# ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 10 и 35 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

- 35 кВ – 15 м;

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

# Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

### 2.5.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Таким образом, водоохранная зона рек  Кутуруша и Малая Вязовка (протяженность 36,6 и 25,5 км соответственно) составляет 100 м. Для рек с протяженностью до 10 км (временные водотоки в оврагах Соленый, Гусиха, Средний, Феколкин, Паршевка) водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Прибрежная защитная полоса всех объектов гидрографической сети в границах сельского поселения Александровка составляет 50 м.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных.

### 2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

В границах сельского поселения Александровка используются недостаточно защищенные подземные воды, следовательно, граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от всех имеющихся водозаборов. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются в соответствии с методиками  гидрогеологических расчетов.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

# Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов. Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками» - утвержденного Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

### 2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых

На территории с.п. Александровка расположены месторождения нефти и бентонитоподобных глин.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации, временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства, по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Согласно письму Управления по недропользованию по Самарской области (Самаранедра) от 17.02.2010 г следует:

Согласно статье 25 Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах» - проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах» - любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

### 2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ

В границах с.п. Александровка к таким зонам относятся:

# Полоса отвода автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, полосой отвода автомобильной дороги считаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются и могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

# Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

# Береговая полоса

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

## 2.6. ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИИ

Пожарного депо на территории сельского поселения Александровка нет.

Забор воды для целей пожаротушения осуществляется из реки Кутуруша.

Забор воды для целей пожаротушения осуществляется из крана у водонапорной башни и из пожарного гидранта.

# 3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПОСЕЛЕНИЯ

## 3.1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### 3.1.1. Мероприятия регионального значения, предусмотренные схемой территориального планирования м.р. Большеглушицкий, и реализуемые на территории сельского поселения Александровка

При осуществлении территориального планирования муниципального района Большеглушицкий Самарской области  в числе прочих учтены мероприятия Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 и областных и ведомственных целевых программ.

# 1. В сфере развития транспортной инфраструктуры Самарской области:

-модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и  межмуниципального значения Самарской области, конкретный перечень финансируемых мероприятий и объемы их финансирования ежегодно утверждаются приказом министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области.

# 2. В сфере историко-культурного наследия:

-разработка проектов зон охраны объектов историко-культурного наследия Самарской области.

# 3. В сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов:

-разработка проектов по реабилитации прибрежных территорий и долин малых рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учетом функционального назначения территорий;

-разработка бассейновых схем охраны, реабилитации и рационального использования малых рек и прибрежных территорий;

инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, берегоукрепление, противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы.

-обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения;

-мероприятия по совершенствованию системы обращения с отходами производства.

### 3.1.2. Мероприятия по территориальному планированию        муниципального района Большеглушицкий Самарской области

1. Учет интересов Самарской области при осуществлении территориального планирования муниципального района Большеглушицкий Самарской области

При осуществлении территориального планирования муниципального района Большеглушицкий Самарской области  в числе прочих учтены следующие мероприятия Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 и областных целевых программ:

      - в сфере историко-культурного наследия:

разработка проектов зон охраны объектов историко-культурного наследия Самарской области;

      - в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов:

повышение лесистости территорий Самарской области (увеличение объемов лесных насаждений за счет лесопосадочных работ), создание различных типов защитных лесных полос, колков, куртин, урочищ, а также плантаций из быстрорастущих пород, которые будут представлять собой новые самовозобновляющиеся экологические системы;

разработка проектов по реабилитации прибрежных территорий и долин малых рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учетом функционального назначения территорий;

разработка бассейновых схем охраны, реабилитации и рационального использования малых рек и прибрежных территорий;

инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, берегоукрепление, противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы;

мероприятия ведомственной целевой программы «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011-2013 годы»;

мероприятия Областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372.

2. Мероприятия по территориальному планированию        муниципального района Большеглушицкий Самарской области и последовательность их выполнения

2.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

формирование инфраструктуры транспорта, соответствующей потребностям экономики и населения муниципального района Большеглушицкий Самарской области;

создание муниципальной транспортной системы, обеспечивающей оптимальные способы доставки грузов и пассажиров, развитие системы транспортных коммуникаций;

улучшение транспортной доступности в сельских поселениях муниципального района Большеглушицкий Самарской области, повышение мобильности и деловой активности населения.

строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения м.р. Большеглушицкий.

2.2. Мероприятия по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района Большеглушицкий Самарской области

При осуществлении территориального планирования муниципального района Большеглушицкий Самарской области учтена необходимость создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района Большеглушицкий Самарской области, услугами связи. Территориальное планирование муниципального района Большеглушицкий Самарской области в указанных целях призвано обеспечивать:

создание условий для развития информационно - телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения и экономики района в информации;

создание комплекса информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности поселений муниципального района Большеглушицкий Самарской области, интегрированных в информационные системы органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления  муниципального района Большеглушицкий Самарской области;

внедрение новейших технологий в области телефонной связи – волоконно-оптических линий на территории поселений муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Реализация мероприятий согласно Плану мероприятий по обеспечению связью органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления образований Самарской области с использованием ресурсов сети связи специального назначении органов государственной власти на 2009-2011 годы, утвержденному Постановлением Правительства Самарской области от 20.08.2008 г. №323.

2.3. Мероприятия по развитию системы газоснабжения

При осуществлении территориального планирования муниципального района Большеглушицкий Самарской области учтена необходимость создания условий для развития системы газоснабжения. Территориальное планирование муниципального района Большеглушицкий Самарской области в указанных целях призвано создавать условия для реализации:

технической реконструкции линейной части и компрессорных станций с применением энерго- и газосберегающих технологий;

развития газораспределительной системы с подключением максимально возможного количества потребителей;

строительства и реконструкции газопроводов высокого, среднего и низкого давления.

2.4. Мероприятия по развитию объектов капитального строительства

местного значения в сфере здравоохранения

      - Реконструкция зданий фельдшерско-акушерских пунктов в поселке Среднедольск.

      - Капитальный ремонт зданий фельдшерско-акушерских пунктов в селе Малая Вязовка.

2.5.  Мероприятия по развитию объектов капитального

строительства местного значения в сфере образования

- Реконструкция:

дошкольного образовательного учреждения в селе Александровка;

общеобразовательного учреждения (в селе Александровка.

2.6. Мероприятия по развитию объектов капитального

строительства местного значения в сфере культуры

- Строительство объектов культуры на площадках, планируемых под комплексное освоение.

- Реконструкция существующего клуба в с. Александровка.

2.7. Мероприятия по развитию объектов капитального

строительства местного значения в сфере физкультуры и спорта

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Александровка.

- Строительство спортивных сооружений на площадках, планируемых под комплексное освоение.

- Реконструкция спортивных плоскостных сооружений в административных центрах сельских поселений.

2.8.  Мероприятия по созданию условий для развития

сельскохозяйственного производства в поселениях

- Строительство  фермы КРС в селе Александровка.

- Обустройство рыборазводных прудов на территории сельского поселения  Александровка.

2.9. Мероприятия межпоселенческого характера

по охране окружающей среды

- Реконструкция действующих и строительство новых сетей канализации и насосных станций межпоселенческого значения.

- Реконструкция действующих и строительство новых очистных сооружений межпоселенческого значения, в том числе локальных, различных категорий сточных вод с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование) в селе Александровка.

- Ликвидация не отвечающих нормативным требованиям объектов размещения отходов: стихийных свалок, отстойников, сливных станций, шламонакопителей и т.п., с  рекультивацией занимаемых ими территорий.

- Строительство ям Беккари.

- Закрытие недействующих скотомогильников с последующей рекультивацией занимаемых ими территорий в районе с. Александровка.

- Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

### 3.1.3. Ранее разработанные проекты

Ранее разработанная проектная документация:

- Опорный план со схемой планировочных ограничений села Александровка с-за «Правда» Большеглушицкого района Куйбышевской обл., разработанный Куйбышевгипросельхозстрой 1985г.;

- Схемы инженерных сетей села Александровка с-за «Правда» Большеглушицкого района Куйбышевской обл., разработанный Куйбышевгипросельхозстрой 1985г.

Архитектурно-планировочные решения генерального плана так и не были реализованы. Предполагалось увеличение численности сельского населения, что не произошло. До сих пор происходит отток населения, и смертность превышает рождаемость. Поэтому не произошло увеличение жилых зон населённых пунктов, развитие производственных зон за счёт открытия новых сельскохозяйственных производств. Не построены централизованные системы канализации, очистные сооружения, централизованным теплоснабжением обеспечены только здания соцкультбыта.

## 3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ АЛЕКСАНДРОВКА

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Большеглушицкий, в том числе и в сельском поселении Александровка, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Александровка.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Александровка по погодовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2012 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Александровка на прогнозный период ожидается сокращение численности населения.

Численность населения с.п. Александровка к 2020 году сократится до 1441 человека, к расчетному сроку (2033 г.) – до 1337 человек. Средняя убыль населения составляет 13 чел. в год. (Рис. 14. Прогноз численности населения с.п. Александровка по погодовому балансу).

Рис. 14.

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Александровка с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Александровка рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Александровка можно разместить 336 индивидуальных жилых домов, 3 двухэтажных 16-квартирных дома и 1 трехэтажный дом на 18 квартир.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человек, в сельских поселениях м.р. Большеглушицкий – 2,8 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с учетом стабилизации демографической ситуации в с.п. Александровка, роста рождаемости, средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя из этого на территориях, отведенных под жилищное строительство в с.п. Александровка, при полном их освоении будет проживать 1206 человек.

В целом численность населения с.п. Александровка к 2020 году возрастет до 1965 человек, к 2033 г. – до 2712 человек. (Рис. 15. Прогноз численности населения с.п. Александровка с учетом освоения резервных территорий)

Рис. 15.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будет проживать:

- 79 детей в возрасте от 0 до 6 лет;

- 109 детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- 20 подростков в возрасте 16 - 17 лет.

В таблице … приведен прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Александровка с учетом освоения резервных территорий.

# Таблица 23

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Александровка с учетом освоения резервных территорий, чел.

| №№ п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. | Из них на резервных территориях на р. срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существую-щее положение | Расчетный срок 2033г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с.п. Александровка |
| 1 | Общая численность населения | 1506 | 2712 | 1206 |
| 2 | Дети, в том числе в возрасте: | 259 | 467 | 208 |
|  | до 6 лет | 98 | 177 | 79 |
|  | от 7 лет до 15 лет | 136 | 245 | 109 |
|  | от 16 лет до 17 лет | 25 | 45 | 20 |
| 3 | Население трудоспособного возраста | 904 | 1628 | 724 |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | 368 | 663 | 295 |

# Этот вариант принят в качестве основного.

## 3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

### 3.3.1. Архитектурно-планировочное решение

Перспективные площадки под развитие сельского поселения Александровка определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

В результате анализа современного использования территории, можно сделать следующие выводы:

- в настоящее время в с.п. Александровка имеются территориальные резервы в границах населенных пунктов;

- развитие поселка Малая Вязовка и поселка Среднедольск планируется в установленных границах;

В селе  Александровка площадки для нового строительства планируются в северо-западной и юго-восточной, южной частях поселка в границах населенного пункта.

- Площадка № 1 расположена в северо-западной части села на продолжении улицы Озерная и улицы Лесная .

- Площадка № 2 расположена в юго-восточной части села на продолжении улицы Клачковка.

- Площадка № 3 расположена в юго-восточной части села на продолжении улицы Клачкова.

- Площадка № 4 расположена в южной части села рядом с церковью 17-го века и на продолжении улицы Новенькая.

- В границах существующей застройки предусматривается уплотнение жилищного фонда.

На территории поселка Малая Вязовка под новое освоение предусматривается также  площадка в границах населенного пункта.

- Площадка № 5 размещается на юго-западе села, продолжая ул. Зеленодольскую.

- В границах существующей застройки предусматривается уплотнение жилищного фонда.

В поселке Среднедольск новая площадка под жилищное строительство занимают свободные южные территории в границах населенного пункта. Новые кварталы дополняют и развивают сложившуюся компактную структуру поселка.

- Площадка № 6 находится в южной части поселка, ее структура формируется направлениями существующих улиц и проездов.Основные улицы прямоугольных кварталов формируются до границ населенного пункта.

- В границах существующей застройки предусматривается существенное уплотнение жилищного фонда.

### 3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон

Функциональное зонирование  выполнено с выделением следующих функциональных зон:

- зоны жилой застройки, предназначенной для размещения индивидуальных и блокированных двухквартирных жилых домов с приусадебными участками;

- зоны общественно-деловой застройки, предназначенной для размещения объектов культуры, спорта, образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, социального и коммунально–бытового назначения, административных и прочих учреждений;

- производственной зоны, предназначенной для размещения промышленных и коммунально-складских объектов;

-  зоны инженерной и транспортной инфраструктур, предназначенной для застройки объектами различных видов транспорта и инженерными объектами;

- зоны рекреации, включающей в себя участки, занятые лесами, озеленённые территории общего пользования, территории для отдыха и туризма;

- зоны сельскохозяйственного использования, предназначенной для размещения сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, многолетние насаждения, сенокосы)  и объектов сельскохозяйственного производства;

- зоны специального назначения, включающей территории кладбищ, скотомогильников и объектов обращения с отходами.

#### 3.3.2.1. Развитие жилой зоны

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Развитие жилых зон планируется на свободных участках в существующих границах населённых пунктов и на новых площадках, расположенных за их пределами. Предполагается усадебная застройка одноквартирными и двухквартирными жилыми домами, блокированными домами, а также размещение фермерских хозяйств.

# Площадь жилой зоны увеличится на 72,22 га.

Так как в сельской малоэтажной, в том числе индивидуальной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 200 кв. м.

Размеры земельных участков для индивидуального строительства утверждены Решением Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области третьего созыва № 372 от 17 апреля 2009 г. Размер земельных участков ИЖС в с.п. Александровка не  должен превышать 0, 5 га.

##### 3.3.2.1.1. Проектируемые объекты жилищного фонда местного значения

# В поселке Александровка

# За счет уплотнения существующей застройки планируется:

- В южной части поселка:

По ул. Новенькая – размещение 15 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 2,62 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 2250  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 45 человек.

По ул. Рай – размещение 4 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 0,6 га;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 600  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 12 человек.

- В центральной части поселка:

По ул. Центральная  - 3  2-х этажных дома на 16 квартир каждый и 1-го 3-х этажного жилого дома на 18 квартир;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит -4950 (3х1200=3600 - двухэтажные дома и 1х1350=1350 – трехэтажный жилой дом)

Площадь проектируемой территории – 1,32 га;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 198 человек.

- В северо-западной части поселка:

По ул. Елшанка – 4 усадебных участка;

Площадь проектируемой территории – 0,94 га;

Планируется размещение 4-х индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 600  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 12 человек.

По ул. Буяновка –4 усадебных участка;

Площадь проектируемой территории – 1,01 га;

Планируется размещение 4-х индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 600  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 12 человек.

По ул. Клачкова – 6 усадебных участка;

Площадь проектируемой территории – 1,26 га;

Планируется размещение 6-ти индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 900  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 18 человек.

Итого за счет уплотнения существующей застройки планируется размещение 3-х двухэтажных домов на 16 квартир, 1-го трехэтажного дома на 18 квартир и 33-х индивидуальных жилых домов с усадебными участками.

Площадь проектируемой территории – 7,75 га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки составит  4950 м2.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда многоэтажной застройки составит  4950м2.

Расчётная численность населения на новых территориях ориентировочно составит 297 человек.

# Новое строительство на свободных территориях:

# ПЛОЩАДКА №1

Площадь проектируемой территории – 13,18га;

Планируется размещение 65 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 97500  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 195 чел.

# ПЛОЩАДКА №2

Площадь проектируемой территории – 13,66га;

Планируется размещение 42-х индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 84000  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 126 чел.

# ПЛОЩАДКА №3

Площадь проектируемой территории – 8,19га;

Планируется размещение 27-ми индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 40500  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 81 чел.

# ПЛОЩАДКА №4

Площадь проектируемой территории – 9,44га;

Планируется размещение 55-ти индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 82500  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 165 чел.

Всего на свободных территориях в границах с. Александровка планируется размещение 222 усадебных участков, 3-х двухэтажных домов на 16 квартир, 1-го трехэтажного дома на 18 квартир.

Площадь проектируемой территории – 52,22 га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки составит – 33300 м2.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда многоэтажной застройки составит – 4950 м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит 864 человека.

# В поселке Малая Вязовка

# За счет уплотнения существующей застройки планируется:

- В центральной части поселка:

На продолжении ул.Юбилейная– размещение 10 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 1,55 га;

Планируется размещение 10-ти индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 1500  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 30 человек.

Итого за счет уплотнения существующей застройки планируется размещение  10-ти усадебных участков.

Площадь проектируемой территории – 1,55 га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки составит  1500 м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит 30 человек.

Планируется новое строительство на свободных территориях в границах населенного пункта:

# ПЛОЩАДКА №5

Площадь проектируемой территории – 10,93га;

Планируется размещение 64-х индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 9600  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 192 чел.

Всего на свободных территориях в границах п. Малая Вязовка планируется размещение 74-х усадебных участков.

Площадь проектируемой территории – 12,48га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки составит – 11100  м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит 222 человека.

# В поселке Среднедольск

# За счет уплотнения существующей застройки планируется:

- В юго-западной части поселка:

По ул. Молодежная и на ее продолжении – размещение 12-ти усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 2,07 га;

Планируется размещение 12-ти индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 1800  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 36 человек.

Итого за счет уплотнения существующей застройки планируется размещение  12-ти усадебных участков.

Площадь проектируемой территории – 2,07га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки составит  1800 м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит 36 человек.

Планируется новое строительство на свободных территориях в границах населенного пункта:

# ПЛОЩАДКА №6

Площадь проектируемой территории – 5,45га;

Планируется размещение 28-ми индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 4200  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 84 чел.

Всего на свободных территориях в границах п. Среднедольск планируется размещение 40 усадебных участков.

Площадь проектируемой территории – 7,52га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки составит – 6000  м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит 120 человек.

ВСЕГО по генеральному плану в сельском поселении Александровка планируется увеличение территории под жилую застройку на 72,22 га.

Общая площадь жилого фонда планируемой индивидуальной жилой застройки с учётом существующего (32000) и проектируемого (50400) составит на расчетный срок – 82400 кв. м.

Общая площадь жилого фонда планируемой многоэтажной жилой застройки составит на расчетный срок – 4950кв. м.

Численность населения на расчетный срок строительства с учётом существующего (1506 чел.) и проектируемого (1206 чел.) составит 2712 человека.

# Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 30,3 кв.м/чел.

Проектируемая застройка подключается к существующим инженерным сетям и транспортной инфраструктуре.

В новой застройке зарезервированы площадки под строительство учреждений культурно-бытового назначения.

#### 3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны

Зоны общественных центров, предусматриваемые генеральным планом поселения, формируются из объектов социальной инфраструктуры, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления. Данные объекты по своему назначению должны соответствовать требованиям статьи 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», к ним относятся объекты связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и досуга, физической культуры и массового спорта, объекты для обеспечения пожарной безопасности и другие.

Кроме того, перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно-деловой зоны для центров сельских поселений, а также с учётом увеличения населения.

Всего в сельском поселении перспективная численность населения составит 3513 человек, в том числе планируется увеличение численности в населенных пунктах:

- в с. Александровка до  2154 чел.

- в п. Малая Вязовка до 350 чел.

- в п. Среднедольск до 124 чел.

Развитие территорий общественных центров предусмотрено в соответствии с расчетом и нормативными радиусами обслуживания объектов соцкультбыта, согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области. Расчет производился с учетом существующей численности населения и с учетом перспективной численности населения при освоении новых территорий.

Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, предполагается организация транспортного обслуживания (СанПиН 2.4.2. 1178-02).

# Расчёт объектов обслуживания представлен в таблице 24.

# Таблица 24

# Расчет нормативной обеспеченности сельского поселения Александровка

объектами социального и культурно-бытового обслуживания

# Расчет приведен на перспективную численность населения 2712 чел.

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | Нормативная обеспеченность на 1 тыс.чел. | Необходимая мощность объектов | Существующая мощность объектов | Мощность планируемых объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Учреждения образования: |
| 1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста (из 176) | 124 | 60 | 64 |
| 1.2 | Общеобразовательные учреждения | учащиеся | 100% детей от 7 до 15 лет (245), 75% детей от 16 до 17 лет (34 из 45) | 279 | 624 | 20 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 10% детей от общего числа школьников (28 из 279) | 28 | - | 28 |
| 2 | Учреждения здравоохранения: |
| 2.1 | Поликлиники | посещ. в смену | по заданию на проектирование | не указано в задании | 38 посещ./см. | - |
| 2.2 | Больницы | койка | по заданию на проектирование | не указано в задании | - | - |
| 2.3 | ОВОП | посещ. в смену | по заданию на проектирование | не указано в задании | 10 посещ./см. | - |
| 2.4 | ФАП | объект | по заданию на проектирование | не указано в задании | 2 | - |
| 2.5 | Аптеки | объект |  |  | 1 | 2 |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3.1 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 1,8-2,4 | 0,15 | 2,05 |
| 3.2 | Спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 542,4 | 180 | 362,4 |
| 3.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 271,2 | - | 271,2 |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |
| 4.1 | Клубы сельских поселений | посетительское место | 190 | 515 | 400 | 115 |
| 4.2 | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед.хранения чит. место | 6,5 5 | 17,63 14 | 16,29 9 | 1,34 5 |
| 5 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 5.1 | Магазины* | м2 торг. площади | 192 | 521 | 584 | 80 |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 109 | 30 | 80 |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | 11 | - | 11 |
| 5.4 | Прачечные (самообслуживания) | кг белья в смену | 30 | 81,4 | - | 81,4 |
| 5.5 | Химчистки (самообслуживания) | кг вещей в смену | 1,5 | 4,07 | - | 4,07 |
| 5.6 | Бани | место | 7 | 19 | - | 20 |
| 6 | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  | 7 | 38 | - | 38 |
| 6.1 | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 операционное место (окно) | на 1-2 тыс. чел. | 2-3 | 2 | - |
| 7 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 7.1 | Гостиница | место | 6 | 17 | - | 40 |
| 7.2 | Пожарное депо | автомобиль | 0,4 | 1-2 | - | 2 |

*Согласно Постановлению Правительства Самарской области от 3.03.2011 г. №88 «О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов».

##### 3.3.2.2.1. Проектируемые объекты обслуживания местного значения

Согласно расчету, а также с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Самарской области, генеральным планом предлагается размещение в сельском поселении Александровка следующих объектов культурно-бытового назначения:

# В селе Александровка

# В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

- Строительство детской спортивной площадки площадью 0,15 га (7.4)- на ул. Елшанка;

- Строительство детской спортивной площадки площадью 0,15 га (7.5)- на ул. Центральная;

- Строительство детской спортивной площадки площадью 0,05 га (7.6)- на ул. Центральная;

- Реконструкция детского садика (3.1*) с расширением до 84-х мест – на ул. Центральная;

- Реконструкция школы (4.1*)  с организацией помещения для внеклассных занятий на 28 мест – на ул. Центральная,3;

- Строительство спортивного комплекса (7.12) с бассейном площадью 271,2 кв.м. зеркала воды, спортивными залами общей площадью пола 362,4 кв.м,  на ул. Центральная, общая площадь комплекса около 2 га (согласно СТП м.р. Большеглушицкий);

- Реконструкция клуба  (8.1*) с расширением до 515 мест – на ул. Центральная, 2(согласно СТП м.р. Большеглушицкий);

- Реконструкция библиотеки (8.2*) с расширением до 17,63 тыс.ед. хранения и 14 читательских мест – на ул. Афанасьева, 172;

- Строительство комплекса, включающего гостиницу на 50 мест (15.1), магазин торговой площадью 40 кв.м (9.1), кафе-столовую на 50 мест (10.1) – на ул. Центральная;

- Строительство магазина торговой площадью 20 кв.м (9.2) – на ул. Новенькая;

- Строительство предприятия бытового обслуживания на 11 рабочих мест с парикмахерской на 4 рабочих места, ателье, химчисткой на 4,07 кг белья в смену, прачечной на 81,4 кг белья в смену (12.1) – на  ул. Центральная;

- Строительство бани на 20 мест (12.2)  - на продолжении ул. Озерная;

- Строительство пожарного депо на 2 машины (15.2)  – рядом с прудом на продолжении ул. Озерная (согласно СТП м.р. Большеглушицкий);

- Строительство пирса (18.1)  - недалеко от площадки №1 (согласно СТП м.р. Большеглушицкий);

- Строительство пирса (18.2)  - у дамбы в северо-восточной части села за границей населенного пункта (согласно СТП м.р. Большеглушицкий);

- Реконструкция стадиона (7.1*) – на ул. Центральная (согласно СТП м.р. Большеглушицкий);

# НА НОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

# Площадка №1

- Строительство спортивной площадки площадью 0,3 га (7.1).

# Площадка №3

- Строительство детской спортивной площадки площадью 0,15 га (7.2).

# Площадка №4

- Строительство детской спортивной площадки площадью 0,15 га (7.3).

# В поселке Малая Вязовка

# В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

- Строительство спортивной площадки площадью 0,3 га (7.7) - на продолжении ул. Зеленодольская;

- Строительство аптечного отдела (5.1)  при ФАП (5.5) - на ул. Степная;

- Строительство детского садика (3.1) на 20 мест – на продолжении ул. Зеленодольская;

- Строительство пирса (18.3) - на продолжении ул. Зеленодольская (согласно СТП м.р. Большеглушицкий).

# НА НОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

# Площадка №5

- Строительство спортивной площадки площадью 0,15 га (7.8).

# В поселке Среднедольск

# В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

- Строительство детской спортивной площадки площадью 0,3 га (7.9)- на продолжении ул. Молодежная;

- Строительство аптечного отдела (5.2)  при ФАП (5.4) - на ул. Полевая;

- Строительство комплекса детский сад-школа (4.1), включающего садик на 20 мест и начальную школу на 20 мест – параллельно ул. Полевая;

- Строительство детской площадки площадью 0,05 га (7.11)- на территории, прилегающей к садику (4.1);

- Организация магазина торговой площадью 40 кв.м в существующем здании (9.5*) – на ул. Полевая;

- Строительство пирса (18.4) - на продолжении ул. Молодежная (согласно СТП м.р. Большеглушицкий).

# НА НОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

# Площадка №6

- Строительство спортивной площадки площадью 0,3 га (7.10);

#### 3.3.2.3. Развитие производственной и коммунально-складской зоны

Производственные и коммунально-складские зоны предназначены для застройки производственными, коммунальными и складскими объектами, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Производственные и коммунально-складские зоны планируется развивать на существующих площадках в границах и за границами населённых пунктов. В производственных и коммунально-складских зонах учтены также и территории СЗЗ, уменьшение которых возможно за счёт реконструкции и модернизации производства, либо изменения вида производства.

##### 3.3.2.3.1. Проектируемые объекты производственного и коммунально-складского назначения местного значения

В настоящее время на территории сельского поселения Александровка функционирует 14 предприятий агропромышленного комплекса.

Большинство предприятий села Алексалдровка имеют санитарно-защитные зоны, попадающие на жилую застройку и рекреационные территории, в основном это промышленные и сельскохозяйственные предприятия, находящиеся в границах населенного пункта.

Так, машинный двор (2.1) и мастерские (2.2), расположенные в северной части села по ул. Урожайная, требуется перенести на одну из резервных площадок на востоке села Александровка. Фермы КРС, расположенные на западе села (2.3) и на севере села (2.8), также находятся в опасной близости к жилой застройке, их размещение не соответствует санитарным нормам.

Для того чтобы выше перечисленные предприятия могли остаться на занимаемых территориях, необходимо провести мероприятия, направленные на снижение класса вредности производства и уменьшение санитарно-защитной зоны. Также рекомендуется сокращение занимаемой территории и разработка проекта СЗЗ.

Схемой территориального планирования муниципального района Большеглушицкий Самарской области в с.п. Александровка предусмотрены мероприятия по реконструкции и развитию предприятий агропромышленного комплекса на площадках недействующих ферм.

# В селе Александровка:

- Реконструкция хлебопекарни (2.9*) – на ул. Буяновка;

- Строительство фермы КРС до 100 голов скота (2.1) – на площадке, расположенной в южной производственной зоне села Александровка на продолжении пер. Чемеричный  (согласно СТП м.р. Большеглушицкий);

# В поселке Малая Вязовка:

- Организация рыборазводного пруда (2.2) в восточной части поселка (согласно СТП м.р. Большеглушицкий);

Генеральным планом с.п. Александровка площадки недействующих в настоящее время предприятий зарезервированы под перспективное размещение новых производственных объектов. В таблице 25 представлены наименование площадок и допустимые площади вновь размещаемых предприятий в зависимости от класса вредности.

Таблица 25

Территории под перспективное размещение объектов промышленного и агропромышленного производства

| № п/п | Наименование, местоположение объекта | Наличная площадь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пл. 1 | Территории недействующей фермы на востоке с.Александровка | … га | Резерв под размещение пром. и с/х производства не выше 4 класса опасности (Сх2-4) |
| Пл. 2 | За восточной границей с. Александровка | … га | Резерв под размещение пром. и с/х производства не выше 4 класса опасности (Сх2-4) |
| Пл. 3 | Западная промзона с. Александровка | … га | Резерв под размещение пром. и с/х производства не выше 5 класса опасности (Сх2-5) |
| Пл. 4 | Территории недействующих ферм в северной промзоне п. Малая Вязовка | … га | Резерв под размещение пром. и с/х производства не выше 3 класса опасности (Сх2-3) |
| Пл. 5 | Территории недействующих ферм в северной промзоне п. Малая Вязовка | … га | Резерв под размещение пром. и с/х производства не выше 5 класса опасности (Сх2-5) |
| Пл. 6 Пл. 7 | Территории недействующих ферм в юго-восточной промзоне п. Среднедольск | … га | Резерв под размещение пром. и с/х производства не выше 4 класса опасности (Сх2-4) |

# 3.3.2.4. Развитие зон инженерной инфраструктуры

##### 3.3.2.4.1. Проектируемые объекты инженерной инфраструктуры

Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана сельского поселения Александровка предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

Инженерное обеспечение планируемых производственных площадок будет произведено собственниками предприятий (инвесторам) по согласованию с администрацией поселения.

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное благоустройство, включающее в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Связь.

###### 3.3.2.4.1.1. Водоснабжение

# Село Александровка – а/ц, посёлок Малая Вязовка.

Централизованным водоснабжением село и поселок обеспечивается из подземного  водозабора расположенного в 8 км севернее села Александровка на границе Нефтегорского и Волжского районов.

Согласно проекту Генерального плана: для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- ввиду увеличения населения потребность в воде для нового строительства составит 495 м3/сут.

- реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей с сооружениями на них, установка пожарных гидрантов на существующих и проектируемых сетях.;

Согласно проекту Генерального плана:

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

- установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить всё выше перечисленное.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение села (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут.. Осуществляется из  проектируемых и существующих пожарных гидрантов. Запроектировано строительство пирса.

Новое строительство в районе существующей застройки подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Уличные сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб, колодцы – из современных конструкций.

Водопотребление и водоотведение новой застройки посчитано отдельно по площадкам и очередям строительства.

# Посёлок Среднедольск

Согласно проекту Генерального плана: для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- ввиду увеличения численности населения необходимо проектирование и строительство водозабора, насосной станции, станции водоподготовки (водоочистная станция) производительностью 100 м3/сут с использованием новых технологий водоподготовки. Выбор очистки производится после проведения технологических анализов воды источника. Качество воды после очистки должна быть соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода» и ВБ 50м3.

- Местоположение водозабора будет уточняться на стадии рабочего проектирования после проведения гидрогеологических изысканий. Ориентировочно на  юго-востоке села. ВБ на юго-западе поселка.

Согласно проекту Генерального плана:

- -проектирование и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них для площадок нового строительства

- - установка  приборов учета расхода воды

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение посёлка (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут. Осуществляется из  проектируемых пожарных гидрантов. Запроектировано строительство пирса.

# Таблица 26

# Расходы воды на новое строительство

| п.п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление | Протяженность сетей h км | Водоотведение М3/сут | Протяженность сетей h км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. Питьевое max | Пожаротуш. м3/сут | Полив м3/сут |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | 5л/с 1пож 3 ч |  |  |  |  |
|  | Село Александровка – а/ц Уплотнение существующей застройки |
| 1.1 | Ул. Новенькая 15 инд.ж. д | 45 | 10.80 | 2.63 | 54 | 3.15 |  | 10.80 |  |
| 1.2 | Ул. Масенёвка 4 инд.ж. д | 12 | 2.88 | 0.70 | 54 | 3.15 |  | 2.88 |  |
| 1.3 | Ул. Центральная 3-2х эт. и 1-3х эт. ж. д | 198 | 47.52 | 9.01 | 54 | 13.86 |  | 47.52 |  |
| 1.4 | Ул. Елшанка 4 инд.ж. д | 12 | 2.88 | 0.70 | 54 | 3.15 |  | 2.88 |  |
| 1.5 | Ул. Буяновка 4 инд.ж. д | 12 | 2.88 | 0.70 | 54 | 3.15 |  | 2.88 |  |
| 1.6 | Ул. Клачковка 6 инд.ж. д | 18 | 4.32 | 1.05 | 54 | 1.26 |  | 4.32 |  |
| 1.7 | Внутри площадочные сети |  |  |  |  |  | 1.204 |  | К-5.146 НК-3.903 |
| 1.8 | Строительство спорткомпл. с бассейном 271.2 м2 |  | 20.00 подпит х-быт 22.00 | запол 30х-быт 12.00 |  |  |  | техн. м3 20. х-быт 22.0 |  |
| 1.9 | Гостиница на 50 человек |  | 11.50 |  |  |  |  | 11.50 |  |
|  | Новое строительство |
| 1.6 | Площадка № 1 65 инд. ж. д. | 195 | 46.80 | 8.87 | 54 | 13.65 | 2.023 | 46.80 | 1.549 |
| 1.7 | Площадка № 2 42 инд. ж. д. | 126 | 30.24 | 6.55 | 54 | 4.41 | 1.960 | 30.24 | 1.563 |
| 1.8 | Площадка № 3 27 инд. ж. д. | 81 | 19.44 | 4.74 | 54 | 5.67 | 1.219 | 19.44 | 1.117 |
| 1.9 | Площадка № 4 55 инд. ж. д. | 165 | 39.60 | 8.58 | 54 | 11.55 | 1.616 | 39.60 | 1.808 |
|  | Итого |  | 370.93 | 8.022 | 260.86 | К-11.183 НК-3.903 |
|  | Посёлок Малая Вязовка Уплотнение существующей застройки |
| 2.1 | ул. Юбилейная 10 инд.ж. д | 30 | 7.20 | 1.76 | 54 | 2.10 |  | 7.20 |  |
| 2.2 | Внутри площадочные сети |  |  |  |  |  | 0.311 |  |  |
|  | Новое строительство |
| 2.3 | Площадка № 5 64 инд. ж. д. | 192 | 46.08 | 8.74 | 54 | 13.44 | 1.425 | 46.08 |  |
|  | Итого |  | 122.82 | 1.736 | 53.28 |  |
|  | Посёлок Среднедольск Уплотнение существующей застройки |
| 3.1 | ул. Молодёжная 12 инд.ж. д | 36 | 8.64 | 2.10 | 54 | 2.52 |  | 8,64 |  |
| 3.2 | Внутри площадочные сети |  |  |  |  |  | 1.266 |  |  |
|  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Площадка № 6 28 инд. ж. д. | 84 | 20.16 | 4.91 | 54 | 5.88 | 0.726 | 20.16 |  |
|  | Итого |  | 91.20 | 1.992 | 28.80 |  |
|  | Итого по с.п. |  | 584.95 | 11.750 | 342.94 | К-10.547 НК-3.903 |
|  | Т.Э.П. |  | 0.585 тыс. м3/сут | 11.75 | 0.343 тыс. м3/сут. | К-10.547 НК-3.903 |

###### 3.3.2.4.1.2. Водоотведение

# Село Александровка – а/ц

Согласно проекту Генерального плана для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки для существующей и новой застройки необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- всвязи со значительным увеличением населения необходимо проектирование и строительство канализационных очистных сооружений, принимающих стоки от канализованной и неканализованной застройки, с учетом стоков всего сельского поселения. Производительность КОС 500м3/сут.

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства необходимо:

- предусмотреть проектирование и строительство сетей канализации и сооружений на них

- Сети канализации выполнять из полиэтиленовых труб, сооружения на них из современных конструкций.

Для новой застройки до строительство канализационных очистных сооружений и сетей предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведённые службой Роспотребнадзора. Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

# Посёлок Малая Вязовка, посёлок Среднедольск

# Централизованная канализация отсутствует

Согласно проекту Генерального плана ввиду того, что численность населения с учётом существующих застроек значительно увеличивается для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

Для новой застройки предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий и бассейна по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведенные службой Роспотребнадзора, в последствии на КОС с. Александровка.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение».

# Дождевая канализация.

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

Мероприятия по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения населения, представлены в таблице 27.

Таблица 27

# Объекты капитального строительства

| №по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие | ЗНАЧЕНИЕ (собственность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20.1 | Водозабор с. Александровка и п. Малая Вязовка | Централизованным водоснабжением село и поселок обеспечиваются из подземного водозабора расположенного в 8 км севернее села Александровка на границе Нефтегорского и Большеглушицкого районов | Увеличить производительность 495 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.2 | Водозабор п. Среднедольска | На юго-востоке поселка | производительность 100 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
| 20.3 | Насосная станция п. Среднедольска | На юго-востоке поселка | производительность 100 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
| 20.4 | Стан. водоподгот (водоочистная станция) п. Среднедольска | На юго-востоке поселка | производительность 100 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
| 20.5 | Водонапорная башня п. Среднедольска | уточнить в рабочем проектирование Ориент. на юго-западе поселка | 100 м3 | В зоне сельскохозяйственного использования | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Александровка | Площадка N 1 | L= 2.023 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Александровка | Площадка N 2 | L= 1.960 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Александровка | Площадка N 3 | L= 1.219 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Александровка | Площадка N 4 | L= 1.616 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Александровка | По ул. Рай, Озёрная, Новенькая | L= 1.204 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Малая Вязовка | Площадка N 5 | L= 1.425 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Малая Вязовка | По ул. N1 и 3 | L= 0.311 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Среднедольска | Площадка N 6 | L= 0.726 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Среднедольска | По ул. N1и 2, Полевая, Молодежная | L= 1.266 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 20.6 | КОС с. Александровка | На севера за границей села на тер. с.п. Александровка | Производительность 500 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Александровка | по ул. Озёрная, Новенькая, Шоссейная, Буяновка, Сельская, Афанасьева, Елшанка | К-L=5.146 км КН-L=3.903 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Александровка | Площадка N 1 | К-L=1.549 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Александровка | Площадка N 2 | К-L=1.563 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Александровка | Площадка N 3 | К-L=1.117 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Александровка | Площадка N 4 | К-L=1.808 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Александровка | На севере ул. Елшанка | Производительность 261 м3/сут. | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Александровка | На ул. Буяновка | Производительность 110 м3/сут. | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Александровка | На ул. Новенькая | Производительность 55 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |

###### 3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение

# Село Александровка – а/ц, поселок Малая Вязовка, поселок Среднедольск

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

Таблица 28

# Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

| N п.п. | Наименование | Мощность | Расход тепла Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Село Александровка |
| 1.1 | Реконструкция детского сада | На 24 места | 75 000 |
| 1.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс со спортзалом и бассейном | 362,4 м2 271,2 м2 зеркала воды | 1 250 000 |
| 1.3 | Реконструкция клуба с расширением | На 115 мест | 110 000 |
| 1.4 | Реконструкция библиотеки | На 24 места | 40 000 |
| 1.5 | Комплекс с гостиницей, магазином, кафе-столовой | 50 мест 40 м2 50 мест | 688 000 |
| 1.6 | Магазин общей торговой площадью | 20 м2 | 3 700 |
| 1.7 | Предприятие бытового обслуживания на 11 раб. мест |  | 45 600 |
| 1.8 | Баня | 20 мест | 76 000 |
| 1.9 | Пождепо | 2 машины | 250 000 |
|  | Итого |  | 2 538 300 |
|  | Поселок Малая Вязовка |
| 2.1 | Аптечный отдел при ФАП |  | 16 000 |
| 2.2 | Детский сад | 20 мест | 40 000 |
|  | Итого |  | 56 000 |
|  | Поселок Среднедольск |
| 3.1 | Аптечный отдел при ФАП |  | 16 000 |
| 3.2 | Комплекс детский сад-школа | 20 мест+20 мест | 53 000 |
| 3.3 | Магазин общей торговой площадью | 40 м2 | 7 500 |
|  | Итого |  | 76 500 |
|  | Итого по с.п. |  | 2 670 800 |
|  | ТЭП |  | 542,172 Гкал/год |

###### 3.3.2.4.1.4. Газоснабжение

# Село Александровка – а/ц, поселок Малая Вязовка, поселок Среднедольск

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство, обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления.

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП, ГРП)

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

Расход газа на новое строительство посчитан отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства.

Таблица 29

# Расходы газа (новое строительство)

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для . жил. дом. | На соцкульт-быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Село Александровка |
| 1.1 | Реконструкция детского сада |  |  |  | 11,76 |  |
| 1.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс со спортзалом и бассейном |  |  |  | 196,08 |  |
| 1.3 | Реконструкция клуба с расширением |  |  |  | 17,25 |  |
| 1.4 | Реконструкция библиотеки |  |  |  | 6,27 |  |
| 1.5 | Комплекс с гостиницей, магазином, кафе-столовой |  |  |  | 107,92 |  |
| 1.6 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 0,58 |  |
| 1.7 | Предприятие бытового обслуживания на 11 раб. мест |  |  |  | 7,15 |  |
| 1.8 | Баня |  |  |  | 11,92 |  |
| 1.9 | Пождепо |  |  |  | 39,22 |  |
| 1.10 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Новенькая | 15 | 5,63 | 34,81 |  |  |
| 1.11 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Рай | 4 | 2,15 | 9,28 |  | Н.Д-0,18 |
| 1.12 | Уплотнение существ. Застройки 3 2-х эт. 16 кв ж.д по ул.Центральной | 66 | 16,5 | 153,15 |  | Н.Д-0,11 |
| 1.13 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Елшанка | 4 | 2,15 | 9,28 |  |  |
| 1.9 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Буяновка | 4 | 2,15 | 9,28 |  | Н.Д-0,3 |
| 1.10 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Клачкова | 6 | 2,94 | 13,92 |  |  |
| 1.11 | Площадка №1 | 65 | 16,25 | 150,83 |  | Н.Д-2,64 |
| 1.12 | Площадка №2 | 42 | 11,83 | 97,46 |  | Н.Д-1,77 |
| 1.13 | Площадка №3 | 27 | 8,78 | 62,65 |  | Н.Д-1,14 |
|  | Итого |  | 1 007,19 | Н.Д-6,14 |
|  | Поселок Малая Вязовка |
| 2.1 | Аптечный отдел при ФАП |  |  |  | 2,51 |  |
| 2.2 | Детский сад |  |  |  | 6,27 |  |
| 2.3 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Юбилейная | 10 | 4,25 | 23,2 |  | Н.Д-0,13 |
| 2.4 | Площадка №5 | 64 | 15,92 | 148,51 |  | Н.Д-2,12 В.Д-0,18 |
|  | Итого |  | 200,66 | Н.Д-2,25 В.Д-0,18 |
|  | Поселок Среднедольск |
| 3.1 | Аптечный отдел при ФАП |  |  |  | 2,51 |  |
| 3.2 | Комплекс детский сад-школа |  |  |  | 8,31 |  |
| 3.3 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,18 |  |
| 3.4 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Молодежной | 12 | 5,1 | 27,85 |  |  |
| 3.5 | Площадка №6 | 28 | 9,1 | 64,97 |  | Н.Д-0,9 |
|  | Итого |  | 119,02 | Н.Д-1,22 |
|  | Итого по с.п. |  | 1 326,87 | Н.Д-9,50 В.Д-0,18 |
|  | ТЭП |  | 2,38837 млн.м3/год | Н.Д-9,61 В.Д-0,18 |

Мероприятия по организации в границах поселения тепло - и газоснабжения населения представлены в таблице 30.

Таблица 30

# Объекты капитального строительства

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ШГРП | П.Малая Вязовка на площадке №5 | производительность до 200 м3/час. | В зоне рекреационного назаначения | Проектирование и строительство | Сельского поселения |
| 2 | Сети газопровода низкого давления | Село Александровка Уплотнение существ. Застройки по ул.Буяновка | L= 0,3 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 3 | Сети газопровода низкого давления | Село Александровка Уплотнение существ. Застройки по ул.Рай | L= 0,18 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 4 | Сети газопровода низкого давления | Село Александровка Уплотнение существ. Застройки 3 2-х эт. 16 кв ж.д по ул.Центральной | L= 0,11 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 5 | Сети газопровода низкого давления | Село Александровка на площадке №1 | L= 2,64 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 6 | Сети газопровода низкого давления | Село Александровка на площадке №2 | L= 1,77 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 7 | Сети газопровода низкого давления | Село Александровка на площадке №3 | L=1,14 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 8 | Сети газопровода низкого давления | Село Александровка на площадке №4 | L=2,52 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 9 | Сети газопровода высокого давления | П.Малая Вязовка на площадке №5 | L=0,18 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 10 | Сети газопровода низкого давления | П.Малая Вязовка на площадке №5 | L=2,12 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 11 | Сети газопровода низкого давления | П.Малая Вязовка Уплотнение существ. Застройки по ул.Юбилейная | L= 0,13 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 12 | Сети газопровода низкого давления | П.Среднедольск на площадке №6 | L= 0,9 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 13 | Сети газопровода низкого давления | П.Среднедольск Уплотнение существ. Застройки по ул.№1 | L= 0,32 км |  | Строительство | Сельского поселения |

###### 3.3.2.4.1.5. Электроснабжение

# Сельское поселение Александровка

Основанием для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Александровка, которое включает в себя село Александровка, поселок Малая Вязовка, поселок Среднедольск, является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,

общественные здания –II-III категории, предприятия торговли-III категории, коммунальные предприятия –II категории,

и наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г.    Расчеты нагрузок сведены в таблицы.

Таблица 31

Объекты капитального строительства

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЬЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (строительство или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подстанция | с.Александровка ул.Центральная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | -Жилая зона | строительство | Сельского поселения |
| 2 | Воздушная линия | с.Александровка ул.Центральная | Длина ВЛ-10кВ- 300М |  | строительство | Сельского поселения |
| 3 | Подстанция | с.Александровка Площадка N1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100 кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Сельского поселения |
| 4 | Воздушная линия | с.Александровка Площадка N1 | Длина ВЛ-10кВ- 300М |  | строительство | Сельского поселения |
| 5 | Подстанция | с.Александровка Площадка N2 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | -Жилая зона | строительство | Сельского поселения |
| 6 | Воздушная линия | с.Александровка Площадка N2 | Длина ВЛ-10кВ- 50М |  | строительство | Сельского поселения |
| 7 | Подстанция | с.Александровка Площадка N3 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт | -Жилая зона | строительство | Сельского поселения |
| 8 | Воздушная линия | с.Александровка Площадка N3 | Длина ВЛ-10кВ- 50М |  | строительство | Сельского поселения |
| 9 | Подстанция | с.Александровка Площадка N4 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | -Жилая зона | строительство | Сельского поселения |
| 10 | Воздушная линия | с.Александровка Площадка N4 | Длина ВЛ-10кВ- 450М |  | строительство | Сельского поселения |
| 11 | Подстанция | с.Александровка ул.Центральная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | -Общественно деловая зона | строительство | Сельского поселения |
| 12 | Воздушная линия | с.Александровка ул.Центральная | Длина ВЛ-10кВ- 150М |  | строительство | Сельского поселения |
| 13 | Подстанция N902 (существующая) | с.Александровка ул.Центральная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | -Общественно деловая зона | реконструкция | Сельского поселения |
| 14 | Подстанция | с.Александровка ул.Центральная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | -Общественно деловая зона | строительство | Сельского поселения |
| 15 | Воздушная линия | с.Александровка ул.Центральная | Длина ВЛ-10кВ- 200М |  | строительство | Сельского поселения |
| 16 | Подстанция | с.Александровка Канализацион.очистные сооруж. | ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт | Инженерно-транспортная зона | строительство | Сельского поселения |
| 17 | Воздушная линия | с.Александровка за границей села | Длина ВЛ-10кВ- 350М |  | строительство | Сельского поселения |
| 18 | Подстанция | п.Малая Вязовка Площадка N5 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | -Жилая зона | строительство | Сельского поселения |
| 19 | Воздушная линия | п.Малая Вязовка Площадка N5 | Длина ВЛ-10кВ- 50М |  | строительство | Сельского поселения |
| 20 | Подстанция | п.Среднедольск Площадка N6 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | -Жилая зона | строительство | Сельского поселения |
| 21 | Воздушная линия | п.Среднедольск Площадка N6 | Длина ВЛ-10кВ- 250М |  | строительство | Сельского поселения |
|  | Итого |  |  |  |  |  |
| 22 | Ожидаемая мощность |  | 961кВТ |  |  |  |
| 23 | Воздушная линия |  | Длина ВЛ-10кВ- 2150М |  | строительство |  |
| 24 | Кол-во подстанций |  | 10шт |  | строительство |  |
| 25 | Кол-во подстанций (существующих) |  | 1шт |  | реконструкция |  |

Таблица расчета мощности                 Таблица 32

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | п.Александровка Уплотнение в южной части поселка по ул.Новенькая |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=15 1,8 27 | 1 | К существующим сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | по ул.Рай |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=4 3,93 15,7 |  | К существующим сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | В центральной части поселка по ул.Центральной-3уч.,2хэт.ж /д на 16кв каждый,1-3х эт ж/д на 18кв. |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=66 1,02 67,3 | 1 | 67,3 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 67,3 |  |
| 3 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 4 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 70 |  |
| 5 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт в жил. зоне |  |
| 6 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,53 |  |  |
| 7 | Длина ВЛ-10кВ |  | 300м |  |  |
|  | Уплотнение в северо-западной части поселка по ул.Елшанка |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=4 3,9 15,7 |  | К существующим сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | по ул.Буяновка |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=4 3,9 15,7 |  | К существующим сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | по ул.Клачкова |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=6 2,8 16,8 |  | К существующим сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Площадка N1 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=65 1,025 66,6 | 1 | 66,6 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |
| 3 | Спорт.площадка | 3 | 1 | 3 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 74,6 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 78 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт на пл.1ж.з. |  |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,78 |  |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ |  | 300м |  |  |
|  | Площадка N2 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=42 1,185 49,8 | 1 | 49,8 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 52,8 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 55 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт на пл.2ж.з. |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,55 |  |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ |  | 50м |  |  |
|  | Площадка N3 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=27 1,36 36,8 | 1 | 36,8 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |  |
| 3 | Спорт.площадка | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 39,8 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 41,5 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 63кВА-1шт на пл.3ж.з. |  |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,66 |  |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ |  | 50м |  |  |
|  | Площадка N4 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=55 1,088 59,8 | 1 | 59,8 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 4 | 1 | 4 |  |
| 3 | Спорт.площадка | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 64,8 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 67,5 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт на пл.4ж.з. |  |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,68 |  |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ |  | 50м |  |  |
| 1 | Спорт.площ.0,15га на ул.Елшанка | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Спорт.площ.0,05га на улЦентральной | 0,5 | 1 | 0,5 |  |
| 3 | Спорт.площ.0,15га на улЦентральной | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Дет сад с расширением до 84м | 11 | 1 | 11 |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 13,5 К существующим сетям |  |
| 1 | Спорт.компл.с бассейном 271м2 по ул.Центральная | 115 | 1 | 115 |  |
| 2 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 3 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 124 |  |
| 4 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 250кВА-1шт на пл.3 в о.д.з |  |
| 5 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,5 |  |  |
| 6 | Длина ВЛ-10кВ |  | 150м |  |  |
| 1 | Реконструкция клуба срасширением до 515м | 53 |  | К существующей ТП902/160 с увеличением мощности тр-ра 250Ква в о.д.зоне на ул.Центральной |  |
| 1 | Гостиница на 50м | 70 | 1 | 70 |  |
| 2 | Кафе столовая на 50м | 52 | 0,8 | 41,6 |  |
| 3 | Магазин 40м2 | 10 | 0,8 | 8 |  |
| 4 | Предприятие бытового обслуж.на11р.м. с парикмахерской на 4р.м,ателье,химч. На 4,07кгб/см,прачечн. На 81,7кг/см. на ул.Центральной | 25 | 0,5 | 12,5 |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 132,5 |  |
| 6 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 7 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 143 |  |
| 8 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 250кВА-1шт на пл.7 в о.д.. зоне на ул.Центральной |  |
| 9 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,57 |  |  |
| 10 | Длина ВЛ-10кВ |  | 200м |  |  |
| 1 | Баня на 20м | 30 |  | К существующим сетям |  |
| 2 | Пож.депо на2маш. | 30 |  | К существующим сетям |  |
| 1 | Канал. очистные сооружения 700м3/сут. | 25 |  | 1 х 63кВА-1шт на пл.7 в о.д.. зоне на ул.Центральной |  |
| 2 | Длина ВЛ-10кВ |  | 350м |  |  |
|  | Пос.Малая Вязовка Уплотнение в центр. части пос. по ул.Юбилейной |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=10 2,2 22 | 1 | Питание от существующих сетей | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Площадка N5 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=64 1,03 66 | 1 | 66 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |
| 3 | Спорт.площадка 0,15га | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Стадион 0,3га | 3 | 1 | 3 |  |
| 5 | Дет.сад на 20м | 30 | 0,4 | 12 |  |
| 6 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 87 |  |
| 7 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 8 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 94 |  |
| 9 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 160кВА-1шт на пл.5ж.з. |  |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,54 |  |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ |  | 50м |  |  |
|  | Пос.Малая Вязовка Уплотнение в юго-западн.. части пос.по ул.Молодежной |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=12 2 24 | 1 | Питание от существующих сетей | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Площадка N6 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=28 1,35 37,8 | 1 | 37,8 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 3 | Спорт.площадка 0,15га | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Аптечн. отд.при ФАП | 5 | 0,8 | 4 |  |
| 5 | Дет.сад-школа на 20м | 20 | 0,5 | 10 |  |
| 6 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 56 |  |
| 7 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 8 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 60 |  |
| 9 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт на пл.6 ж.з. |  |
| 10 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,54 |  |  |
| 11 | Длина ВЛ-10кВ |  | 250м |  |  |

###### 3.3.2.4.1.6. Электросвязь

Исходными данными для разработки телефонизации вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Александровка, которое включает в себя: с. Александровка, п. Малая Вязовка, п. Среднедольск, является генеральный план.

Ожидаемое количество телефонов с. Александровка 300 номеров. Исходя из этого, телефонизация запланирована от существующей АТС, расположенной по ул.Центральная 39, с дальнейшим ее расширением.

Телефонизация проектируемых площадок выполнена путем установки кабельного шкафа ШР-150 Кабели связи прокладываются в земле и по опорам.

# Таблица 33

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Уплотнение существующей застройки |
| 1 | Усадебная застройка 33 дома | 33 |
| 2 | 3-и 2- х эт. дома на 16 квартир каждый | 48 |
| 3 | 1-го 3-х эт. Дома на 18 квартир | 18 |
| 4 | Спортивный комплекс с бассейном и залом | 2 |
| 5 | Гостиница на 50 мест | 1 |
| 6 | Магазин 40 м. кв. | 1 |
| 7 | Магазин 20 м. кв. | 1 |
| 8 | Кафе-столовая на 50 мест | 1 |
| 9 | Комплексное предприятие бытового обслуживания с прачечной, химчисткой, мастерскими | 4 |
| 10 | Баня на 20 мест | 1 |
| 11 | Пождепо на 2 машины | 1 |
| Площадка №1 |
| 1 | Усадебная застройка 65 домов | 65 |
| Площадка №2 |
|  | Усадебная застройка42 домов | 42 |
| Площадка №3 |
|  | Усадебная застройка 27 домов | 27 |
| Площадка №4 |
|  | Усадебная застройка 55 домов | 55 |
| Итого: | 300 |

Телефонизация п. Вязовка и п. Среднедольск планируется за счет сотовой связи.

Таблица 34

Объекты капитального строительства

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Шкаф телефонный распределительный— 1шт. | п. Александровка №1 | ШР-150 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 2 | Ящик кабельный - 2шт. | п. Александровка №2 | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
|  | Ящик кабельный - 2шт. | п. Александровка №3 | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
|  | Ящик кабельный -3шт. | п. Александровка №4 | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 2 | Кабель связи — 8,2км | п. Александровка ул. Центральная, ул. Урожайная, ул. Лесная, ул. Озерная, ул. Клачкова №1 | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 3 | АТСК 50/200 | п. Александровка ул.Центральная 39 | Увеличение на 300 номеров | жилая | реконструкция | ОАО «Ростелеком» |

#### 3.3.2.5. Развитие транспортной инфраструктуры

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию и благоустройство существующих улиц и дорог в застроенной части поселка;

- строительство новых улиц;

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

##### 3.3.2.5.1. Проектируемые объекты транспортной инфраструктуры

###### 3.3.2.5.1.1.   Улично-дорожная сеть

В границах населенных пунктов принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог:

- поселковая дорога - связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы - связь жилых территорий с общественным центром;

- основные улицы в жилой застройке - связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- второстепенные улицы в жилой застройке - связь между основными жилыми улицами;

- проезд - связь жилых домов, расположенных в глубине квартала;

- хозяйственный проезд - проезд к приусадебным участкам.

Так как, к вопросам местного значения поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения, генеральным планом предусматривается развитие улично-дорожной сети:

Таблица 35

| № п./п. | Наименование улиц | Классификация улиц | Существующее покрытие | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальт | грунт | капит. ремонт | рекон- струкция | новое строи-тельство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Село Александровка |
| 1 | Ул. Центральная | Главная | 3 | - | 3 | - | - |
| 2 | Ул. Елшанка | Второстепенная | 1 | - | 1 | - | - |
| 3 | Ул. Комаровка | Поселковая дорога | 1,6 | - | 1,6 | - | - |
| 4 | Ул. Афанасьева | Основная | 0,25 | - | 0,25 | - | - |
| 5 | Ул. Масеневка | Второстепенная | 0,6 | - | 0,6 | - | - |
| 6 | Ул. Клачковка | Второстепенная | 2,1 | - | 2,1 | - | - |
| 7 | Ул. Озерная | Второстепенная | 0,6 | - | 0,6 | - | - |
| 8 | Ул. Лесная | Второстепенная | 0,25 | - | 0,25 | - | - |
| 9 | Ул. Сельская | Главная | - | 0,25 | - | 0,25 | - |
| 10 | Ул. Буянова | Основная | - | 0,4 | - | 0,4 | - |
| 11 | Ул. Новенькая | Второстепенная | - | 0,5 | - | 0,5 | - |
| 12 | Ул. Рай | Второстепенная | - | 0,5 | - | 0,5 | - |
| 13 | Пер. Чемеричный | Второстепенная | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | - |
| 14 | Пер. Больничный | Второстепенная | 0,25 | - | 0,25 | - | - |
| 15 | От ул. Клачковка до кладбища | Второстепенная | 0,3 | - | 0,3 | - | - |
| 16 | Ул. Урожайная | Поселковая дорога | 0,28 | - | 0,28 | - | - |
| Площадка №1 |
| 1 | Улица №1 | Второстепенная | - | - | - | - | 0,54 |
| 2 | Улица №2 | Второстепенная | - | - | - | - | 0,24 |
| 3 | Улица №3 | Второстепенная | - | - | - | - | 0,45 |
| Площадка №2 |
| 1 | Улица №1 | Второстепенная | - | - | - | - | 1,05 |
| Площадка №3 |
| 1 | Улица №1 | Второстепенная | - | - | - | - | 0,4 |
| 2 | Улица №2 | Второстепенная | - | - | - | - | 0,93 |
| Площадка №4 |
| 1 | Улица №1 | Второстепенная | - | - | - | - | 0,84 |
| 2 | Улица №2 | Второстепенная | - | - | - | - | 0,51 |
|  | ВСЕГО в с.Александровка |  | 10,33 | 1,95 | 10,33 | 1,95 | 4,96 |
| П.Малая Вязовка |
| 1 | Ул. Степная | Главная | 0,15 | - | 0,15 | - | - |
| 2 | Ул. Зеленодольская | Главная | 0,85 | 0,5 | 0,85 | 0,5 | - |
| 3 | Ул. Юбилейная | Основная | - | 0,41 | - | 0,41 | - |
| 4 | Улица №3 | Основная | - | - | - | - | 0,31 |
| 5 | Улица №4 | Основная | - | - | - | - | 0,21 |
| Площадка №5 |
| 1 | Улица №1 (продолжение ул. Зеленодольской) | Главная | - | - | - | - | 0,83 |
| 2 | Улица №2 | Второстепенная | - | - | - | - | 0,57 |
|  | ВСЕГО в п.Малая Вязовка |  | 1 | 0,91 | 1 | 0,91 | 1,92 |
| П.Среднедольск |
| 1 | Ул. Молодежная | Основная | - | 0,6 | - | 0,6 | - |
| 2 | Ул. Полевая | Главная | - | 0,15 | - | 0,15 | - |
| 3 | Улицая №1 | Второстепенная | - | - | - | - | 0,27 |
| Площадка №6 |
| 1 | Улица №2 | Основная | - | - | - | - | 0,66 |
|  | ВСЕГО в п.Среднедольск |  | - | 0,75 | - | 0,75 | 0,93 |
|  | ИТОГО по с.п. Александровка |  | 11.33 | 3,61 | 11,33 | 3,61 | 7,81 |

###### 3.4.2.5.1.2. Искусственные дорожные сооружения

Строительство искусственных дорожных сооружений необходимо для организации транспортного и пешеходного движения. Генеральным планом с.п. Александровка предусматривается:

-реконструкция транспортно-пешеходного моста через р.Кутуруша (18.1*) на ул.Комаровка;

-реконструкция дамбы (18.2*) в юго-западной части с.Александровка за границей населенного пункта.

###### 3.4.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Для определения расчетного парка автомобилей принят уровень автомобилизации строительства в соответствии с пунктом «Нормативов градостроительного проектирования Самарской области» - 250 автомобилей на 1000 жителей. В связи с отсутствием данных о динамике роста числа автомобилей, на расчетный срок строительства условно принят уровень автомобилизации 300 автомобилей на 1000 жителей.

Расчетный парк автомобилей в сельском поселении Александровка составит на расчетный срок 813 автомобилей.

Необходимое количество машино-мест на стоянках постоянного хранения автомобилей, из расчета 90% обеспеченности расчетного парка автомобилей, составит на расчетный срок 732 машино-мест.

В связи с преобладающей застройкой индивидуальными и блокированными двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками, хранение личного автотранспорта следует предусматривать в пределах отведенных участков.

Вместимость и площадь участков для стоянок временного хранения автомобилей, размещаемых в общественно-деловых и рекреационных зонах, уточняются на дальнейших стадиях проектирования.

Генеральным планом предусматривается в с.п. Александровка размещение:

- площадки под строительство автозаправочной станции на 4 колонки вюжной части с. Александровка на съезде с ул. Центральная на площадке ИТ;

-площадки ИТ  в южной части п. Среднедольск для размещения водозабора с питьевой водой.

#### 3.3.2.6. Развитие рекреационной зоны

# В селе Александровка

# В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

- Организация парка со сценой (17.2) площадью 1,5 га – на ул. Буяновка;

- Организация парка у р. Кутуруша (17.3) площадью 3,4 га – на продолжении ул. Елшанка;

- Проектирование сквера (17.5) площадью 0,48 га – на ул. Центральная

# НА НОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

# Площадка №1

- Проектирование парка у пруда (17.4) площадью 0,91 га.

# Площадка №4

- Проектирование парка со сценой (17.1) площадью 1,4 га.

На берегу реки Кутуруша в юго-восточной части поселка имеются территории, пригодные для размещения турбаз, баз отдыха и рекреации.

# В поселке Малая Вязовка

# В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

Проектирование сквера (17.6) площадью 1,17 га – на продолжении ул. Юбилейная.

# НА НОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

# Площадка №5

- Проектирование парка у пруда (17.7) площадью 0,81 га.

# В поселке Среднедольск

# В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

Предусматривается благоустройство прибрежных территорий (17.8) площадью 0,7 га для отдыха и рекреации.

#### 3.3.2.7. Развитие зон специального назначения

# Сельские кладбища

Существующая площадь кладбищ составляет – 9,51 га.

Генеральным планом не запланировано изменение и расширение существующего кладбища.

# Объекты размещения отходов

Генеральным планом предусматривается ликвидация несанкционированных свалок в населенных пунктах сельского поселения. Взамен вышеуказанных объектов предполагается строительство ямы Беккари (19.1) в районе населенного пункта Александровка на 1600 м на северо-восток за границей населенного пункта.

Также генеральным планом предусматривается проектирование свалки площадью 2 га (19.2) в с. Александровка на 1600 м на северо-восток за границей населенного пункта.

#### 3.3.2.8. Экспликация планируемых объектов. Описание и параметры функциональных зон

Планируемые объекты федерального, регионального, муниципального района, согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Большеглушицкий Самарской области» и предложениям Генерального плана,  представлены в таблице 36.

Планируемые объекты сельского поселения, согласно предложениям Генерального плана, представлены в таблице 37.

Планируемые объекты частного значения, согласно предложениям Генерального плана, представлены в таблице 38.

Параметры функциональных зон представлены в таблице 39.

# Таблица 36

# ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С.П. АЛЕКСАНДРОВКА

| № по ГП | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (планируемая) | Функциональная зона | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |
|  | - |  |  | Не планируются |
|  | ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |
| 15.2 | Пожарное депо | С. Александровка, на продолжении ул. Озерная | 2 автомобиля | П2 | Строительство |
|  | ОБЪЕКТЫ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ |  |
| 19.1 | Яма Беккари | С. Александровка, 1600 м на северо-восток за границей населенного пункта | Стандартная 2 га, минимальная площадь 600 кв.м | Сп3 | Строительство (согласно СТП района) |
| 19.2 | Свалка | С. Александровка, 1600 м на северо-восток за границей населенного пункта | 2 га | Сп3 | Строительство (согласно СТП района) |
|  | ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |
|  | Объекты учебно-образовательного назначения |  |
|  | Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |
| 3.1* | МДОУ детский сад «Колобок» | с.Александровка, ул.Центральная, 4 | 84 места | Ж | Реконструкция с расширением |
| 3.1 | Детский сад | П.Малая Вязовка, ул. Зеленодольская | 20 мест | Ж | Строительство (согласно СТП района) |
|  | Общеобразовательные учреждения |  |
| 4.1* | МОУ Александровская СОШ «ОЦ» | с.Александровка, ул.Центральная, 3 | 624 места | Ж | Реконструкция с организацией центра для внеклассных занятий на 28 мест |
| 4.1 | Школа - детский сад | П.Среднедольск, ул. Полевая | 40 мест | Ж | Строительство |
|  | Объекты здравоохранения |  |
| 5.1 | Аптечный отдел при ФАП | П.Малая Вязовка, ул.Степная | 1 рабочее место | Ж | Строительство |
| 5.2 | Аптечный отдел при ФАП | П.Среднедольск, ул.Полевая | 1 рабочее место | Ж | Строительство |

* Номера существующих объектов

# Таблица 37

# ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С.П. АЛЕКСАНДРОВКА

| № по ГП | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (планируемая) | Функциональная зона | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |
|  | Объекты спортивного назначения |  |
| 7.1 | Спортивная площадка | С.Александровка, площадка №1 | 0,3 га | Ж | Строительство |
| 7.2 | Детская спортивная площадка | С.Александровка, площадка №3 | 0,15 га | Ж | Строительство |
| 7.3 | Детская спортивная площадка | С.Александровка, площадка №4 | 0,15 га | Ж | Строительство |
| 7.4 | Спортивная площадка | С.Александровка, ул. Елшанка | 0,15 га | Ж | Строительство |
| 7.5 | Спортивная площадка | С.Александровка, ул. Центральная | 0,15 га | Ж | Строительство |
| 7.6 | Спортивная площадка | С.Александровка, ул. Центральная | 0,05 га | Ж | Строительство |
| 7.7 | Спортивная площадка | П. Малая Вязовка, ул. Зеленодольская | 0,3 га | Ж | Строительство |
| 7.8 | Спортивная площадка | П. Малая Вязовка, площадка №5 | 0,15 га | Ж | Строительство |
| 7.9 | Спортивная площадка | П. Среднедольск, ул. Молодежная | 0,3 га | Ж | Строительство |
| 7.10 | Спортивная площадка | П. Среднедольск, площадка №6 | 0,3 га | Ж | Строительство при комплексе детский сад-школа |
| 7.11 | Спортивная площадка | П. Среднедольск, параллельно ул. Молодежная | 0,05 га | Ж | Строительство |
| 7.12 | ФСК Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | С.Александровка, ул. Центральная | Ванна бассейна –270 кв.м, и спортивными залами общей площадью пола 362,4кв. м Площадь участка 2 га | О | Строительство |
|  | Объекты культурного назначения |  |
| 8.1* | Клуб | с. Александровка, ул. Центральная, 2 | 515 мест | О | Реконструкция с расширением |
| 8.2* | Библиотека | с. Александровка, ул. Алексея Афанасьева, 172 | 17,63 14 | О | Реконструкция с расширением |
|  | Объекты бытового обслуживания |  |
| 12.1 | Комплексное предприятие бытового обслуживания | С. Александровка, ул. Центральная | 11 раб. мест, парикмахерская на 4 раб. места, ателье, химчистка на 4,07 кг.белья в смену и прачечной на 81,4 кг белья в смену | О | Строительство |
| 12.2 | Баня | С. Александровка, на продолжении ул.Озерная | 20 мест | О | Строительство |
|  | Объекты отдыха и туризма |  |
| 17.1 | Парк со сценой | С. Александровка, площадка №4 | Площадь 1,4 га | Р | Строительство |
| 17.2 | Парк со сценой | С. Александровка, ул. Буяновка | Площадь 1,5 га | Р | Строительство |
| 17.3 | Парк | С. Александровка, берег реки Кутуруша | Площадь 3,4 га | Р | Строительство |
| 17.4 | Парк у пруда | С. Александровка, площадка №1 | Площадь 0,91 га | Р | Строительство |
| 17.5 | Сквер | С. Александровка, ул. Центральная | Площадь 0,48 га | Р | Строительство |
| 17.6 | Сквер | П. Малая Вязовка, на продолжении ул. Юбилейная | Площадь 1,17 га | Р | Строительство |
| 17.7 | Парк у пруда | П. Малая Вязовка, площадка №5 | Площадь 0,81 га | Р | Строительство |
| 17.8 | Благоустройство прибрежной зоны | П. Среднедольск, на продолжении ул. Полевая | Площадь 0,7 га | Р | Строительство |
|  | Объекты обеспечения первичных мер пожарной безопасности |  |
| 18.1 | Пирс | С. Александровка, пруд в с-з части села, вблизи площадки №1 | Твердое покрытие шириной 3,5 м, размер площадки перед пирсом: 12X12 м | Р | Строительство |
| 18.2 | Пирс | С. Александровка, пруд за восточной границей села |  | Сх1 |  |
| 18.3 | Пирс | П. Малая Вязовка, пруд в центр.части нп, подъезд с ул. Зеленодольская |  | Сх1 |  |
| 18.4 | Пирс | П. Среднедольск, пруд у юж.границы, подъезд с ул. Молодежная |  | Сх1 |  |
|  | Искусственные дорожные сооружения |  |
| 18.1* | Автомобильно-пешеходный мост мост | С. Александровка, ул. Комаровка | Характеристики определяются на стадии рабочего проектирования | Т | Реконструкция |
| 18.2* | Дамба | С. Александровка, за юго-западной границей села |  | Сх1 | Реконструкция |
|  | Объекты инженерной инфраструктуры |  |
| 20.1* | Водозабор с. Александровка и п. Малая Вязовка | в 8 км к северу от села Александровка на границе Нефтегорского и Большеглушицкого районов | Увеличить производительность 495 м3/сут. | ИТ | Реконструкция |
| 20.2 | Водозабор п. Среднедольска | На юго-востоке поселка | производительность 100 м3/сут. | ИТ | Строительсво |
| 20.3 | Насосная станция п. Среднедольска | На юго-востоке поселка | производительность 100 м3/сут. | ИТ | Строительство |
| 20.4 | Стан. водоподгот (водоочистная станция) п. Среднедольска | На юго-востоке поселка | производительность 100 м3/сут. | ИТ | Строительство |
| 20.5 | Водонапорная башня п. Среднедольска | уточнить в рабочем проектирование Ориент. на юго-западе поселка | 100 м3 | Сх-1 | Строительсво |
| 20.6 | КОС с. Александровка | На севера за границей села на тер. с.п. Александровка | Производительность 500 м3/сут. | ИТ | Строительство |

* Номера существующих объектов

# Таблица 38

# контракт ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С.П. АЛЕКСАНДРОВКА

| № по ГП | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (планируемая) | Функциональная зона | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ЧАСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ |  |
|  | Объекты торговли |  |
| 9.1 | Магазин | С. Александровка, ул. Центральная | 40 м2 торговой площади | О | Строительство |
| 9.2 | Магазин | С. Александровка, ул. Новенькая | 20 м2 торговой площади | О | Строительство |
|  | Объекты общественного питания |  |
| 10.1 | Кафе-столовая | С. Александровка, ул.Центральная | 50 мест | О | Строительство |
|  | Объекты производственного, коммунально-складского назначения |  |  | О |
| 2.1 | Ферма КРС | Южная производственная зона села Александровка на продолжении пер. Чемеричный | До 100 голов скота | Сх2-4 | Строительство |
| 2.2 | Рыборазводный пруд | Восточная часть поселка Малая Вязовка |  | Р | Строительство |
| 2.9* | Хлебопекарня | С. Александровка, ул. Буяновка |  | П1-5 | Реконструкция |

* Номера существующих объектов

Таблица 39

# Описание и параметры функциональных зон

| №№ п/п | Вид зоны (подзоны) | Параметры функциональных зон |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тип застройки | Площадь (га) | Максимальная этажность | Максималь-ный размер СЗЗ (м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Жилая зона |
| 1 | Ж | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (и блокированными не более двух блоков), размещение объектов образования | 267,1507 | 3 | х |
|  | Общественно-деловая зона |
| 2 | О | Зона делового, общественного и коммерческого назначения (административные здания, торговля, офисы, спорт, культура, медицина, бытовое обслуживание) | 7,0340 | 4 | х |
|  | Зона рекреационного назначения |
| 3 | Р | Зона скверов, парков, бульваров, природного ландшафта, Зона отдыха, занятий физкультурой и спортом | 253,4187 | х | зависит от вместимости стадиона |
|  | Зона сельскохозяйственного использования (Сх), включающая подзоны: |
| 4 | Сх1 | Зона сельскохозяйственных угодий (в том числе пашни, сенокосы, пастбища, совхозные сады, залежи) | 29166, 1077 | х | х |
| 5 | Сх2-0 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения не образующими СЗЗ, а также для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 73,6623 |  |  |
| 6 | Сх2-5 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | 4,2319 | 2 | 50 |
| 7 | Сх2-4 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | 16,0768 | 2 | 100 |
| 8 | Сх2-3 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | 10,8514 | 2 | 300 |
|  | Производственная зона (П), включающая подзоны: |
| 9 | П1-3 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов III-V класса опасности | 3,675 | 3 | 300 |
| 10 | П1-5 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов V класса опасности | 0,1743 | 3 | 50 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| 11 | ИТ | Зона инженерно-транспортной инфраструктуры | 112,6601 | 2 | Определяется классом опасности объекта |
| Зона объектов специального назначения (Сп), включающая подзоны: |
| 12 | Сп1 | Зона специального назначения, связанная с захоронениями (кладбище) | 1,9715 | - | 50 |
| 13 | Сп3 | Зона размещения скотомогильников | 0,0608 | - | 1000 |
| 14 | Сп4 | Зона размещения отходов производства и потребления | 2,1338 | - | 1000 |

## 3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации «Проекта генерального плана сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности, которыми согласно Закону Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»  являются:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

# Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Строительства обводных магистральных автодорог;

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в том числе проектируемых);

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог,

- Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Экологически безопасного размещения,  захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления.

- Строительство асфальтированных площадок для временного хранения ТБО в районе населенных пунктов Рязанский, Муратшино, Кочевной, Малороссийский, Каменнодольск, взамен рекультивированных несанкционированных свалок

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм. Места и условия временного хранения (при отсутствии сверхнормативного загрязнения), а также порядок использования снятого плодородного слоя определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Защита от неблагоприятного акустического воздействия транспортных потоков обеспечивается за счет:

- Усиления звукоизолирующих качеств окон жилых домов, прилегающих к крупным автомагистралям;

- Использования шумогасящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог;

- Установки шумозащитных экранов в сочетании с защитным озеленением при строительстве на участках, прилегающих к крупным автомагистралям. В качестве экранов могут использоваться искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки);

- Установки и организации территориальных разрывов между источником шума и жилой застройкой при новом строительстве.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин;

# Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Кроме того, согласно материалам «Схемы территориального планирования Самарской области». – Самара: ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2007 г., с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261» в 2011 г. на территории с.п. Александровка предусматривается создание новых особо охраняемых природных территорий регионального значения:

- Березовый дол;

- Муратшинская степь;

- Каралыкская степь;

- Михайловская степь.

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п. Александровка на природоохранную деятельность.

## 3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, предусмотренных генеральным планом, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

1. Функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик.

2. Организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным магистралям устойчивого функционирования.

3. Планированием мероприятий пожарного водоснабжения:

- устройство пожарных гидрантов на водопроводной сети при разработке водоснабжения населённых пунктов,

- реконструкция существующих сетей водопровода,

- строительство новых водоводов и уличных сетей на площадках новой застройки,

- строительство пирсов или организация съездов с твердым покрытием (шириной 3,5 м) к водоемам, с устройством перед пирсом площадки размером не менее 12м x 12м

4. Дислокацией подразделения пожарной охраны на территории сельского поселения и обеспечением подразделения пожарной охраны зданием пожарного депо (сельское поселение Александровка обслуживается подразделением пожарной охраны ПСЧ №132, расположенным в селе Большая Глушица. Время прибытия первого подразделения к месту вызова соответствует требованиям пункта 1 статьи 76 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. – 20 минутам в сельских поселениях).

В целях обеспечения мер пожарной безопасности в границах сельского поселения предусматривается строительство пожарного депо на 2 автомашины (15.2) в с. Александровка по ул. Озерной (1 в расчете, 1 в резерве), а также:

- Строительство пирсов в с.Александровка (18.1 и 18.2);

- Строительство пирса в п. Малая Вязовка (18.3);

- Строительство пирса в п. Среднедольск (18.4).

5. Планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

6. Планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

7. Планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

Генеральным планом предусматривается строительство пожарных пирсов в с. Александровка п. Малая Вязовка и п. Среднегорск. Пирсы должены быть оборудованы съездом к водоему с твердым покрытием шириной 3,5 м, перед пирсом площадка – размером не менее 12x12 м2.

## 3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических условий.

На территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей.

В сельских поселениях и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

1. Организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

2. Обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

3. Благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха.

4. В целях сохранения плодородного слоя необходимо предусмотреть работы по снятию, складированию и дальнейшему его использованию для благоустройства участков.

В проектируемой рекреационной зоне в п. Александровка предлагается благоустроить берег, укрепить одерновкой, расчистить дно водоема. Высадить деревья и кустарники.

Для озеленения рекомендуются все породы деревьев и кустарников, выращиваемые в питомниках Самарской области.

В связи с тем, что некоторые участки сельского поселения подвержены эрозионным процессам и оврагообразованию, необходим комплекс инженерных мероприятий по предотвращению роста оврагов, а также по подготовке таких территорий для застройки.

До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих коммуникаций на стадии проекта планировки и рабочей стадии проектирования. Коммуникации, попадающие под застройку, вынести до начала строительства.

## 3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Генеральная схема очистки территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области», был выполнен ООО «ЭПСИ»  в 2010 году. Согласно проекту на территории с.п. Александровка в год образуется 23555 м3 твердых бытовых и 706 м3 крупногабаритных отходов.

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрено установка 57 контейнеров для ТБО в с. Александровка, 8 контейнеров в п. Малая Вязовка и 2 контейнеров в п. Среднедольск.

Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Александровка планируется по маршруту: База - Среднедольск (53 км, 2 конт.) - Александровка (11 км, 57 конт.) - Малая Вязовка (8 км, 8 конт.) - Ледяйка (17 км, 11 конт.) - Степной (4 км, 1 конт.) - полигон (23 км) - база (5 км), 1 раз в 4 дня.

## 3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

В проекте генерального плана сельского поселения Александровка отображены:

- границы сельского поселения Александровка;

- границы населенных пунктов, входящих в границы сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий.

Границы сельского поселения Александровка отображены в проекте в соответствии с положениями Закона Самарской области об установлении границ муниципального района Большеглушицкий N180-ГД от 28.12.2004 года (с изменениями, внесенными Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области»).

При разработке проекта генерального плана сельского поселения Александровка границы населенных пунктов скорректированы с учетом включения в границы населенного пункта объектов сельскохозяйственного и производственного назначения (согласно письму Главы с.п. Александровка Горшкова А.И. №88 от 06.05.2013 г.), расположенных за существующими границами населенных пунктов.

Границы поселков изменены:

с. Александровка – на севере и востоке села с учетом включения производственных территорий; на юге с учетом включения территорий под развитие рекреационной зоны, переведенных из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель  населенного пункта;

п. Малая Вязовка – на севере поселка с учетом включения производственных территорий;

п. Среднедольск – на севере и юго-востоке поселка с учетом включения производственных территорий.

Границы сельского поселения отображены без изменений.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. В этой связи с утверждением генерального плана границы населенных пунктов с.п. Александровка будут изменены.

Описание местоположения новых границ населенных пунктов в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (ст. 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Александровка на его основании необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ населённых пунктов и установления их координат путем подготовки карты (плана) объектов землеустройства поселков Александровка, Малая Вязовка, Среднедольск.

# 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВКА

# Таблица 40

| № пп | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | ПЛАНИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 30604,1792 | 30604,1792 |
|  |  | % | 100,0 | 100,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона градостроительного использования | га | 865,6257 | 1070,0336 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Жилая зона | га | 197,4628 | 267,1507 |
| 1.1.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 3,6885 | 7,0340 |
| 1.1.1.3. | Зона производственного использования | га | 3,5012 | 6,1403 |
| 1.1.1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 27,0112 | 24,1538 |
| 1.1.1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 403,6503 | 416,9646 |
| 1.1.1.6. | Зона рекреационного назначения | га | 228,3402 | 346,6187 |
| 1.1.1.7. | Зона специального назначения | га | 1,9715 | 1,9715 |
| 1.1.2. | Зона производственного использования | га | 5,5792 | 3,3151 |
| 1.1.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 85,5063 | 88,5063 |
| 1.1.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 28846,896 | 28646,685 |
| 1.1.5. | Зона рекреационного назначения | га | - | - |
| 1.1.6 | Зона специального назначения | га | 7,1270 | 2,1946 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | чел. | 1506 | 2712 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | Дети, в т.ч. в возрасте: | чел. | 259 | 467 |
| 2.1.1.1. | До 6 лет | чел. | 98 | 177 |
| 2.1.1.2. | от 7 до 15 | чел. | 136 | 245 |
| 2.1.1.3. | от 16 до 17 лет | чел. | 25 | 45 |
| 2.1.2. | Население трудоспособного возраста | чел. | 904 | 1628 |
| 2.1.3. | Население старше трудоспособного возраста | чел. | 368 | 663 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | м2 общей площади | 32000 | 82400 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда. | м2/чел. | 21,5 | 30.3 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1. | дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 60 | 124 |
| 4.1.2. | общеобразовательные учреждения | учащиеся | 624 | 20 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1. | стационары | коек | - | - |
| 4.2.2. | поликлиники | пос. в смену | 38 | 38 |
| 4.2.3. | офисы врачей общей практики | объект пос. в смену | 1 10 | 1 10 |
| 4.2.4. | ФАП | объект | 2 | 2 |
| 4.2.5. | аптеки | объект | 1 | 3 |
| 4.2.6. | пункты скорой помощи |  |  |  |
| 4.3. | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1. | плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 0,15 | 2,05 |
| 4.3.2. | спортивные залы | м2 площ. пола | 180 | 542,4 |
| 4.3.3. | бассейны | м2 зеркала воды | - | 271,2 |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.4.1. | клубы | Посетительское место | 400 | 515 |
| 4.4.2. | библиотеки | тыс.ед.хранения | 16,29 9 | 17,63 14 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения | м2 торг. площади | 584 | 644 |
| 4.6. | Объекты общественного питания | место | 30 | 80 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | раб. мест | 2 | 2 |
| 4.8. | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.8.1. | Прачечные | кг белья в смену | - | 81,4 |
| 4.8.2. | Химчистки | кг вещей в смену | - | 4,07 |
| 4.8.3. | бани | место | - | 20 |
| 4.8.4. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 11 |
| 4.9. | Объекты связи | объект | 2 | 2 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов | км | 14,94 | 22,75 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/ в сутки |  | 0,585 |
| 6.1.2. | Протяженность сетей | км |  | 11,75 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/ в сутки |  | 0,343 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км |  | К-10,547 НК-3,903 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Проектируемая нагрузка | кВт |  | 961 |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | км |  | ВЛ-10кВ- 2150М |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | Гкал/год |  | 542,172 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км. |  |  |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | млн.куб.м/в год |  | 2,38837 |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км. |  | Н.Д-9,61 В.Д-0,18 |

# 5. ВЫВОДЫ

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на основе комплексной и системной информации.

В настоящем проекте решены следующие основные задачи:

Информация о территории собрана воедино;

Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

повышение эффективности регулирования использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

более рациональное и эффективное использование территории;

создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# Footnotes

По материалам, предоставленным историко-краеведческим музеем Муниципального казенного учреждения Управления культуры м.р. Большеглушицкий, объект утрачен

При расчете уровня рождаемости, смертности и миграционного прироста использованы данные, предоставленные администрацией с.п. Александровка

При расчете доли возрастных групп использованы данные, предоставленные администрацией  с.п. Александровка, пересчитанные с использованием данных Самарастат.

По данным Самарастат

При расчете возрастного состава населения в населенных пунктах на 2012 г. взяты процентные соотношения сельского поселения, предоставленные администрацией  с.п. Александровка, пересчитанные с использованием данных Самарастат (см. п. 2.2.1.3)